Радиоактивные и стабильные элементы в почвах и растительности прибрежных ландшафтов заливов Абросимова и Степового архипелага Новая Земля

Семенков И.Н.1, Усачева А.А.1

1ИГЕМ РАН, semenkov@igem.ru

В донных осадках заливов Абросимова и Степового выявлены зоны повышенной активности 137Cs, обусловленные захоронением контейнеров с радиоактивными отходами. В связи с этим повышенное внимание уделялось анализу состояния аквальных ландшафтов, в то время как сухопутные практически не изучены. Целью представленной работы является анализ уровней содержания радиоактивных и стабильных элементов в почвах и растительности прибрежных ландшафтов заливов Абросимова и Степового архипелага Новая Земля.

В августе-сентябре 2014 года исследовано два участка на острове Южном архипелага Новая Земля, в заливах Степового и Абросимова. На участках залива Степового встречены представители трёх родов мхов: Dicranum, Polytrichum и Aulacomnium. Однако лишь первые два занимают более 10% субстрата. Суммарное покрытие поверхности почвы зелеными мхами увеличивается от повышенных элементов рельефа к пониженным с 10 до 80%, а кустарничков уменьшается с 80% до 5%. На участках в заливе Абросимова выявлены представители тех же трёх родов мхов, покрывающих в среднем 70% субстрата при разбросе 40–90%, из которых Aulacomnium тяготеет к повышенным местообитаниям. К пониженным элементам мезорельефа тяготеет Cladonia. На отдельных площадках до 20% субстрата занято кустарничками: дриадой восьмилепестной и арктоусом альпийским.

Под живым мхом формируются маломощные органогенные и органоминеральные горизонты, теряющие при прокаливании 16–36% массы (табл. 1), под которыми, как правило, сразу залегают материнские породы или их дериваты (щебнистый сланец), но иногда встречаются переходные к породе горизонты.

Таблица 1. Свойства почв заливов А – Абросимова и С – Степового и их радиоактивность

| Горизонт по [4] | Глубина, см | ППП/ Сорг., % | рНводн | Активность, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 137Cs | 40K | 226Ra | 232Th |
| А-1. Литозем серогумусовый |
| АО | 0-0.5 | 34/н.о. | н.о. | 82 | 380 | 7 | 16 |
| АYао | 2-12 | 14/5.1 | 4.1 | 1 | 390 | 13 | 20 |
| А.2. Литозем грубогумусовый |
| АО | 0-2 | 27/н.о. | 4.4 | 130 | 440 | 15 | 12 |
| АО | 2-11 | 16/н.о. | 4.3 | 21 | 430 | 12 | 19 |
| А-3. Литозем перегнойно-грубогумусовый |
| О | 0-2 | 63/н.о. | 4.4 | 282 | 260 | 2 | 4 |
| АОh | 2-12 | 36/12.9 | 4.2 | 37 | 340 | 8 | 17 |
| А-4. Литозем перегнойно-темногумусовый |
| О | 0-2 | 43/16.7 | 4.4 | 99 | 330 | 12 | 12 |
| АН | 2-12 | 23/10.5 | 4.4 | 7 | 380 | 11 | 21 |
| А-5. Литозем серогумусовый |
| АYао | 2-14 | 18/7.2 | 4.5 | 62 | 410 | 13 | 18 |
| А-6. Литозем грубогумусовый |
| АО | 2-15 | 29/12.0 | 4.0 | 48 | 370 | 9 | 17 |
| С-1. Петрозем типичный |
| Оао | 0-5 | 31/12.7 | 5.4 | 37 | 420 | 10 | 18 |
| С-2. Петрозем типичный |
| O | 0-0.5 | 89/н.о. | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0.5-1 | 35/н.о. | н.о. | 59 | 380 | 17 | 19 |
| Oh | 1-6 | 35/11.8 | 5.3 | 62 | 390 | 13 | 21 |
| С-3. Литозем серогумусовый |
| О | 0-0.5 | 46/н.о. | 5.9 | 175 | 70 | 12 | 14 |
|  | 0.5-1 | 41/н.о. | 6.6 | 171 | 410 | 24 | 11 |
| АYао | 1-8 | 15/5.8 | 5.8 | 43 | 550 | 19 | 25 |
| С-4. Литозем серогумусовый |
| О | 0-0.5 | 36/н.о. | 6.3 | 97 | 440 | 21 | 23 |
| АY | 0.5-6 | 7.9/6.4 | 5.7 | 21 | 550 | 26 | 25 |
| С-5. Петрозем типичный |
| О | 0-0.5 | н.о./8.0 | 6.9 | 310 | 390 | 14 | 9 |
| Оао | 0.5-1 | 20/н.о. | 6.1 | 137 | 470 | 24 | 21 |
|  | 1-7 | 27/4.9 | 5.5 | 7.5 | 570 | 23 | 26 |

н.о. – не определяли, ППП – потери при прокаливании, Сорг. – углерод органических веществ.

На исследуемых участках острова Южный формируются литоземы и петроземы, верхние 2–3 см которых обильно переплетены корнями. На побережье залива Степового мощность почв не превышала 10 см, залива Абросимова 10–15 см. В последнем их мощность возрастала с 11 см на возвышенных участках до 14–15 см на склонах и морских террасах, что связано с более продолжительным вегетационным периодом у морских побережий. Почвы южного участка представлены литоземами, северного – преимущественно петроземами.

Реакция среды в почвах залива Абросимова сильнокислая – кислая, величина рН по всему профилю изменяется в пределах 4.0–4.5 единиц (n=9). Почвы залива Степового менее кислые и имеют более широкий диапазон варьирования: 5.3–6.9 единиц рН (n=11). Как правило, в оторфованной части почв значения рН больше, чем в минеральной из-за аэрогенного поступления оснований с морской водой, что подтверждается повышенным содержанием Cl в почвах относительно пород. Содержание углерода органических веществ в почвах среднее – высокое. В его составе фульвокислоты доминируют над гуминовыми. Отношение СГК/СФК увеличивается с севера на юг от 0.2–0.4 до 0.4–0.7.

Повышенные уровни удельной активности 137Cs (100–300 Бк/кг) свойственны исключительно мохово-травянисто-кустарничковому ярусу и верхнему сантиметровому слою почвы. Установленные уровни удельной активности 137Cs в зеленых мхах Новой Земли в 2–5 раз больше, чем в фоновых ландшафтах севера Западной Сибири (Семенков и др., 2015), что может указывать на поступление радионуклидов в результате локальных радиоактивных выпадений после испытаний ядерного оружия. Сравнение удельной активности 137Cs в верхних и нижних частях живых мхов показало, что радионуклиды задерживаются в последних, и между этими частями растений сохраняется устойчивое соотношение активности 1:5,5. Уровни удельной активности 137Cs в верхнем сантиметровом слое почвы и основании мхов близки, а в нижележащей пятисантиметровой толще они уменьшаются, в среднем, в 7 раз.

Содержание химических элементов в почвах Новой Земли повышено по сравнению с почвами тундр из-за высокого кларка в почвообразующих породах (Сорокина, 2001; Korobova et al., 2003; Московченко, 2010; Величкин, 2012). В почвах побережья залива Абросимова содержание Ti больше, Mn и Ba – меньше по сравнению с почвами побережья залива Степового из-за неоднородности их содержания в почвообразующих породах (табл. 2). Почвы относительно пород обеднены Ti и Fe, слабо поглощаемыми растениями и обогащены в 2–5 раз микроэлементами: P, S, Cl, Cu, Pb, Zn.

Таблица 2. Химический состав пород, почв и растений в заливах А – Абросимова и С – Степового

| Участок | Макроэлементы, % | Микроэлементы, мг/кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ti | Mn | Fe | P | S | Cr | V | Co | Ni | Cu | Zn | Rb | Sr | Zr | Bа | Th | Y | Nb | Pb | Аs | Cl |
| Породы |
| А, n=5 | 0.67 | 0.09 | 7.4 | 0.044 | 0.002 | 238 | 191 | 18 | 155 | 36 | 91 | 77 | 100 | 181 | 405 | 8.0 | 33 | 12 | 20 | 14 | 44 |
|  | 3 | 10 | 4 | 19 | 27 | 7 | 4 | 14 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 21 | 3 | 7 | 26 | 34 | 18 |
| С, n=5 | 0.61 | 0.19 | 7.9 | 0.039 | 0.048 | 186 | 208 | 25 | 154 | 54 | 135 | 99 | 84 | 179 | 682 | 8 | 40 | 13 | 28 | 15 | 43 |
|  | 3 | 22 | 5 | 20 | 14 | 4 | 4 | 29 | 13 | 22 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 31 | 8 | 5 | 20 | 10 | 9 |
| Почвы |
| А, n=7 | 0.75 | 0.12 | 8.3 | 0.23 | 0.21 | 216 | 180 | 24 | 157 | 59 | 135 | 88 | 125 | 189 | 441 | 8.5 | 41 | 13 | 52 | 18 | 164 |
|  | 8 | 25 | 11 | 83 | 135 | 9 | 13 | 49 | 33 | 54 | 108 | 9 | 115 | 11 | 19 | 33 | 16 | 4 | 193 | 31 | 420 |
| С, n=11 | 0.50 | 0.22 | 7.3 | 0.24 | 0.38 | 208 | 206 | 40 | 145 | 107 | 214 | 104 | 133 | 210 | 829 | 8.5 | 41 | 12 | 78 | 20 | 144 |
|  | 16 | 16 | 12 | 41 | 62 | 23 | 28 | 17 | 10 | 22 | 64 | 20 | 259 | 26 | 22 | 22 | 34 | 22 | 177 | 296 | 23 |
| Шпицберген [10] | – | 0.09 | 7.5 | – | – | 19 |  | 17 | 23 | 43 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – |
| Дельта Енисея [7] | – | – | – | – | – | 103 | 128 | 24 | 34 | 73 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – |
| СЗ Кольского полуострова [1] | – | – | – | – | – | 50 | 55 | 7.6 | 25 | 21 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| Север Западной Сибири [9] | 0.40 | 0.59 | – | – | – | 57 | 107 | 7.5 | 13 | 30 | 94 | – | 40 | 166 | 153 | – | – | – | 16 | – | – |
| Ямал [2] | 0.42 | 0.37 | – | – | – | 31 | 87 | 7.4 | 26 | 13 | 25 | – | 32 | 120 | 578 | –– | – | – | 6.1 | – | – |
| Растительность |
| А, n=8 | 0.072 | 0.029 | 0.90 | 0.13 | 0.21 | 16 | 9.5 | 3.5 | 22 | 7.9 | 38 | 7.2 | 43 | 10 | 57 | 0.6 | 3.4 | 1.0 | 10 | <2 | 213 |
|  | 94 | 30 | 81 | 33 | 32 | 28 | 40 | 95 | 85 | 93 | 122 | 42 | 150 | 32 | 61 | 48 | 64 | 51 | 108 | – | 119 |
| С, n=6 | 0.083 | 0.050 | 1.05 | 0.20 | 0.56 | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 7.4 | 5.0 | 20 | 3.2 | 36 | 3.8 | 26 | 0.271 | 1.6 | 0.47 | 2.5 | <2 | 72 |
|  | 65 | 60 | 81 | 74 | 43 | 39 | 51 | 58 | 51 | 62 | 100 | 32 | 124 | 39 | 33 | 31 | 46 | 33 | 49 | – | 61 |
| Шпицберген [10] | – | 0.0019 | 0.022 | – | – | 0.3 | – | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – |
| Чехия [8] | – | – | 0.021 | – | – | 1.1 | 1.3 |  | 1.0 | 5.3 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | 0.17 | – |

В числителе – медиана, в знаменателе – коэффициент вариации, %. Содержание в растениях рассчитано на сухой вес, n – число проб.

Изученные элементы преимущественно слабо аккумулируются растительностью (значения коэффициентов биологического поглощения, КБП, варьируют от 0.3 до 10). Во мхах побережья заливов Абросимова и Степового слабо накапливаются Cl10> S,P,Sr2–5 >137Cs1.6, где цифрами обозначены коэффициенты биологического поглощения, и слабо захватываются Ti,Fe,Cr,V,Rb,Zr,Th,Nb,As (0.4-1.0)> 40K0.2–0.3. В кислых ландшафтах побережья залива Абросимова Pb, Mn, Co, Ba, Ni, Cu относятся к группе элементов слабого биологического поглощения (КБП=1.3–2.3) и группе биологического захвата в оклонейтральных ландшафтах побережья залива Степового (КБП=0.7–1.0). Повышенная аккумуляция растениями катионогенных элементов (подвижных в катионной форме) в ландшафтах с кислыми почвами по сравнению с околонейтральными и щелочными ранее отмечена на примере высших растений степной и сухостепной зон (Касимов, Перельман, 1999).

Выводы:

Ландшафты Новой Земли обладают слабым потенциалом аккумуляции химических элементов. В почвах повышен уровень содержания химических элементов относительно почв равнинных тундр. Относительно пород в них рассеиваются Fe и Ti и накапливаются P, S, Cl, Cu, Pb, Zn. Биогенные элементы (S, P, Cl, Sr, Zn) и 137Cs слабо накапливаются растительностью Южного острова, а остальные элементы принадлежат к группе слабого биологического захвата.

Авторы благодарны А.Ю. Мирошникову за предоставление образцов почв и растений, В.М. Феодоритову за помощь в определении состава фитоценозов, а также Л.В. Добрыдневой и П.П. Кречетову за консультации в вопросах, связанных с фракционным составом гумуса.

Исследования выполнены в рамках проекта № 14-17-00764 Российского научного фонда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - Величкин В.И., Кузьменкова Н.В., Кошелева Н.Е., Мирошников А.Ю., Асадулин Э.Э., Воробьева Т.А. // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. 2012. № 1, c. 41–50

  - Московченко В.Д. Геохимия ландшафтов севера Западно-Сибирской равнины: структурно-функциональная организация вещества геосистем и проблемы экодиагностики. Автореф. … докт. геогр. наук. СПб: 2010. 33 с.

  - Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. Мю: Астрея-2000, 1999.

  - Полевой определитель почв. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

  - Семенков И.Н., Усачева А.А., Мирошников А.Ю. // Геология руд. месторождений. 2015. Т. 57. № 2. С. 154-173.

  - Сорокина Е.П., Дмитриева Н.К., Карпов Л.К., Трихалина Н.Ю. // Прикладная геохимия. Экологическая геохимия. 2001. № 2. С. 316–338.

  - Korobova E.M., Ukraintseva N.G., Surkov V.V. In: Safety and Reliability: Proceedings of the ESREL. Maastricht, 2003. P. 601 – 606.

  - Šakalys J., Kvietkus K., Sucharova J., Suchara I., Valiulis D. // Chemosphere. 2009. № 76. P. 91–97.

  - Valeeva E.I., Moskovchenko D.V. // Polar Geography. 2002. № 26 (4). P. 249 – 269.

  - Wojtun B., Samecka-Cymerman A., Kolon K., Kempers A.J., Skrzypek G. // Polar Biol. 2013. №36. P. 1799–1809.