Характеристики Адекватности Моделей сверхразрешения в радиовидении

Е.Н. Терентьев1, Н.Е. Шилин-Терентьев2, Ю.А. Пирогов1, И.И. Фаршакова1

1Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

2EPAM systems, USA

en.teren@physics.msu.ru

Под Характеристиками Адекватности Моделей (ХАМ) сверхразрешения понимается зависимость трех функций: нормы разрешающей функции (или реакции на шум), ошибки в диаграмме направленности и значения индикатора обратимости. По ХАМ диаграммы направленности системы радиовидения планируется реальное сверхразрешение.

Введение

Если Модуляционная Передаточная Функция (МПФ) М(О) ограничена: diap|М(О)|1, то 1|M(R)|=1/|M(O)|DIAP. Ограничение в частотной области DIAP=1/diap является параметром обусловленности АФ О. Если для четных АФ О DIAP устремим к единице, то мы получим АФ DK – дельта символ Кронекера – самую обусловленную АФ. Понятное дело, что у хорошего прибора значения МПФ M(O) должны быть подальше от нуля.

Обычно прибор способен оцифровывать изображения с определенным шагом, который задается разработчиком прибора. Будем считать этот шаг единичным dx=1. С шагом dx=1 оцифровывается и АФ О, O не равно DK.

Основная идея ХАМ сверхразрешения состоит в том, что выбираются такие размеры области определения АФ О, что бы ее обратная разрешающая функция R=О-1 на выбранной дискретной области имела минимальную норму.

Минимум нормы R реализуется путем изменения шага оцифровки dx и изменением длины Loc области определения АФ О. Кроме того мы можем огрублять АФ О до обратимой pO=pR-1 путем увеличения ее обусловленности параметром DIAP [2-5]. Множество разных длин Loc областей определения АФ О с разными шагами оцифровки dx и разными параметрами DIAP будем называть “Ложем АФ О” LO={pO|[Loc, dx, DIAP]}. Из Ложа LO берем только те АФ рО с min Nor(pR), те берем работоспособные приборы с обратимыми АФ pO=pR-1.

Заметим, что современные математические методы при решении обратной проблемы по существу предлагают использовать “априорную информацию о гладкости” сигналов (решений обратной задачи) на, возможно, не работоспособных, плохих приборах. Адекватность Дискретной Измерительной Системы (ДИС) прибора не проверяется. Понятное дело, что “гладкие решения” связывать с неработоспособным прибором не совсем адекватно.

Отличительным моментом ХАМ сверхразрешения является получение сверх разрешения объектов меньше размера пиксела исходного изображения.

Постановка задачи

Основная задача по выбору АФ pO=pR-1 ставится как задача на минимум:

с ХАМ ДИС.

.                        (2)

Оценивание величины сверхразрешения. Если имеет место нормировка АФ О: ∑О=1, то в нуле МПФ М(О)(0)=1, то будем оценивать сверхразрешение величиной (SR -сокращение от Super Resolution):

SR=∑M(pR)M(O)/∑M(O)                                                (3)

Заметим, что SR≥ 1. Если АФ О=DK, то SR=1. Величина сверхразрешения SR есть функция параметров [Loc, dx, DIAP] (1). Желательно, чтобы величина сверхразрешения не зависела от размеров изображений с большими Loc.

Пример реализации ХАМ сверхразрешения

На Рис. 1 приведены примеры сверхразрешения в исходной сетке dx=1 и с интерполированием с dx=1/4. Отдельно представлено сверхразрешение короны с dx=1/4.

| Радиоизображение, dx=1 | SR=10.01, Ix=R*Iσ, dx=1 | Интерполирование, dx=1/4 |
| --- | --- | --- |

| Интерполированная корона, 0-8% снизу, dx=1/4 | 0-8% снизу, корона, dx=1/4 | SR=17.22, Ix~pR*Iσ, dx=1/4 |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. Примеры применения ФПН АФ О в задаче о сверхразрешении радиоизображения Солнца в дискретном dx=1 и непрерывном dx=1/4 случаях.

Пример ХАМ АФ рО

Квадратиком со стрелкой обозначены места на ХАМ АФ рО, которым соответствуют изображения на Рис. 1.

Рис. 2. Примеры ХАМ АФ О в дискретном и непрерывных случаях.

На Рис. 3 изучаем поведение значений сверхразрешения SR при dx=1/2, 1/6 и 1/8.

| SR=16.96, dx=1/2 | SR=17.19, dx=1/6 | SR=17.17, dx=1/8 |
| --- | --- | --- |

Рис. 3. Зависимость величины SR от dx при DIAP=100, Loc=12.

Сверхразрешение SR как функция с насыщением

Рис. 4. Зависимости SR от параметров [Loc, dx, DIAP] в дискретном и непрерывном случаях.

В дискретном случае с dx=1 сверхразрешение SR~10 в области насыщения. В непрерывном случае SR~17.17 c dx=1/8 и насыщения нет (по DIAP), см. Рис. 4.

Обсуждение

В приведенном ниже примере по сути реализовано разрешение внутри пиксела исходного изображения. В качестве такового взято радиоизображение Солнца, полученное с помощью радиотелескопа 3-мм диапазона РТ-7.5, расположенного на Дмитровском полигоне МГТУ имени Н.Э.Баумана и построенного под руководством профессора МГТУ Б.А.Розанова. Параболическое зеркало радиотелескопа имело диаметр около 8 м и обеспечивало сканирование пространства с диаграммой направленности в 3 угловых минуты. При расстоянии от Земли до Солнца в 150 млн. км это соответствует наблюдаемому на поверхности Солнца пикселу с линейным размером около 50 тыс. км или одной тридцатой части диаметра солнечного диска.

Достигнута величина сверхразрешения SR~17, с разрешением объектов меньше пиксела в исходном изображении.

Выводы

Не гладкость решений позволяет обоснованно и безопасно применять данный метод, например, в контурах управления реактором. Интересные модификации методов управления АФ О могут быть реализованы в новых радарных технологиях, локаторах с синтезированной апертурой, рентгеновских томографах, телескопах и т. П.

Если есть необходимость, то решения (сверхразрешенные изображения) можно «сгладить» согласно априорной информации. Возможно применение ХАМ АФ с интерполяцией для достижения предельного сверх разрешения в электронной микроскопии и томографии. В томографии нужен очень мощный вычислитель с большой памятью, так как задачи трехмерные

Конечно, в идеальном случае надо проектировать умные, самонастраивающиеся приборы (антенные системы) под реализуемую ДИС по ХАМ АФ О. Предполагаем, что все это можно реализовать “в железе” для современных радаров, телескопов, микроскопов, томографов и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е.Н. Терентьев, Н.Е. Терентьев//Изв. РАН, Сер. Физ., 2015, том 79, № 12, с. 1633-1637

2. Terentiev, E.N. and Terentiev, N. E// Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2015, Vol.79, No 12, pp.1427-1431, DOI 10.3103/S1062873815120229

3. Е.Н. Терентьев, …//УЗФФ Московского Университета, 9 с., №6, 1761005(2017)

4. Terentiev E.N., Terentiev N.E., Farshakova I.I// doi: 10.1007/978-3-319-77788-7_19

# Text boxes

Loc=12

10

DIAP=[10,30,60,100,200,500]

30

60

[100,200,500]

Loc=12, dx=1/4

100

30

60

200

500

10

Loc=4:dx:12, dx=1

Loc=4:dx:12, dx=1/4