Деформации и напряжения в промерзащих и оттаивающих породах

Под редакцией проф. Э.Д.Ершова

Издательство Московского университета

1985

УДК 551.340

Деформации и напряжения в промерзапцих и оттаивающих породах / Под ред. Э.Д.Ершова. - М.: Изд-во Mock. ун-та, 1985, 167 с.

Книга посвящена процессам деформации, пучения и осадки в промерзающих и оттаивающих породах в сложных геокриологических условиях. Приводятся новые экспериментальные и полевые данные о развитии этих процессов, современная методика их исследования, что представляет практический интерес и найдет применение при проектировании инженерных сооружений на пучинистых грунтах.

Рецензенты: доктор геолого-минералогических наук

Б. А.Савельев доктор технических наук

Л.Н.Хрусталев

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Московского университета

077(02) - 85 - заказная

Издательство Московского университета, 1985 г.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное освоение районов распространения многолетне- и сезонномерзлых пород, повышение качества и надежности проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений, возводимых на промерзающих и оттаивающих грунтах в сложных геокриологических условиях, потребовало дальнейших углубленных исследований процессов пучения и осадки грунтов*

К настоящему времени накоплен богатый экспериментальный и теоретический материал по вопросам механизма и закономерностей развития деформаций пучения промерзающих и осадки протаивающих пород различного состава и строения в различных инженерно-геокриологических условиях, получены данные о силах (напряжениях) пучения. Вместе с тем некоторые вопросы остаются слабо изученными. К ним относятся механизм и закономерности формирования напряженно-деформируемого состояния промерзающих пород на основе тепло-массообменной и физико-химической природы их развития, особенности осадки оттаивающих пород цри одновременном развитии процессов миграции влаги и сегрегации льда, принципы и методы картирования процессов пучения и осадки и др. Этим вопросам и посвящена настоящая работа.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся вопросами развития деформаций и напряжений во влагонасыщен-ных дисперсных системах при их промерзании и протаиванииР и в первую очередь - инженеров-геологов и мерзлотоведов, занимающихся изысканиями в районах распространения многолетне- и сезонномерзлых пород. Она может быть также использована как учебное пособие в курсе лекций по "Инженерному мерзлотоведению".

РАЗДЕЛ  I МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПУЧЕНИЯ И ОСАДКИЙ

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ПУЧЕНИИ ПОРОД

Под морозным (криогенным) пучением понимается процесс формирования напряженно-деформированного состояния, приводящий к увеличению линейных и объемных размеров породы. Пучение обусловлено протеканием целого ряда физико-химических и физико-механических процессов, таких как: фазовые переходы воды в лед, миграция влаги, сегрегация льда, коагуляция и диспергация минеральных частиц и агрегатов, усадка и др. При изучении процесса пучения обычно изучаются деформации пучения и напряжения, возникающие при недопущении этих деформаций.

К основным характеристикам деформаций пучения промерзающих грунтов относятся: величина пучения, интенсивность пучения, модуль пучения, скорость пучения и неравномерность пучения.

Под величиной пучения понимается высота перемещения поверхности грунта, промерзающего на некоторую глубину, относительно ее первоначального положения (до промерзания). Величину пучения элементарного слоя грунта (∂h/∂z) называют интенсивностью пучения, которая представляет собой дифференцированную по глубине промерзающего слоя алгебраическую сумму деформаций грунта за счет его пучения с учетом усадки. Под модулем пучения понимается отношение величины пучения к мощности промерзающего грунта в I м. Скорость пучения численно равна отношению величины пучения i -го слоя грунта к времени промерзания этого слоя (υпуч= hi/τi). Критерием неравномерности пучения пород служит коэффициент неравномерности, под которым понимается отношение разности величины пучения в двух близлежащих точках к расстоянию между ними.

Напряжения пучения характеризуются силами, действующими на инженерные сооружения. Величина сил морозного пучения, действующих на единицу площади, называется удельной силой пучения.

В целом по проблеме формирования напряженно-деформированного состояния промерзающих грунтов в настоящее время накоплен зне чительный экспериментальный материал и выполнены важные теоретические исследования. Особенно это касается вопроса развития де-

4

формаций пучения. Работ, посвященных изучению возникающих в процессе промерзания механических напряжений, меньше и уровень разработки этого вопроса ниже.

В настоящий момент в исследованиях напряженно-деформирован-ного состояния промерзающих грунтов можно выделить несколько направлений: изучение природа, механизма и закономерностей развития напряжений и деформаций пучения и усадки в грунтах различного состава, строения и свойств в зависимости от условий промерзания; региональные исследования процесса пучения пород, закономерностей их деформирования при пучении в зависимости от геолого-географических условий; инженерно-геокриологическое направление, связанное о изучением механического взаимодействия промерзающих грунтов с конкретными сооружениями, выявлением особенностей и закономерностей этого взаимодействия, а также с разработкой методов инженерных расчетов, прогноза и управления процессом пучения.

На широкое развитие процесса пучения при промерзании грунта было обращено впервые внимание в конце XIХ в. при строительстве железных дорог. По словам инженера Л.Любимова в то время до 95% русских железных дорог были поражены пучением. Первыми наиболее значимыми были исследования В.Штукенберга, Б.Свиньина, С.Войслава, М.И.Сумгина, Н.В.Демьянкова, М.И.Евдокимова-Рокотовского и других, в которых показана роль давления кристаллизации влаги и ее миграции в развитии деформации пучения и установлена зависимость этого процесса от температурных и влажностных условий. Согласно современным представлениям, развитие деформаций и напряжений пучения в промерзающих грунтах связано с тепло-массообменными и физико-химическими процессами. Вопросы механизма, причин и особенностей тепло-массопереноса в промерзающих грунтах широко освещены в литературе [20,24,25,30,54 и др.]. Установлено, что перемещение влаги в грунтах возможно в парообразном, жидком и твердом состояниях. В твердом состоянии перемещение мало и не оказывает влияния на пучение пород; оно возникает, как правило, под действием внешней нагрузки. Пароперенос составляет ощутимую долю в общем потоке влаги лишь при незначительной влажности грунта, меньшей максимальной гигроскопической, при которой процесс пучения практически отсутствует. Основным механизмом переноса влаги, имеющим определяющее значение в развитии процесса пучения, является миграция ее в жидком состоянии.

К настоящему времени предложено более двух десятков теорий
Iх-1733	5

миграции влаги. Однако большинством исследователей принимается адсорбционно-пленочный механизм влагопереноса, согласно которому перемещение влаги к фронту промерзания осуществляется за счет частичного вымерзания пленочной воды на минеральном скелете грунта, высвобождения части поверхностной энергии грунтовых частиц и подтягивания адсорбционными силами грунта дополнительного количества влаги. Возможность поступления влаги в мерзлую зону из талой определяется принципом неразрывности потока влаги на фронте промерзания [20,29,38,44], что приводит в итоге к интенсивному льдовыделению и пучению грунта в некотором слое мерзлой зоны выше фронта промерзания. Поэтому ряд исследователей [38,44] выделяет льдообразование на границе раздела фаз, которое называют первичным, начальным, миграционно-флотационным, играющим пассивную роль в пучении пород, и льдообразование за счет миграции влаги внутри зоны промерзания (вторичное, конечное - миграционно-инъек-ционное), играющее активную роль в процессе пучинообразования.

Исследования Н.А.Пузакова показали, что непрерывность потока влаги, способной вызвать пучение грунтов, сохраняется в мерзлом грунте в пределах -3 ÷ -5°С. В.О.Орловым в полевых условиях установлены температуры начала пучения -0,5 ÷ -0,8°С, и конца пучения -2,7 ÷ -3,5°С. Лабораторными исследованиями выделены критические температуры конца пучения для грунтов различного состава: -1,5 ÷ -2,0°С для супесей, -2,0 ÷ -3,5°С для суглинков и -4,0°С и ниже для глин.

Деформация пучения представляет собой разность между суммарной величиной расширения мерзлой зоны за счет распучивания и льдо-накопления и уменьшением вследствие ее усадки. Как известно, усадка - это сложнейший физико-механический процесс, обусловленный дегидратацией минеральной компоненты грунта, приводящий к уменьшению ее линейных и объемных размеров. Имея противоположное пучению направление, усадка может частично, а иногда и полностью компенсировать деформации пучения. В связи с этим и встает вопрос о необходимости изучения закономерностей развития деформаций усадки.

Изучению процесса усадки, происходящему при промерзании дисперсных водонасыщенных грунтов, посвящено ограниченное число работ [19,20,38,53 и др.]. По опубликованным научным источникам можно выделить два различных взгляда на механизм развития усадки в цромерзающих дисперсных грунтах. Одни исследователи [ 38,53, 66 J рассматривают усадку как результат компрессионного воздействия формирующегося ледяного каркаса и давления вышележащей

6

мерзлой толщи. Другие [19,20,46] под усадкой понимают сложный физико-химический и физико-механический процесс, протекающий под действием молекулярно-ионно-электростатических сил дегидратирующихся минеральных частиц в результате миграции влаги к фронту промерзания (в талой части) и фазовых переходов воды в лед (в промерзающей зоне), В настоящее время уже не вызывает сомнения, что именно обезвоживание грунта приводит к деформациям усадки и уплотнению талой зоны грунта, поскольку невозможно было бы объяснить увеличение плотности при промораживании небольших по высоте образцов. Связь между процессом усадки и промерзанием грунтов подтверждается экспериментальными и полевыми наблюдениями за изменениями влажности и плотности минеральной компоненты грунтов в зависимости от условий промерзания, образованием трещин усадки и изменением параметров влаго-переноса в процессе промерзания. Косвенным фактом является геометрическое подобие прослоев льда трещинам усадки, образующимся при обезвоживании грунтов при положительной температуре. До-пуская аналогию между напряженным состоянием при усадке и компрессионным давлением, исследователи [26,53] предложили определять напряжения усадки по значениям влажности минеральных прослоев. При этом было установлено, что напряжения усадки так же, как и деформации, определяются дисперсностью грунтов и скоростью охлаждения.

Поскольку процесс усадки в промерзающих грунтах аналогичен подобному процессу при иссушении грунтов при положительной температуре, то следует ожидать в талой зоне промерзающих грунтов развития таких же по величине напряжений усадки. Максимальные величины напряжений усадки-, зафиксированные различными авторами при высушивании грунтов при положительной температуре, представлены в табл.1. Сравнивая величины напряжений усадки со структурной прочностью грунтов, можно констатировать, что в грунтах должны образовываться либо трещины, либо ослабленные зоны, которые при промерзании могут стать местом зарождения ледяных прослоев.•

Планомерных научных исследований по изучению деформаций и напряжений усадки не проводилось, хотя в работах многих исследователей о них упоминается в связи с объяснениями миграции влаги и сегрегационного льдообразования, что вполне закономерно, поскольку промерзающая зона грунта взаимодействует с талой

7

Таблица I Исследования напряжений усадки

| Грунты | Напряжения | Исследователь |
| --- | --- | --- |
|  | усадки, МПа |  |
| Чернозем | 1,6 | М.С.Остряков и др., 1969, 1961 |
| Солонец | 1,8-4,0 | Те же |
| Торф | 2,0 | Н.И.Гамаюнов и др., 1972 |
| Бентонит | 1.7 | К.Ш.Шадунц и др., I972 |
| Каолин | 1.4 | Р.И.Димитрова, 1974 |
| Бентонит | 3,0 | Р.И. Димитрова, 1974 |
| Супесь | 0,05 | Э.Д.Ершов, Л.В.Шевченко, 1978 |
| Каолин | 0,3 | Те же |
| Полиминераль- |  |  |
| ная глина | 0,1 | Те же |

и это взаимодействие не может не отражаться на развитии процессов в промерзающей зоне.

Процессы замерзания поровой влаги, ее миграция и образование ледяных прослоев приводят к развитию сил и напряжений пучения, количественная оценка которых, проведенная и советскими, и зарубежными исследователями, представлена часто трудно сопоставимыми результатами (табл.2), что свидетельствует о при-

Таблица 2 Исследования напряжений пучения

| Грунты | Напряжения | Исследователь |
| --- | --- | --- |
|  | пучения, МПа |  |
| Чистая вода | до 211,5 | М.И.Сумгин, Н.А.Цытович, 1940 |
| Суглинок | 0,1-1,0 | Н.Н.Морарескул, 1949 |
| Различные |  |  |
| грунты | до 0,6 | Н.А.Пузаков, 1946 |
| Суглинок | 0,3-7,5 | Н.А.Толкачев, 1963 |
| Суглинок | до 6,0 и |  |
|  | более | Б.О.Орлов и да., 1967 |
| Искусственные |  |  |
| грунты | 0,2-0,7 | Д.Дамжанц, 1980 |

менении различных методик, в основу которых положены различные точки зрения на механизм и причины их развития.

М.И.Евдокимов-Рокотовский в опытах по промораживанию пород при одновременном действии внешнего давления установил, что про слои льда не образуются в промерзающей породе при внешнем давле нии 0,27 МПа в закрытой и 1,5 МПа в открытой системе. С другой стороны, в экспериментах А.М.Пчелинцева рост прослоев льда наблюдался в закрытой системе в условиях очень высоких давлений /46,7, а М.Я.Штаерман /63 J отмечал, что глина, замерзая, спо собна развить усилие около 15 МПа* Исследованиями С.Табера обна-ружено, что давление, развиваемое грунтом при замерзании в усло виях открытой системы, равно 0,27 МПа.

Максимальные величины сил пучения, измеренные Н.Н.Морарес-кулом, Х.Сюзерлендом и П.Гаскином, Н.А.Толкачевым, В.О.Орловым в полевых и лабораторных условиях, составляли, соответственно 1,0; 1,5; 7,5 и 6,0 МПа, а в опытах Ф.Радда и Д.Ортли были зафиксированы величины напряжений пучения около 20 МПа. Как видно, величины напряжений пучения, по данным различных исследователей, различаются на три порядка (см.табл.2).

Существуют различные мнения по поводу основных причин возникновения напряжений пучения. Ряд авторов [49 и др.].  связывает возникновение напряжений пучения в промерзающем грунте с давлением, которое образуется в замкнутом объеме пор при кристаллизации в них воды. Как известно, это давление может достигать очень больших величин в соответствии с уравнением Клапей-рона-Клаузиуса: 13,2 МПа на 1°С понижения температуры. С.Тэбер (1929) считал, что в формировании напряжений пучения большую роль играют силы растущих кристаллов льда, проявляющиеся в направлении их роста. В последнее время получила распространение точка зрения, согласно которой напряжения пучения обусловлены главным образом расклинивающим действием тонких пленок незамер-зшей воды [9,20 и др.].

В связи с тем, что напряжения пучения зависят от недопущения деформаций, важны исследования зависимости величины напряжения от степени недопущения деформации. На существование такой зависимости указывалось в работах Э.Д.Ершова, Н.А.Цытовича, Б.H. Далматова и Н.Н.Морарескула, Н.А.Толкачева, В.Н.Пускова и др. Однако долгое время исследования подобного рода практически отсутствовали. Известна лишь работа О.Р.Голли (1978), в которой автор попытался обобщить результаты многолетних исследований

9

Н.А.Толкачева, чтобы отыскать зависимость между напряжениями пучения и степенью недопущения деформации промерзающего грунта на поверхности.

В последнее время успешно развивается теория криогенного пучения пород, базирующаяся на основах термодинамики обратимых и необратимых процессов. Hа основе теории обратимых процессов С.Е.Гречищевым разработана термомеханическая модель межфазового взаимодействия в мерзлых породах. Б.В.Дерягиным и Н.В. Чураевым предложена модель термокристаллизационного механизма течения пленок незамерзшей воды и пучения, в основу которого положены уравнения термодинамики необратимых процессов. На теоретических представлениях об углах смачивания, поверхностной натяжении и энергетических поверхностях базируются модели Д.Миллера, Дж,0.Коннора и Дж.Митчелла. Известные соотношения Максве-ла, Гудзона, Клапейрона-Клаузиуса используются рядом ученых [II] для обоснования зависимости между давлением, возникающим при замерзании воды, и температурой при оценке сил пучения. Разрабатываемые модели и их термодинамические описания представляют собой важный этап в развитии теоретических основ криогенного пучения. Однако предстоит еще большая работа по переносу этих абстрактных моделей на грунтовые системы и экспериментальная проверка этих моделей.

Сложность изучения деформаций и напряжений пучения состоит в том, что развитие этого процесса в грунтах различного состава, строения и свойств необходимо рассматривать одновременно с динамикой протекания процессов тепло- и массопереноса, сегрегационного льдонакопления, распучивания и усадки.

В результате большого числа экспериментальных и натурных исследований [27,43,44,55 и др.]. установлены закономерности развития деформаций пучения в зависимости от гранулометрического и минерального состава, состава обменных катионов, различного строения и свойств грунтов.

Исследование влияния дисперсности на величину пучения пород рассмотрено в ряде работ [26,38,46,66 и др.]. Большинство исследователей подразделяет все грунты по степени лучиноопасности (морозоопасности), выделяя критический размер частиц грунта. Некоторые исследователи считают, что наибольшему пучению подвержены грунты, дисперсность которых соответствует размерам частиц от 0,05 до 0,005 мм, что объясняется существованием в таких грунтах наиболее благоприятных условий для миграции влаги. Так, согласно 10

В.О.Орлову, все грунты по величине пучения можно расположить в следующий ряд: глины (с частицами каолинита) > пылеватые грунты > суглинки > супеси > глины (с частицами монтмориллонита).

Сильное влияние на величину пучения оказывает минеральный состав пород и состав обменных катионов [52 и др.]. Экспериментально установлен следующий ряд по интенсивности пучения в зависимости от типа глинистых минералов: каолинит > иллит, гидрослюда, полиминеральные глины > монтмориллонит [32,39,55 и др.]. Ионный обмен характерен практически для всех минералов. Наибольшая ионнообменная способность свойственна монтмориллониту. В каолините она невелика и, по данным Р.Е.Грима, составляет около 10% ионнообменной способности монтмориллонита. В целом установлено, что с увеличением содержания в структурной решетке многовалентных катионов происходит рост миграционного льдо-накопления и пучения. Насыщение же пучиноопасных каолинитовых глин одновалентными катионами приводит к резкому снижению величины пучения.

Многие исследователи указывают на большое влияние строения, сложения и свойств на пучинистость пород [19,20,44]. Согласно существующим представлениям, деформации пучения возрастают с увеличением начальной плотности грунта. Однако увеличение плотности скелета грунта, при котором происходит рост величины пучения, имеет предел, выше которого деформации пучения уменьшаются [55,77].

Определяющим фактором развития пучения грунтов при промерзании является начальное влагосодержание пород. Большинством исследователей выделяется критерий морозоопасности по влажноc- тным условиям, т.е. определяется влажностная граница, выше которой начинается пучение пород [II, 15]. Многие исследователи считают, что в тонкодисперсных грунтах при влажности, близкой к влажности нижнего предела пластичности, миграция влаги в грунтах, а следовательно, и пучение пород не происходят. Однако исследования, проведенные В.М.Карповым и В.Д.Карловым в ЛИСИ, показали, что даже при влажности меньшей нижнего предела пластичности может наблюдаться ощутимое пучение пород.

Особенно сильное влияние на развитие процесса пучения оказывают температурные условия промерзания. Многочисленными исследованиями установлена зависимость величины пучения от скорости промерзания и градиентов температур [19,38,39]. Показано, что сегрегационное льдовыделение и пучение интенсивно

II

проявляются лишь при оптимальных, критических скоростях промерзания. 6 глинистых и пылеватых грунтах, по данным В.Я.Лапшина и Л.Б.Ганелиса, эта критическая величина скорости составляет 0,10--0,13 см/ч; при скоростях промерзания более 0,2 см/ч в большинстве грунтов формируется массивная криогенная текстура. С ростом градиента температуры величина и интенсивность пучения возрастают. Однако существуют данные о наличии оптимального для пучения градиента температуры. Так, В.О.Орловым отмечено максимальное пучение при градиенте температуры равном 0,15-0,3 град/см, Ю.Д.Дубновым - при 0,1-0,2 град/см.

Исследованию закономерностей развития напряжений пучения посвящено ограниченное число работ [34,39,50]. Одними из первых серьезных экспериментальных исследований, поставленных с этой целью, являются работы Морарескула, в которых был показан закономерный рост величин измеряемых напряжений пучения при понижении температуры промораживания.

Рядом исследователей было установлено, что с увеличением дисперсности пород силы пучения возрастают [50 и др.]. В результате исследований Е.Пеннер, Р.Янги, Г.Ослер, Чангян Тонг ж Зонгнгань Шэн пришли к выводу, что наибольшие напряжения пучения развиваются в глинах, а наименьшие - в песках. К аналогичным результатам пришел П.Хоекстра, согласно теоретическим представлениям которого силы пучения должны изменяться от 0,02 МПа в песках до 0,3 МПа в пылеватых грунтах. Исследования напряжений пучения в измельченных сланцах угольных пластов, проведенные Р.Коттли и Р.Уильямсом, также показали, что с увеличением дисперсности пород силы пучения возрастают.

Изучением сил пучения на искусственных грунтах, представляющих собой смеси различных частей песка и глины, Далайн Дамжан-ценом установлены максимальные величины напряжений (около 0,7 МПа для смеси: 80% глины и песка [13]. Н.А.Толкачевым было установлено, что с увеличением влажности и плотности грунтов и скорости их промерзания силы пучения возрастают /"50/.

Одной из наиболее сложных задач является исследование процесса пучения во взаимосвязи со всем комплексом природных условий: геологических, климатических и гидрогеологических. В целом выявлено, что интенсивность пучения пород существенным образом определяется температурными условиями на поверхности почвы, предзимней влажностью пород, различными генетическими типами отложений и т.д. В свою очередь, температурный режим пород определяется в

12

значительной мере характером распределения растительного и снежного покровов, экспозицией склонов и преимущественным направлением ветров в зимний период.

Многими исследователями при изучении развития процесса пучения в полевых условиях оценивалось влияние практически всего комплекса природных условий на величину пучения [35,37,38]. что позволило наиболее близко подойти к вопросу о классификации и картировании пучения. В настоящее время выдвинуто несколько классификационных схем пучинистости грунтов. Все существующие классификационные схемы построены на принципе подразделения грунтов по степени пучинистости в зависимости от тех или иных факторов, далеко неполно определяющих развитие процесса пучения, как, например, коэффициента консистенции [27], литологи-ческой разновидности грунта [6 ]. Более детальной классифика-ционной схемой пучинистости грунтов является классификация В.О.Орлова, которая построена на основе оценки обобщенного критерия пучения, зависящего от гидротермических условий.

ГЛАВА П. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ПУЧЕНШ И ОСАДКИ ПОРОД § I. Методика лабораторных исследований

Большинство существующих лабораторных экспериментальных установок служит для моделирования одномерного теплового поля в образцах, которые либо изолируются от влагообмена с окружающей средой (моделирование "закрытой системы"), либо в процессе эксперимента осуществляется контроль за влагообменом с внешней средой (моделирование "открытой системы"). Для создания необходимого температурного поля обычно конструируются установки на базе холодильного оборудования или используются естественные природные запасы холода, в том числе подземные лаборатории, устраиваемые в многолетнемерзлых породах. При моделировании одномерного промерзания образца, как правило, изолируются с боковых сторон теплоизоляционным материалом.

Для решения задачи с неполным промораживанием образцов у одного из торцов поддерживается положительная температура. Один из вариантов установок такого типа представлен на рис.1.

В процессе экспериментов продолжительностью от 3 до 10 су-

13

Рис.I. Схема установки для лабораторного исследования деформаций и объемно-градиентных напряжений в промерзающих грунтах, I - форма с исследуемым грунтом; 2 - поперечная балка; 3 - датчик напряжений; 4 - усилитель сигналов датчика; 5 - самописец; 6 - датчики деформации грунта; 7 - ультратермостат; 8 - вентилятор; 9 - холодильная камера; 10 - теплоизоляция; II - металлический поддон

ток, проводится регулярное измерение по высоте образцов и во времени основных параметров и характеристик, необходимых для анализа процесса: температуры (t ), общего термодинамического потенциала влаги (μw), влажности (Wρ )f плотности скелета (ρd ), пористости (n), плотности внутреннего (Iвт ), внешнего (Iвш) и суммарного (Iw) миграционных потоков, интенсивности обезвоживания (j0) и льдонакопления (jл), коэффициентов влагопроводности (λw) и диффузии влаги (Kw), деформаций (h ) и напряжений (Р) осадки, набухания, усадки, пучения и др. Частота замеров параметров зависит от режима промерзания (оттаивания) и изменяется от 10 мин. в начале опыта, когда процессы протекают наиболее интенсивно, до 5-8 ч в конце эксперимента.

Для исследования деформаций, возникающих в результате развития процессов усадки, набухания, распучивания и пучения, используются различные датчики и приборы, основным назначением которых является определение линейных размеров деформирующейся порода. Бее приборы можно условно разделить на две группы. В первую входят те измерители, с помощью которых производится измерение деформаций прямым методом (линейкой, штангенциркулем, мессурой и др.). Во вторую группу объединяются все измерительные устройства и приборы, регистрирующие деформации косвенными методами. К наиболее распространенным из них относятся тен-зометрические датчики деформации, представляющие собой проводники тока, уложенные спиралью и приклеенные на гибкую основу. При растяжении или сжатии этой основы деформируется и спираль, что вызывает изменение ее электрического сопротивления. Тензо-метрический датчик крепится на деформирующуюся породу. По такому же принципу определяют деформации с помощью пьезокристал-лов, в которых при деформировании возникает ЭДС. Однако тензо-метрические датчики и пьезокристаллы, имея высокую точность измерения, могут измерять лишь небольшие по абсолютной величине деформации и в промерзающих грунтах используются только в специальных терморезисторных динамометрах для измерений механических напряжений.

Существуют метода измерения деформаций без нарушения сплошности пород (т.е. без введения в грунт или контакта с ним датчика деформаций). К ним относятся метода исследования пород с помощью ультразвука, лазерного метода, гаммаскопии и др. Эти метода могут фиксировать малейшие изменения структуры порода

15

при деформировании. Однако полученные с их помощью данные очень сложны в интерпретации.

Для изучения пучинистых свойств грунтов применяется специальны! лабораторный прибор ИПГ-4 (измеритель пучинистости грунтов 4-ой модели) (Лапшин и др., 1974, 1979), который представляет собой компактное устройство из термокамеры и электронного терморегулятора ЭТР-2. Прибор позволяет создавать условия для одномерного промораживания грунтов в широком спектре температур с возможностью визуального наблюдения за процессом деформирования через прозрачную боковую стенку прибора. Деформации поверхности грунта измеряются индикатором деформаций. Термостатирование верхнего и нижнего торцов грунта производится с помощью нагревательных элементов. Температурный режим в промораживаемых образцах задается и поддерживается электронным терморегулятором. Датчиком для измерения температуры служит терморезистор. При наличии прозрачной боковой стенки в приборе наиболее простым методом определения деформации цромерзающих пород является измерение линейных размеров образцов и интервалов между установленными в них метками. В качестве таких меток могут быть использованы тонкие иглы, располагающиеся по высоте образцов в два ряда. Двухрядная система их установки позволяет измерять деформации как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Для измерения деформаций в ходе промерзания на одну из стенок кассеты из прозрачного материала (оргстекла, стекла и др.) наносят шкалу измерений. Относительно этой неподвижной шкалы в ходе опыта измеряются перемещения датчиков деформаций. Эти перемещения фиксируются на фото- и кинопленку и с их помощью исследуется динамика деформирования порода в целом. Используя набор фотографий определяют время и место зарождения ледяных шлиров, а также рост и развитие их в процессе промерза-

Исследования пучинистых свойств грунтов проводятся при влажности, оптимальной для развития пучения, соответствующей капиллярному водонасыщению для глинистых грунтов при влажности верхнего предела пластичности. В течение опыта визуально через прозрачную стенку обоймы и по показаниям температурных датчиков оп-

16

ределяется глубина промерзания. Одновременно фиксируется величина пучения поверхности образца по показаниям индикаторов. Оценка пучинистых свойств грунтов проводится по основным параметрам деформаций пучения. Например, по модулю пучения грунтов.

По окончании опытов образцы разрезаются на отдельные слои мощностью 0,2-2,0 см вкрест направления теплового и миграционного потоков и определяется их влажность (весовым способом) и плотность (методом парафинирования). Поэтапное снятие с установки образцов-близнецов и их разделка позволяет получить распределение суммарной влажности (льдистости) и плотности скелета грунта по их длине на различные моменты времени промерзания. На эти же моменты времени производится детальное исследование и описание сформировавшихся в образцах криогенных текстур в специальных холодильных камерах при отрицательной температуре воздуха не выше -3 ÷ -5°С.

Количественная оценка процессов обезвоживания и льдонакопле-ния внутреннего, внешнего и суммарного миграционных потоков влаги осуществляется определением соответствующих параметров. По кривым распределения влажности на моменты времени τ и τ + ∆τ определяется плотность внутреннего миграционного потока влаги по формуле

где Iвт- плотность минимального миграционного потока влаги на максимальной глубине от фронта промерзания, та которую распространяется процесс обезвоживания; ∆Wоб - уменьшение объемной влажности грунта в слое мощностью ∆ε за время ∆τ; ρw - плотность воды. При этом ∆τ должно быть достаточно малое, т.е. таким, чтобы величина Iвт за этот промежуток времени была практически постоянной. Плотность миграционного потока влаги в последующем (вышележащем) сечении образца, отстоящем от предыдущего сечения на расстоянии ∆ε, определяется как

нии образца.

При определении плотности внутреннего миграционного потока
влаги в каждом вышележащем сечении породы к величине потока вла
ги, обусловленного обезвоживанием слоя ∆ε, прибавляется мигра
ционный поток влаги через нижнее сечение этого слоя. В случае
2-1733	        17

влагообмена в условиях открытой системы суммарный миграционный поток влаги (Iw) равен суше двух потоков: внутреннему (Iвт) и внешнему (Iвш). Внешний миграционный поток определяется по скорости движения мениска воды в мерной капиллярной трубке (υтр), через которую производится подача вода в образец

где Sтр и Soбр - соответственно, площадь сечения капиллярной трубки и образца грунта.

По кривым распределения влажности по высоте образца рассчитывается коэффициент диффузии влаги по формуле

Основным параметром, определяющим процесс обезвоживания (льдонакопления), является интенсивность обезвоживания (льдо-накопления), которая численно равна количеству влаги, уходящей (поступающей) при иссушении (льдонакоплении) грунта из единицы его объема в единицу времени. При отсутствии или малых деформациях пород определение интенсивности обезвоживания производится по формуле

ная (после опыта) объемные влажности в обезвоженном (льдонасы-щенном)слое грунта.

Величины деформации усадки в промерзающих грунтах можно также оценить без промораживания грунта. Для этого обезвоживание породы при промерзании заменяют обезвоживанием в процессе сушки при положительной температуре, но при соответствующих промерзанию значениях интенсивности обезвоживания (плотности миграционного потока влаги). Подготовленный (уплотненный или вырезанный из монолита) образец грунта предварительно взвешивается на технических весах с точностью до 0,01 г. После чего образец помещается в эксикатор, где поддерживается влажность воздуха, равная 90%, с помощью водного раствора H2S04. Таким

18

образом создаются условия, близкие к обезвоживанию грунтов при промерзании. Во время высушивания образцы периодически взвешиваются и обмеряются с точностью до 0,01 см. Сушка проводится до прекращения изменения объема образцов. После этого определяется юс влажность.

Результаты измерений представляются в виде графиков зависимости изменения относительной линейной (объемной) деформации

Основным принципом измерений нормальных и касательных сил пучения промерзающих пород является противодействие этим силам внешних измерительных устройств. Измерительное устройство, схема которого представлена на рис. 1, также основано на этом принципе. При данном способе измерения используются жесткие конструкции, сопротивляющиеся действию сил пучения, и жесткие датчики - измерители давлений (месдозы). Для обеспечения жесткости конструкции устанавливаются два анкера с поперечной балкой. Для передачи сил пучения в грунт устанавливают стойку. Датчик-месдо-зу помещают между стойкой и поперечной балкой. Для измерения прогиба балки на нее крепятся мессуры. Чтобы ликвидировать смерзание боковых стенок стойки с грунтом,на их поверхность наносится смазка. Стойки могут устанавливаться на различные глубины. Таким образом изучаются силы пучения по глубине промерзающего сдоя. Для измерения сил пучения разработаны и сконструированы специальные установки (лабораторные и полевые) [22, 39].

Определение касательных сил пучения основано на измерении сил выпучивания свай путем пригрузки (недопущения деформации), динамометрическим методом (с помощью динамометров) или по отпечатку вдавливаемого в металлическую пластину упругого стального шарика. Б формировании касательных сил пучения определяющую роль играют силы смерзания, поэтому существует метод измерения касательных сил путем продавливания свай в мерзлый грунт. Скорость продавливсния соответствует скорости общей деформации пучения, при которой определяют необходимую для продавливания свай нагрузку. Отношение величины нагрузки к боковой поверхности смерзания сваи с мерзлым грунтом определяет удельную касательную силу пучения.

Методика определения напряжений усадки в промерзающих грунтах основана на том же принципе, что и методика определения нап-

19

ряжений пучения. Отличие заключается лишь в том, что силы усадки оказывают давление на датчик, находящийся внутри грунта, в направлении противоположном силам пучения. Поэтому давление от датчика на динамометр передается через коромысло. По динамометру, находящемуся вне промерзающего грунта, определяется сила усадки. Отношение силы усадки к площади датчика, взаимодействующего с грунтом, определяет удельную силу усадки.

Деформации и напряжения пучения и усадки в промерзающих грунтах взаимосвязаны между собой и обусловлены комплексным развитием процессов тепло-массообмена, физико-химических, механических и др. Поэтому для детального изучения физической сущности механизма и закономерностей развития напряжений и деформаций, их взаимосвязи, разработана комплексная методика, включающая определение ряда параметров и характеристик: температуры, влажности и плотности пород, миграционных потоков влаги, интенсивности обезвоживания и льдонакопления, текстурo- и структуро-образования, напряжений и деформаций пучения, усадки и др.

Установка для комплексного изучения напряжений и деформаций представляет собой устройство для одностороннего промораживания грунтов с возможностью визуального наблюдения за процессом текс-турообразования. Дня определения напряжений пучения и усадки устанавливаются датчики и регистрирующие приборы. Принцип измерения основан на том, что развивающиеся при промерзании напряжения оказывают давление на датчики, находящиеся внутри грунта и на поверхности. Датчики через коромысло передают давление на грунтовые динамометры, которые превращают механический сигнал в тен-зорезистивный. Полученный сигнал усиливается и принимается потенциометром, на диаграммной ленте которого производится его автоматическая запись.

Перед началом опыта цроизводится фотографирование положений датчиков деформаций и проверка "нулевого" отсчета грунтовых динамометров на самопишущем потенциометре. Затем в холодильной камере устанавливается отрицательная температура. Во время промерзания образца регулярно измеряется температура, фотографируется криогенная текстура и положение датчиков деформаций, непрерывно записывается сигнал изменения напряжений пучения и усадки. Деформации поверхности промерзающего образца фиксируются индикатором часового типа.

После окончания эксперимента производится расшифровка сигналов, записанных на диаграммной ленте, с помощью тарировочных гра-

2П

фиков. Тарировка динамометров проводится до начала опыта и по окончании его. Получив на диаграммной ленте сигнал, по тариро-вочному графику определяется соответствующая ему величина силы пучения или усадки. Замеренная величина, отнесенная к площади датчика, представляет собой давление или напряжение пучения (усадки).

§ 2. Методика полевых исследований

Полевые исследования напряжений и деформаций пучения и осадки в слое сезонного промерзания и оттаивания проводятся для изучения механизма, динамики и закономерностей их развития в зависимости от геолого-географических условий и базируются на комплексном изучении тепло-массообменных, физико-химических и механических процессов при использовании новых методов и методик лабораторного моделирования.

Для изучения деформаций пород в полевых условиях в каждом выделенном микрорайоне* создаются специальные площадки, на которое проводятся наблюдения за динамикой деформаций пучения, усадки и осадки, за температурным режимом пород, за ходом промерзания (оттаивания), а также за изменением влажностного режима.

На каждой наблюдательной площадке по всей глубине сезонноот-таивающего слоя с интервалом 15-20 см устанавливаются пучиномеры (осадкомеры). Не останавливаясь подробно на методике их изготовления, так как она неоднократно публиковалась в ряде работ, следует все же отметить, что пучиномер представляет собой металлический стержень диаметром 1-1,5 см, прикрепленный одним из концов к металлической пластине размерами (2-3) х (5-6) см. На стержень одевается винипластовая трубка диаметром 2-2,5 см. Пространство между трубкой и стержнем пучиномера заполняется техническим вазелином. Один из концов стержня црикрепляется к краю пластины. Установка пучиномеров в грунт производится следующим образом. На глубину сезонного оттаивания пробуривается скважина диаметром 7 см. Первый устанавливаемый пучиномер опускается в

* Выделение микрорайонов цроизводится по известной методике, опубликованной в ряде работ [33 и др.].

2Х-1733

21

скважину до подошвы сезоннооттаивающего слоя и затем с помощью рычага вдавливается в грунт. После установки данного пучиноме-ра скважина засыпается тем же грунтом нарушенного сложения до глубины заложения второго пучиномера, который помещается в грунт идентично первому, но с разворотом по кругу на 60-70°. Таким же образом устанавливаются последующие пучиномеры. Деформации пучения определяются по перемещениям пучиномеров относительно неподвижного репера, заглубленного на 5-10 м в грунт. Репер представляет собой металлический стержень диаметром 2-3 см и длиной 5-10 м. В целях увеличения площади смерзания репера с многолетнемерз-лыми породами на один из его концов крепится шнек данной 2,5-З м. На верхнюю часть репера одевается винипластовая труба. Свободное пространство между стержнем и трубой заполняется техническим вазелином.

Температура пород измеряется заленивленными психрометрическими термометрами (ТМ-6) со шкалой делений 0,2°С, которые устанавливаются по типу вытяжных с интервалом по глубине 10 см. Кроме того, вблизи расположения пучиномеров в грунт помещаются косы термистров, спаянных по методу двухпроводной системы с шагом 10 см, а в центре наблюдательной площадки мерзлотомер, изготовленный по системе Данилина.

На каждой наблюдательной площадке выделяется специальный участок размером 0,6 х 0,6 м для отбора образцов грунта на влажность и плотность. Отбор производится с полной выборкой керна с шагом 3-4 см. При этом отбор талой части грунта осуществляется с помощью специального пробоотборника, а мерзлый - бурением. Применение специального пробоотборника способствует более качественному отбору образцов грунта, чем бурение с помощью ложки, при котором происходит сильное перемешивание талого грунта и от-жатие части влаги. После отбора образцов скважина засыпается грунтом того же состава, взятого вблизи площадки в летнее или в зимнее время. Место скважины строго фиксируется.

Измерения напряжений пучения в полевых условиях проводятся с помощью месдоз МЦМ-2 и динамометров ДОСМ-1-1 по схеме, предложенной Н.И.Быковым (1940). Два анкера заглубляются в толщу многолетнемерзлых пород и изолируются смазкой от деформирующихся грунтов промерзающего слоя сезонного оттаивания. К анкерам крепится поперечная балка: между ней и грунтом устанавливаются месдозы или динамометры. Ддя регистрации напряжений пучения используются воспринимающие усилия пластины различной площади 22

(4 и 64 см2). В качестве измерительного прибора применяется цифровой тензометрический мост ИДЦ-1.

Для исследования напряжений выбираются площадки с грунтами различного состава и влажности и с различным режимом промерзания. На площадках устанавливаются устройства, позволяющие измерять напряжения на датчиках, отличающихся между собой жесткостью, площадью воспринимающих усилие пластин и глубиной их установки. На экспериментальных площадках пластины для измерения напряжений были установлены на поверхности и на глубине 20 и 50 см в сезонно-талом слое.

Для изучения неравномерности деформации пучения пучиномеры устанавливаются в пределах некоторой площади. При этом высотное положение пучиномеров относительно неподвижного репера определяется нивелированием. В качестве этих пучиномеров используются стандартные переносные марки, используемые в геодезии.

Деформации и напряжения пучения, температурный режим пород-и глубина сезонного промерзания (оттаивания) измеряются с интервалом 1-3-7 суток. Первый интервал времени соответствует началу процесса промерзания (оттаивания), второй - некоторому снижению скорости движения границы раздела фаз (приблизительно через 7-10 суток с момента начала промерзания, оттаивания), а третий интервал времени соответствует затуханию процесса промерзания (оттаивания). Измерение влажностного режима пород и их плотности проводится не реже I раза в 6-7 суток. В период стабилизации фронта промерзания (оттаивания) отбор образцов на влажность и плотность скелета грунта осуществляется I раз в 10 дней.

Методика обработки результатов

В процессе полевых исследований производится определение следующих параметров и характеристик: температуры грунта t , влажности W, плотность скелета грунта ρd, миграционного потока влаги IW, коэффициентов диффузии влаги Kw , напряжений пучения, деформации усадки hус, осадки hос и пучения hn , величины миграционного льдонакопления hIw и массивного распучивания hраст. Данные параметры измеряются по глубине и во времени. Температурный и влажноcтный режим, а также плотность скелета грунта оцределяются по существу -ющим методикам и разработкам [33,37,47]. Суммарная плотность миграционного потока влаги определяется по известной методике [20,29,58]. . Коэффициенты потенциалоцроводности в зоне интен-

Обработка результатов деформаций пучения грунтов производится посредством построения графиков, на которых помимо измерения величины деформаций и напряжений пучения по глубине и по времени наносятся кривые изменения градиента температуры в зоне интенсивных фазовых переходов, скорости промерзания, миграционного льдо-накопления и деформаций усадки. Такой анализ данных позволяет определить развитие деформаций пучения от того или иного фактора, т.е. позволял выявлять как частные, так и общие закономерности развития деформаций пучения в промерзающих и оттаивающих грунтах.

ГЛАВА Ш. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РАЙОНА И ИССЛЕДУЕМЫХ ПОРОД

В экспериментальных исследованиях использовались различные грунты, но главным образом высокодисперсные, характеризующиеся существенной пучинистостыо и усадочными свойствами, - это глины, суглинки, супеси, торф. Использовались грунты естественного и нарушенного сложения, в частности испытывались монолиты торсЬа и

Грунты нарушенного сложения готовились по специальной методике [18] с заданной плотностью и влажностью. В результате та-

24

кой подготовки образцы отличались однородностью и равномерным распределением влаги, что позволяло более строго подходить к оценке двусторонних зависимостей. Для исследования процессов, происходящих при промерзании в естественной обстановке, применялись монолиты.

Минеральный состав глинистой фракции изучался с помощью электронномикроскопического (увеличено в 7700 раз) и термического методов. Минеральный состав песчаной фракции - иммерсионным методом. Химический состав исследованных грунтов определялся по данным сокращенного валового анализа, состав и содержание воднорастворимых солей характеризовались методом водных вытяжек (табл.3,4). Емкость поглощения исследовалась методом Робертсона и Уарда.

Дисперсность исследуемых грунтов характеризуется по данным гранулометрического и микроагрегатного анализов (табл.3,6). Гранулометрический анализ проводился методом пипетки с применением формулы Стокса с подготовкой грунта по ГОСТ 12536-67. Микроагрегатный состав определялся аналогично, но без предварительной подготовки грунтов, по методу Н.А.Качинского. Величина удельной активной поверхности грунтов, также являющаяся показателем их дисперсности, исследовалась по методу Пури и Мирери (1963).

Физические свойства исследуемых грунтов определялись в соответствии с ГОСТ 5179:5184-64 ("Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород", т.2, 1969 и "Руководство по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов", 1973). Количество не-замерзшей воды определялось калориметрическим и контактным методами (Нерсесова, 1954; Ершов, 1979).

Элювиальная палеогеновая глина огланлинской свиты е ᵱоgl представляет собой продукт подводного разложения эффузивов среднего состава. По гранулометрической классификации В.В#0хо-тина эта глина относится к пылеватой разновидности и содержит большое количество коллоидных частиц. В глинистой фракции находится главным образом монтмориллонит. Это объясняет хорошие пластические свойства, повышенную гидрофильность и большие значения характерных влажностей ( Wρ, Wммс и др.). Незамерзшей воды в этой глине при -4°С содержится еще около 40%,

Элювиальная неогеновая глина (eN ) представляет собой продукт переотложения первичных каолинитов коры выветривания пород кристаллического массива Украинского щита. Она залегает среди

25

Таблица За

Химико-минеральный состав исследованных грунтов

| монтмориллони-товая глина | Туркменская ССР, ст.Джембел | монтмориллонит, кристаболит | 4,0 | , .42/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| каолинитсвая глина | УССР, Днепропетровской обл., ст.Прося-новская | каолинит | 2,0 | ' 3,6 |
| полиминераль-ная глина | Киев | монтмориллонит, гидрослюда, каолинит | 5,9 | 14,0 |
| суглинок | Москва | монтмориллонит, гидрослюда | 4,2 | 8,7 |
| супесь | Западная Сибирь, п. Лабытнанги | монтмориллонит, гидрослюда | 6,5 | 6,1 |
| песок | Московская обл., г.Люберцы | кварц в песчаной фракции |  |  |

Таблица 3,6

Гранулометрический (в числителе) и микроагрегатный (в знаменателе) состав исследованных пород

Фракция 0,5-0,10.

Таблица 3,в Водно-физические свойства исследованных пород

1	Монтмориллони-

товая глина	30,0	11,7	43,6	43,0  44,0 114,0 70,0  1,78	2,85  2,45  560,0

2	Каолинитовая

глина	7,7	0,8	21,2	34,0   33,0  44,0 311,0  0,23	0,89  2,65   30,0

- Полиминераль
ная глина	8,3	2,5	19,6	33,0   28,0  52,0 24,0  0,64	1,37  2,71  109,0

- Суглинок	6,5	2,3	'14,2	15,0  16,0 29,0  13,0  0,77	1,70  2,70  83,0

- Супесь	4,8	2,1	9,4	13,0   17,5  21,0  3,5  0,80	4,70  2,70  76,0

- Песок	0,1	-	0,5                       -         2,65

Таблица 3,г

Результаты анализов водных вытяжек исследованных грунтов. Соотношение грунта и воды 1:5, время взбалтывания 5 мин. Числитель - мг-экв, знаменатель - %. Номера соответствуют табл. За

Гранулометрический соcтав грунтов

| Геологичес-кий индекс | Наименование грунта -(по В.В.Охотину) | Место отбора образцов | Глубина отбора, м |
| --- | --- | --- | --- |
| e IV d IV dSIV | суглинок легкий суглинок легкий суглинок тяжелый | водораздел склон водораздела пологий склон | 0,4 0,6 0,2 |

неогеновых песчано-глинистых отложений полтавского яруса вблизи ст.Просяновская Днепропетровской области. По классификации В.В.Охотина она представляет собой пылеватую глину.

Глинистая фракция состоит из каолинита. Лишь краевые участки кристаллов каолинита в местах разрыва связей Si -  O -Si , ОН - Rl - ОН могут служить активными центрами для адсорбции, поэтому, несмотря на высокую дисперсность, каолинитовая глина обладает небольшой удельной активной поверхностью и низкой гидрофильное тыо, пластичностью, коллоидной активностью и гигроскопичностью. Содержание незамерзшей воды невелико (4% при t -2°С) и очень быстро падает при охлаждении, что объясняется значительной однородностью размеров глинистых частиц.

По степени засоленности каолинитовая глина относится к слабо засоленным грунтам с хлоридно-сульфатным типом засоления и характеризуется слабощелочной реакцией среды.

<

ровскому горизонту киевского яруса и представляет собой фацию 1 глубокого моря платформенного типа. Это зеленовато-серая карбонатная глина с неясной микрослоистостью. По гранулометрической классификации она относится к разновидности пылеватых глин. Дисперсность довольно высока, что подтверждается величиной удельной активности поверхности - 109 м2/г. Микроагрегатный анализ дает выход глинистой фракции в 1,5 раза меньше, чем гранулометрический, что указывает на высокую степень агрегированности частиц. В глинистой фракции исследуемой глины преобладают минералы группы монтмориллонита и гидрослюд, присутствуют высокодисперсный кварц, кальцит и органическое вещество. Результаты анализа

30

района исследований

Таблица 4

|  |  |  | Размер | фракций, | мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0,5 | 0,5- | 0,25- | 0,10- | 0,05- | 0,01- | 0,005- |  |
|  |  | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | <0,002 |
|  | Процентное содержание фракций, % |  |  |  |
|  | од | 0,6 | 1.4 | 10,0 | 56,9 | 10,2 | 11,8 | 9,0 |
|  | 0,8 | 3,7 | 9,6 | 10,2 | 47,5 | 9,2 | 11,0 | 8,0 |
|  | 0,2 | 1,3 | 3,4 | 7,2 | 47,7 | 11,3 | 14,9 | 14,0 |

водных вытяжек показывают, что глина имеет среднюю засоленность сульфатного типа. Реакция среды слабощелочная. Емкость поглощения рассматриваемой глины составляет 140 мг/экв на 100 г абсолютно сухого грунта. В обменном комплексе преобладает катион Са . Исследуемая глина относится к высокопластичным грунтам, но имеет низкую коллоидную активность и невысокое значение гигроскопической влажности. В дальнейшем в настоящей работе эта глина называется "полиминеральной1', чтобы выделить ее основное отличие от других рассматриваемых глин.

Флювиогляциальный вбрхнеплейстоценовый суглинок ( f III ), отобранный в окрестностях Ленинских гор в Москве, имеет серовато-бурый цвет и неясную слоистость. По гранулометрической клас-сификации В.В.Охотина он относится к тяжелым пылеватым разновидностям суглинков, В глинистой фракции этого суглинка находятся главным образом минералы группы монтмориллонита и гидрослюд.

Емкость поглощения флювиогляциального суглинка невелика и составляет 8,7 мг/экв на 100 г абсолютно сухого грунта. Величина нижнего предела пластичности также довольно низка. Вместе с тем рассматриваемый полиминеральный суглинок обладает большой удельной активной поверхностью (83 м2/г) и является даже более гидрофильным, чем описанная выше морская полиминеральная глина. Вероятно, это объясняется большим содержанием монтмориллонита в глинистой фракции.

Гляциально-морокая среднеплейстоценовая супесь (gm  II) относится к отложениям салехардской свиты, которые сформировались в максимальную фазу морской трансгрессии. Отложения салехардской свиты широко распространены на севере Западной Сибири и слагают

31

водораздельные пространства, отличаясь значительной однородностью как по глубине, так и по простиранию. Исследованные образцы отличались серым с коричневым оттенком цветом, включениями слабо разложившегося вещества.

Результаты гранулометрического и микроагрегатного анализов свидетельствует о том, что рассматриваемая супесь относится к разновидностям легких супесей с высокой степенью агрегированнос-ти частиц.

Тонкопесчаные частицы представлены главным образом минералами легкой фракции с преобладанием кварца, присутствуют также полевые шпаты, слюда и графит. Б тяжелой фракции отмечаются пиро-ксены, гранат, эпидот, лимонит и другие рудные минералы. Глинистые частицы состоят из гидрослюд, монтмориллонита, смешанно-слойных силикатов монтглориллонит-гидрослюдистого состава, каолинита, органического материала, гидроокислов железа и хлорита. Преобладают гидрослюды и монтмориллонит, о чем свидетельствуют результаты термического и химического анализов.

Общее содержание воднорастворимых солей невелико, около 0,094%, поэтому исследуемая супесь относится к типу незасолен-ных грунтов. Реакция среды практически нейтральна. Емкость поглощения супеси равна 6,1 мг/экв на 100 г абсолютно сухого грунта.

Исследованная супесь относится к грунтам со средней степенью коллоидной активности и обладает высокой гидрофильностью, что объясняется присутствием органического вещества и монтмориллонита в глинистой фракции. Об этом свидетельствуют и высокие значения гигроскопической влажности, близкие к таковым для полиминерального суглинка. В талом состоянии для супеси характерна повышенная сжимаемость и проявление тиксотропных свойств. Содержание незамерзшей воды при температурах ниже ~2°С для нее выше, чем для каолинитовой глины, что объясняется большими толщинами пленок,

Морской верхнеюрский песок (mI3 ) был отобран вблизи Люберец Московской обл. Песок светло-серого цвета, окатанный и хорошо сортированный, однородный, неслоистый. По гранулометрической классификации Е.М.Сергеева (1971) относится к средне-мелкозернистым пескам. Песок монодисперсный, мономинеральный; 99,2% частиц по результатам иммерсионного оптического анализа представлены кварцем. Удельный вес песка составляет 2,67 г/см3. Песок практически не связывает воду, максимальная гигроскопичность не превышает 0,1%, влажность, соответствующая максимальной молекулярной влагоемкос-32

ти - 0,5%. Число пластичности равно нулю.        :

Голоденовый торф ( В IV ) был отобран в болотных отложениях поймы Дубны (Московская обл.). Степень разложения низкая, зольность 5%.

При полевых исследованиях изучалось промерзание сезоннотало-го слоя. У грунтов сезонноталого слоя часто высокая дисперсность, обводненность и существенные фациальные различия по простиранию. В районе исследований они были представлены пылеватыми суглинками и пылеватым тяжелым суглинком (табл.4) элювиального генезиса еIV ) влажностью 30-60% и ρd = 0,4-0,5 г/см3. В глинистой фракции преобладает гидфослюда, грунты имеют слабую засоленность.

РАЗДЕЛ П ПУЧЕНИЕ ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОРОД

ГЛАВА IV. МЕХАНИЗМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОРОДАХ

§ I. Деформации и напряжения усадки

Развйтие деформаций усадки в талой зоне промерзающих грунтов является результатом структурообразовательных процессов (коагуляции первичных микроагрегатов, уменьшения пористости и увеличения плотности, преобразования структурных связей и т.п.), происходящих при обезвоживании вследствие миграции влаги к растущим сегрегационным прослоям льда.

Специальные исследования показали, что в процессе промерзания обезвоживание талой зоны пород носит закономерный характер, причем во влагонасыщенных грунтах степень заполнения пор влагой остается близкой к единице. Зона обезвоживания образцов по виду и по характеру кривой распределения влажности по глубине может быть разбита на два участка. Первый (верхний) участок зоны обезвоживания характеризуется большим изменением влажности. Мощность этой узкой зоны, располагающейся вблизи фронта промерзания, невелика и составляет первые сантиметры. Широкая зона обезвоживания, являющаяся продолжением узкой, простирается на десятки сантиметров и характеризуется малыми, градиентами влажности. По мере продвижения фронта промерзания и уменьшения скорости промерзания мощность этой зоны увеличивается, а узкой - уменьшается (рис.2,а)

Такому закономерному изменению влажности (по мере продвижения фронта промерзания и роста мощности мерзлой зоны) соответствует изменение плотности грунта в процессе промерзания (рис.2,б).Сравнивая кривые изменения влажности и плотности по глубине образцов, можно отметить, что минимумы влажности соответствуют максимумам плотности. Следовательно, максимальные по величине деформации усадки должны наблюдаться в зоне обезвоживания, характеризующейся максимальными изменениями влажности. Характер изменения плотности по глубине образцов свидетельствует о том, что деформации 34

Рис.2. Изменение суммарной объемной влажности (а), плотности скелета грунта (б) по высоте образца на различные моменты времени, а также температуры и перемещения датчиков деформации в вертикальном (в) и горизонтальном (г) направлениях в различных сечениях образца промораживаемой (tв ≈ -5°) каолинитовой глины

усадки при обезвоживании затухают по глубине и во времени. Как показали исследования, образовавшаяся вблизи фронта промерзания уплотненная талая зона в дальнейшем практически не обезвоживается и становится зоной транзитного переноса влаги при постоянной величине плотности миграционного потока, что возможно в том случае, когда грунт достиг влажности предела усадки.

Развитие деформаций усадки в промерзающих образцах каолини-товой глины фиксировалось по сближению датчиков деформаций (рис. 2,в). По смещению датчиков по глубине образцов видно, что максимальная по величине деформация усадки развивается в промерзающей зоне вблизи фронта сегрегационного льдовыделения и при удалении от этого фронта она уменьшается.

На образцах,промораживаемых в лабораторных условиях, визуально деформация усадки прослеживалась как узкая сдеформированная зона - "шейка", соединяющая талый и мерзлый грунт (рис.2,3). По мере обезвоживания талой зоны "шейка" увеличивается в продольном и поперечном направлениях до тех пор, пока грунт не приобретет при данном режиме обезвоживания влажность, равную влажности на  пределе усадки. На развитие "шейки" большое внимание оказывают не только процессы усадки в талой зоне, но и цроцессы набухания-распучивания в промерзающей и мерзлой зонах, так как, имея противоположную направленность, набухание-распучивание препятствует усадке, увеличивая величину недопущенной усадки. Экспериментально это подтверждалось различиями в величинах деформаций усадки по разным направлениям. Было установлено, что деформации усадки в поперечном направлении значительно меньше деформаций в продольном (в вертикальном) направлении.

Изучение динамики развития напряжений усадки проводилось на образцах каолинитовой и полиминеральной глин размером 18x20x20 см3 начальная весовая влажность каолинитовой глины была равна 50%. Сопоставление зафиксированных напряжений в промерзающем образце каолина во времени и по глубине (рис.3,а,б) с измерениями температуры и кривыми распределения влажности в образце (рис.4,а) позволяет выявить закономерности развития напряжений усадки от температурных (табл.5) и влажностных условий промерзания.

Из приведенной таблицы видно, что по мере продвижения фронта промерзания вниз, по глубине образца, скорость промерзания существенно изменялась (от 0,40 до 0,006 см/ч), а градиент температуры в мерзлой зоне уменьшался от 2 до 0,9°С/см.

Наблюдения за динамикой изменения напряжений усадки показали, 36

Рис.3. Характер распределения объемно-градиентных напряжений по глубине и во времени (а) и схема криогенного строения (б) промерзающего образца каолинитовой глины на отдельные моменты времени: I - фронт промерзания, 2 - визуальная граница сегрегационного льдовыделения, 3 - скорость промерзания (см/ч)

что величины напряжения начинают фиксироваться только после формирования в грунте мерзлой зоны. Так, через несколько часов после начала опыта, когда термопары в образце еще показывали нулевую температуру и мерзлая зона еще не сформировалась, ни один из датчиков, установленных в грунте, не регистрировал роста напряжений. Через 34 ч, когда фронт промерзания опустился до 3,6 см и сформировалась мерзлая зона, датчик, установленный на глубине 3 см, показывал напряжение 0,03 МПа, а другой датчик на глубине 4 см в это же время зафиксировал напряжение в 0,07 МПа. При этом первый датчик находился выше границы смены направления деформаций (в зоне развития деформаций набухания-распучивания), а второй - в талой обезвоживающейся зоне. Датчики, расположенные ниже, не фиксировали напряжений усадки. Следовательно, на момент времени τ =34 ч напряжения усадки развиваются только на ограниченном участке, где происходят деформации.

Анализ развития объемно-градиентных напряжений во времени показал, что в каждой точке цромерзающей каолинитовой глины напряжения усадки возрастают по мере обезвоживания (см.рис.3,а; 4а) имеют такой же характер, что и в талых грунтах при высушивании

37

Рис.4. Характер распределения: влажности (а) и объемно-градиентных напряжений (б) по глубине образца каолинитовой глины на отдельные моменты времени: I,1' - τ =31 ч; 2' -τ =45 ч; 3,3' -τ =60 ч; 4,4* -Т =80 ч; 5 - фронт промерзания; 6 - визуальная граница сегрегационного лъдовыделенш

при положительной температуре. Но при продвижении фронта промерза ния напряжения, как правило, не успевают возрастать до максимальных величин, зафиксированных в тех же грунтах при иссушении при положительной температуре. Объясняется это тем, что на процесс усадки накладывается процесс промерзания, который определяет развитие противоположной по знаку деформации набухания-распучивания, развивающейся за счет мигрирования влаги и фазовых переходов ее в лед, и препятствует проявлению деформаций и напряжений усадки в полной мере. Так, при близких условиях обезвоживания максимальные по величине напряжения усадки в образцах составляли в каолинито-вой глине 0,26 МПа, в полиминеральнои - 0,08 МПа, а в промерзающих, соответственно 0,18 и 0,06 МПа. Это позволяет выявить, что образование открытых полых трещин в промерзающих грунтах является частным случаем, закономерно же образование зон "концентраций" напряжений, предопределяющих геометрию будущих прослоев льда* 38

е	Таблица 5

Изменение градиента температуры в мерзлой зоне, скорости промерзания' и глубины промерзания каолинитовой глины

| 24 | 2,00 | 0,40 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1,75 | 0,31 | 3,6 |
| 40 | 1,37 | 0,006 | 4,0 |
| 70 | 1,25 | 0,053 | 5,6 |
| 82 | 1,00 | 0,050 | 6,2 |
| 91 | 0,90 | 0,030 | 6,5 |

При рассмотрении графиков изменения напряжений усадки по глубине промерзающей каолинитовой глины (см.рис.4,б) можно отметить, что кривая Рус = f(h)      состоит из двух участков, характеризующихся резко отличными значениями градиентов напряжений усадки. Верхний участок этой кривой приурочен частично к промерзающей зоне, ниже границы смены'направления деформаций, и к талой сильно обезвоженной зоне грунта, что соответствует участкам с наибольшими градиентами влаги. Второй участок кривой   Рус = f(h)   характеризуется малыми значениями  grad Рус  , что соответствует сравнительно небольшим     gtadW     в талой зоне промерзающего грунта. Причем, для этого участка кривой при увеличении глубины промерзания и уменьшения скорости промерзания характерно уменьшение   Рус = f(h) , что соответствует уменьшению   gtadW    в талой зоне. Напряжения усадки при этом продолжают увеличиваться, так как обезвоживание грунта не прекращается. Второй участок   Рус = f(h)  указывает зону, где протекает процесс структурообразования и усадки при увеличении степени обезвоживания.

В условиях проведения эксперимента прослеживается зависимость между развивающимися напряжениями усадки и их градиентами и скоростью промерзания. В общем виде эта зависимость представлена на рис.5,6. Из рисунков видно, что чем медленнее углубляется фронт промерзания, тем большие по величине напряжения развиваются в грунте. Это можно объяснить большей степенью обезвоживания про-

39

Рис.5. Зависимость расстояния между горизонтальными прослоями льда от градиентов напряжении grad Pn и скорости промерзания образцов каолинитовой глины

Рис.6. Изменение напряжении Р, их градиентов grad Pn и миграционного потока влаги  от скорости промерзания υ образцов каолнитовой глины

мерзавдей каолинитовой глины при медленном промораживании, а следовательно, и большим проявлением деформаций и напряжений усадки. Градиенты напряжений при уменьшении скорости промерзания уменьшаются, что можно связать с характером обезвоживания, уменьшением градиента влажности, незначительными различиями в изменениях элементарных объемов грунта по высоте зоны обезвоживания.

§ 2. Деформации пучения

Примененный комплексный подход к исследованию процесса пучения позволил вскрыть некоторые особенности механизма развития деформаций пучения промерзающих и мерзлых грунтов, выявить динамику пучения по глубине и во времени. Было установлено, что пучение промерзающих грунтов обусловлено развитием в них сложных физико-химических и механических процессов.

В наиболее общем виде величина деформации пучения промерзаю-

личина пучения за счет миграционного льдонакопления; hус - величина деформаций усадки талой зоны грунта за счет обезвоживания.

Развитие деформаций пучения влагонасыщенных грунтов в основном за счет увеличения в объеме на 9% замерзающей поровой влаги (массивного распучивания) наблюдается при промерзании песчаных грунтов, характеризующихся практически полным отсутствием влаго-переноса в мерзлой зоне, а также при быстром промерзании грунта, когда время для роста сегрегационных прослоев льда мало по сравнению со скоростью движения границы раздела фаз. При этом вели-

единицы массивное распучивание будет проявляться только в том случае, когда объем замерзающей поровой влаги будет больше, чем объем пор грунта.

Б условиях шлирового льдовыделения пучение грунтов происходит как за счет массивного распучивания, так и за счет сегрегационного льдовыделения. Экспериментально доказано, что интенсивная миграция влаги происходит лишь при наличии подвижной границы раздела фаз при миграции влаги в мерзлую зону грунта, образование сегрегационных прослоев льда возможно лишь при условии преодоления пленками воды структурного сцепления частиц грунта. Поэтому выделяются необходимое (тешюфизическое) и достаточное (физико-механическое) условия образования сегрегационных прослоев льда

Плотность миграционного потока влаги определяется следующей зависимостью (по аналогии с законами переноса Фурье, Ома, Дарси)

где λw - коэффициент влагопроводности (см/с), характеризующий способность грунта проводить влагу. При однозначной зависимости между потенциалами влаги и влажностью грунта поток влаги может быть представлен в виде

где Kw - коэффициент диффузии влаги (см2/с ), характеризующий инерционность развития поля потенциалов или влажноетного поля в грунте.

41

В настоящее время рядом исследователей высказывается предположение о влагопереносе в промерзающих грунтах не только в виде диффузионного механизма, но и термодиффузионного. Однако экспериментальные исследования A.M.Глобуса, Э.Д.Ершова, В.ГЛеверева, Ю.П.Лебеденко показывают, что в дисперсных грунтах при степени заполнения пор больше 0,5, переносом пара можно пренебречь, а роль термодиффузии крайне мала. Поэтому плотность суммарного миграционного потока влаги равна

в протекании процессов влагопереноса, сегрегационного льдонакоп-ления и пучения, все параметры, входящие в выражение (12), берутся по мерзлой зоне (зоне интенсивных фазовых переходов). Исследованиями установлено, что доля миграционного льдонакопления в пучении грунта может достигать 90-95%.

Возникающая в талой зоне в результате обезвоживания усадка имеет противоположное направление по сравнению с деформациями пучения и поэтому может существенным образом уменьшать ее величину. В зависимости от режима иссушения и кристаллохимического строения глинистых минералов величина усадки может достигать величин, равных мощности сегрегационных прослоев льда.

Пучение может продолжаться и при нахождении грунтов в мерзлом состоянии. Установлено, что при нахождении мерзлых грунтов в градиентном температурном поле происходит миграция незамерз-

42

шеи воды грунтовых частиц и квазижидких пленок воды, окружающих прослои льда, в сторону более низких температур. Таким образом, в мерзлом слое грунта в течение длительного времени происходит значительное перераспределение влажности и льдистости по глубине мерзлого слоя грунта. В результате полевых исследований было выявлено, что плотность миграционного потока влаги в мерзлых грунтах на порядок меньше, чем в промерзающих породах одного и того же состава .

§ 3. Напряжения пучения

Напряжения в промерзающих породах обусловлены недопущением деформаций пучения. Степень недопущения деформаций пучения (u ) определяется как отношение нереализованной деформации к макси-

представление о зависимости величин напряжений от недопущения деформации дают результаты их определения датчиками различной жесткости (рис.7).

Напряжения пучения обусловлены в основном действием двух факторов - кристаллизационного давления при замерзании воды и расклинивающего давления пленок незамерзшей воды.

Замерзание воды в замкнутом объеме пор грунта может приводить к возникновению значительных напряжений. Эти напряжения можно оценить, например, с помощью уравнения Клапейрона-Клаузиуса

43

Рис.7. Развитие напряжений пучения на датчиках, имевших различную жесткость (1700 МПа/м - сплошная линия, 800 МПа/м -пунктир): I - каолин, 2 - суглинок, 3 - супесь

где Тпл - температура плавления, °К; ρ - давление, Па; Vж, Vл - удельные объемы вода и льда, м3/кг; QФ - удельная теплота фазовых переходов, Дж/кг. Понижение температуры замораживания на один градус, как следует из этого уравнения, требует очень больших давле-ник - 131,5 кг/см (13,2 МПа). Однако такие нацряжения проявляются локально и крайне редко, поскольку часть напряжений релаксирует при развитии деформаций.. В естественных условиях пучение грунта, как правило, больше 9%. Такое увеличение деформаций пучения связано с перераспределением влаги, происходящем при замерзании.

Исследованиями последних лет было установлено, что перераспределение влаги, а именно ее миграция в сторону фронта промерзания, происходит под действием градиента потенциала связанной грунтовой влаги. Возникает такой градиент при наличии градиента температуры и соответствующего ему вымерзания влаги в пленках. Высвобождающаяся поверхностная энергия частиц грунта является причиной адсорбции новых порций влаги и возникновения соответствующего "расклинивающего" давления (Дерягин, Нерпин, Чураев,1974), которое приводит к увеличению объема грунта и возникновению свободного пространства для растущих посредством такого механизма шлиров льда. Следовательно, причиной возникновения напряжений пучения при недопущении деформаций, связанных с перераспределением воды и формированием в промерзающей зоне грунта шлиров льда, является "расклинивающее" действие водных пленок. Аналогом этого процесса является набухание, где адсорбция воды твердой поверхностью также обусловливает развитие деформаций.

Б.В.Дерягин и Н.В.Чураев предложили назвать давление, обусловленное ростом прослоя льда, "термокристаллизационным", имея 44

Рис. 8.    Развитие напряжений (а) и деформаций (б) пучения в полиминеральном суглинке (t   = -2°С): 1-с подтоком влаги из нижележащего слоя песка и 2 - без него

в виду, что оно создается растущими кристаллами льда. Н.С.Акуловым (1943) была выведена формула для кристаллизации воды цри условии ее свободного подтока

.Для выявления роли фактора "расклинивающего" давления воды был проведен специальный эксперимент. Исследовалось промерзание суглинка в условиях открытой (с подтоком влаги) и закрытой (без подтока дополнительной влаги) систем. Экспериментальные данные, полученные в результате моделирования процесса промерзания при температуре -2°С, свидетельствуют о значительных различиях в формировании напряженно-деформированного состояния системы. Деформации пучения составили в целом при промерзании слоя суглинка в условиях открытой системы 5 и 1,5 мм без подтока влаги, а напряжения пучения 4,5·105   и 1,5·105   Па, соответственно (рис,8). Увеличение напряжений до 4,5·ICr Па в случае открытой системы можно объяснить действием расклинивающего давления, связанного с внеш-

45

ним миграционным потоком влаги и миграцией дополнительных объемов вода в промерзающую зону. Если бы в процессе миграции в промерзающей зоне создавались большие давления, обусловленные кристаллизационным давлением, которые превышали бы расклинивающее давление пленок воды, то миграция влаги в промерзающую зону отсутствовала бы.

При свободном пучении развитию деформаций препятствует только структурная прочность грунта и вес вышележащего слоя мерзлого грунта. Если создается препятствие свободному пучению промерзающего грунта, то напряжения возникают как в подстилающей талой, так и в вышележащей мерзлой зонах. Увеличение объема промерзающей зоны приводит в этом случае к сжатию талой и мерзлой зон. Б талой зоне, кроме того, в результате создания градиента потенциала связанной воды происходит падение давления в поровой влаге и развитие деформаций и напряжений усадки.

Величина компрессионного сжатия под действием сил пучения определяется деформационными характеристиками грунта в талом и мерзлом состояниях. Общее сжатие (деформирование) мерзлой и та-

При промерзании водонасыщенного грунта и постепенном опускании фронта промерзания наблюдается постоянный рост деформаций и напряжений пучения, что обусловлено непрерывными деформациями пучения и накоплением напряжений. Анализ распределения влажности по глубине показывает (рис.2 и 4), что она меняется в процессе промерзания, уменьшаясь с глубиной за счет обезвоживания и миграции влаги к фронту промерзания. Следовательно, интенсивность развития деформаций и напряжений пучения с глубиной в основном уменьшается.

По мере опускания фронта промерзания хорошо сжимаемая талая зона уменьшается в размерах, а плохо сжимаемая мерзлая - увеличивается. Сравнение сжимаемости грунта в мерзлом и талом состоянии показывает, что она изменяется в несколько раз. Таким обра-46

зон, механизм формирования напряженно-деформированного состояния сложен и зависит от различных факторов: кристаллизации вода и увеличения ее в объеме; вымерзания пленок связанной воды и действия расклинивающего давления; переноса влаги, обезвоживания и усадки галой зоны; взаимодействия промерзающей зоны с мерзлой и талой зонами, окружающими грунтами и инженерными сооружениями.

ГЛАВА У. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОМЕРЗАЮШЩИХ ПОРОДАХ

§ I. Особенности развития деформаций и напряжений усадки

Развитие деформаций и напряжений усадки зависит от состава, строения и свойств промерзающих пород. Наблюдения за обезвоживанием и развитием деформаций усадки при промерзании пород различной дисперсности показали, что в глине узкая зона иссушения значительно меньше, чем в суглинке и супеси, но степень иссушения ее больше. Изменение влажности в зоне обезвоживания глины составило 15%, суглинка - 7%, а супеси - 6%. Такое различие в величинах изменения влажности в зоне обезвоживания способствовало развитию разных по величине деформаций усадки, что подтверждалось изменением шютности грунтов и смещением датчиков деформаций. Наибольшее изменение плотности в процессе обезвоживания наблюдалось в глине (∆ρd =0,25 г/см3). В суглинистом образце изменение плотности составило ∆ρd = 0,09 г/см3. Результаты исследования представлены в табл.6.

Таблица 6

| Наименова- | Начальная | Начальная | Влажность | Плотность | Деформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ние грунт | влажность | плотность | после | после | усадки |
|  | % | г/см3 | обезвожи- | обезвожива- |  |
|  |  |  | вания, % | ния, г/см3 |  |
| Глина | 5If0 | 1,21 | 36 | 1,46 | 0,6 |
| Суглинок | 45,0 | 1,50 | 38 | 1,59 | 0,4 |
| Супесь | 39,0 | 1,50 | 33 | 1,56 | - |

47

Таким образом, при переходе от глин к супесям наблюдается увеличение мощности зоны обезвоживания, но при этом происходит уменьшение степени обезвоживания, что приводит к развитию меньших по величине деформаций усадки в суглинках и супесях. Такое соотношение в величинах деформаций находится в соответствии с коэффициентами влагопроводности этих грунтов и проявлении их усадочных свойств из-за различного содержания частиц, способствующих усадке.

Влияние минерального состава на особенности и параметры процесса усадки прослеживалось при промораживании образцов каолини-товой, монтмориллонитовой и монтмориллонит-гидрослюдистой глин (рис.2,9,10). Наблюдение показало, что при одинаковых условиях промерзания различный химико-минеральный состав грунтов оказывает значительное влияние на развитие деформаций усадки. По мощности зоны обезвоживания исследуемые грунты можно расположить в следующий ряд: каолинитовая глина > полиминеральная (монтмориллонит-гидрослюдистая) > монтмориллонитовая. Мощность зоны обезвоживания в грунтах через 40 ч одномерного их промораживания составила в каолинитовой глине 8 см, в полиминеральной 4 см, а в монтмориллонитовой 2 см. По смещению датчиков деформаций в каолинитовой глине была зафиксирована величина продольной деформации 1,2 см, в полиминеральной глине 0,6 см. Смещение датчиков деформаций в монтмориллонитовой глине практически не наблюдалось Это связано с локальным характером усадки в монтмориллонитовой глине, при которой интенсивно обезвоживается лишь узкий участок грунта вблизи фронта промерзания.

Таким образом, при промораживании грунтов разного минерального состава характер развивающихся в них процессов усадки существенным образом зависит от содержания в грунте минералов группы монтмориллонита. Наличие в грунте минералов этой группы приводит к уменьшению влагопроводных свойств и плотности миграционного потока влаги.

На развитие деформаций усадки в цромерзающих грунтах оказывает влияние исходное состояние грунта, его начальная плотность

щая льдистость оказалась значительно выше: в нем сформировались более крупные ледяные прослои. Мощность зоны иссушения в более 48

Рис.9. Изменение суммарной объемной влажности (а) и плотности скелета грунта (б) по высоте образца на различные моменты времени, а также положения датчиков деформации во времени в различных сечениях образца (в) при промораживании (tв = -5о) бентонита

плотном образце больше по сравнению со вторым образцом, но при
этом в нем развиваются меньшие по величине деформации. Через 72 ч
от начала замораживания изменение плотности минерального скелета
плотного образца составило 0,09 г/см3 при ∆W = 6%, а в рыхлом
∆ρd - 0,I6 г/см3 при ∆W = 12%. Смещение датчиков деформаций
по высоте образца также подтвердило большую величину деформаций
более рыхлого образца. И в том и в другом образце датчики дефор
маций в талой зоне сближаются, а в мерзлой зоне расстояние между
ними увеличивается (по сравнению с первоначальным положением).
Такое соотношение величин деформаций усадки грунтов разной
плотности позволяет объяснить, почему в образцах, имеющих различ
ное льдонакопление, величины пучений близки. Пучение более льдис
того и рыхлого образца составляло I см, а более плотного - 0,9 см.
Несмотря на различие количества и мощности ледяных прослоев, пу
чение их было приблизительно одинаково. Это свидетельствует о том,
4-ГЯЗ	49

что большая по величине деформация усадки в более рыхлом образце компенсирует значительную часть пучения поверхности промерзающего образца.

Большое влияние на развитие процесса усадки в промерзающих грунтах оказывают внешние термодинамические условия (скорость промерзания, градиент температуры, давление и др.). При близких градиентах температуры в мерзлой зоне, обеспечивающих одинаковую движущую силу миграции, значительно проявляется влияние скорости промерзания на параметры процесса усадки. Для сравнения были взяты образцы каолинитовой глины с Wначоб = 52% и ρd = 1,26 г/см3. Один из образцов промораживался при температуре воздуха в камере -5°С (см.рис.II), а другой цри температуре -15°С. Скорость промерзания второго образца была почти в четыре раза больше скорости промерзания первого. Такое увеличение скорости промерзания уменьшило время обезвоживания, поэтому зона иссушения в нем была значительно меньше, чем в первом образце. Различие в скоростях промерзания, а следовательно, и в степени обезвоживания, отразилось в изменении плотности образцов в процессе промерзания. При рассмотрении кривых распределения плотности по глубине образцов можно отметить, что деформация медленно промерзающего образца значительно больше, и наблюдается она по всей зоне обезвоживания. Изменение плотности минерального скелета при быстром промораживании второго образца составило ∆ρd =0,06 г/см3, а при медленном промораживании первого образца - ∆ρd = 0,14 г/см3. По смещению датчиков в первом образце суммарная деформация усадки составила I см а во втором - 0,4 см.

Проведение исследований по изменению влажности, плотности, уменьшению линейных размеров иссушаемой зоны показали, что проявлению усадки в значительной мере мешает непластичная мерзлая зона взаимодействие с которой уменьшает усадку. Так, если при потере 15% влажности величина относительной поперечной деформации каоли-нитовой глины, иссушаемой при свободном деформировании, составила -0,2; то в талой зоне промерзшей глины при влиянии на деформаций мерзлой зоны -0,06.

Наличие в промерзающих грунтах неравномерных в объеме деформа-ций усадки и набухания-распучивания способствует возникновению в них объемно-градиентных напряжений. В талой зоне промерзающих гру тов развиваются собственно напряжения усадки (ᵱус) из-за неравно мерного изменения элементарных объемов, грунта при обезвоживании вследствие миграции влаги в промерзающую зону - результат проявле-50

Рис, 10. Изменение суммарной объемной влажности (а) и плотности скелета грунта (б) по высоте образца на различные моменты времени, а также положения датчиков деформации во времени в различных сечениях образца (в) при промораживании (tв = -5°) полиминеральной глины (сплошная линия) и суглинка (пунктирная линия)

МА^  45  45   60 Т9Ч

Рис.II. Изменение суммарной объемной влажности (а) и плотности скелета грунта (б) по высоте образца на различные моменты времени, а также положения датчиков деформации во времени в различных сечениях образца при медленном (tв = -5°, сплошная линия) и быстром (tв = -15°, пунктирная линия) промораживании каолинитовой глины

ния "недопущенной" усадки (термин А.В.Лыкова). В промерзающей зоне развиваются напряжения набухания-распучивания (Рняб-рнсп) за счет мигрирующей сюда влаги и частичного перехода ее в лед. Объемно-градиентные напряжения усадки и набухания-распучивания противоположны по знаку и взаимно влияют друг на друга. Исследование напряжений в талой зоне грунтов различного состава и строения показало, что характер их развития определяется особенностями процесса усадки и структурообразования при промерзании, которые непосредственно связаны с дисперсностью грунтов, минеральным составом, их влажностью и плотностью, а также режимом промерзания. Изменение любой из этих характеристик влияет на величины основных параметров влагопереноса [30], определяющих обезвоживание грунта, а следовательно, развитие деформаций и напряжений усадки. Исследованиями установлено, что с увеличением дисперсности напряжения 52

усадки увеличиваются. Увеличение напряжений при переходе от Gynecefi к глинам обусловлено прежде всего увеличением содержания глинистых и коллоидных частиц, способствующих развитию деформаций усадки вследствие большего их обезвоживания цри больших потенциалах влаги и их градиентов по сравнению с суглинками и супесями. Из табл.7 видно, что развитие напряжений усадки находится в непосредственной зависимости от содержания в грунте глинистых и коллоидных частиц.

Таблица 7

Напряжения усадки в промерзающих грунтах различной дисперсности

| Наименование грунта | Скорость промерзания, см/ч | Напряжения усадки, МПа·10 | Содержание фракций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формацию и напря-жения усадки, % |
|  |  |  | 0,01-0,001 мм | <0,001 мм |
| Глина (каолинитовая) Глина (полиминеральная) Суглинок Супесь | 0,03 0,02 0,04 0,02 | 1,5-1,8 0,6-0,8 0,65 0,4-0,55 | 40,4 26,6 21,7 19,0 | 50,2 38,1 17,3 4,5 |

Наибольшие по величине напряжения усадки (0,15-0,18 МПа) развиваются в каолинитовой глине, содержащей 90,45% частиц размером менее 0,01 мм, а наименьшие (0,04-0,055 МПа ) - в супеси, содержащей всего 23,5% таких же частиц.

Таким образом, по развитию напряжений усадки дисперсные породы, так же как и по развитию деформаций усадки, можно расположить в ряд: супесь < суглинок < глина (полиминеральная) < глина (каолинитовая).

Выявить влияние минерального состава на развитие объемно-нап
ряженного состояния в талой зоне промерзающих грунтов труднее,
так как грунты разного минерального состава будут различаться не
только структурно-адсорбционными свойствами, но и первоначальным
микростроением, также влияющим на характер структурообразования.
Если сравнивать развитие напряжении усадки в монтмориллонитовой,
монтмориллонит-гидрослюдистой (полиминеральной) и каолинитовой
глинах (см.рис.2,9,10), то видно, что в них могут развиваться
4Х-1733	53

различные по величине напряжения. Напряжения усадки в монтморил-лонитовой глине (бентоните) могут достигать величин и 0,04 и 0,26 МПа. Большая величина напряжений усадки развивается в монт-мориллонитовой глине при очень медленном промораживании, когда глина в талой зоне медленно и сильно обезвоживается и проявляет усадочные свойства наиболее полно.

При промораживании в одинаковых условиях максимальные по величине напряжения были зафиксированы в каолинитовой глине 0,18 МПа меньшие в монтмориллонит-гидрослюдистой 0,06 МПа и монтмориллоните вой 0,04 МПа. Такое соотношение развивающихся в глинах напряжений можно объяснить большей степенью обезвоживания талой зоны каолинитовой глины по сравнению с монтмориллонитовой.

Таблица 8

Влияние скорости промерзания на величину напряжений усадки в талой зоне промерзающих дисперсных пород

|  | Скорость промерза- | Напряжения усадки |
| --- | --- | --- |
| Наименование грунта | ния, см/ч | МПа·10 |
| Каолинитовая глина | 0,3 | 0,4 |
| То же | 0,25 | 0,6 |
| То же | 0,2 | 0,8 |
| То же | 0,15 | 0,85 |
| То же | 0,08 | 1,2 |
| То же | 0,09 | 1,2 |
| Полиминеральная глина | 0,2 | 0,4 |
| То же | 0,02 | 0,8 |
| Бентонитовая глина | 0,080 | 0,4 |
| То же | 0,008 | 2,4 |

На развитие напряжений усадки в талой зоне промерзающих грунтов большое влияние оказывают структурные связи. Так, в грунтах, подвергавшихся циклу промерзания-оттаивания, развиваются меньшие по величине напряжения усадки. В результате циклического действия процессов усадки-набухания при промерзании-оттаивании структурные связи между частицами ослабевают, вся структура приобретает меньшую прочность, и грунт разрушается при меньших по величине напряжениях. Так, уже при повторном промораживании каолинитовой глины (Wначоб = 57%) усадка в талой зоне способствовала развитию напряжений до 0,052 МПа, хотя в той же глине при том же режиме обезвожи-54

вания в первом цикле промерзания развиваются напряжений 0,15 МПа. После достижения максимума напряжение резко падает, что свидетельствует об образовании трещин. В данном эксперименте развились небольшие (для каолина) по величине напряжения, но их было достаточно, чтобы преодолеть структурную прочность грунта, ослабленную предварительно циклом промерзания-оттаивания.

Существенное влияние на развитие напряжений усадки оказывают скорость промерзания и градиент температуры в мерзлой зоне, так как они определяют основные движущие силы миграции, способствующие обезвоживанию грунта. Наибольшие по величине напряжения развиваются цри медленном продвижении фронта промерзания, когда создаются наиболее благоприятные условия для обезвоживания грунта и развития структурообразовательных процессов и усадки.

Из табл.8 видно, что между скоростью промерзания и величиной напряжений усадки в талой зоне промерзающих грунтов существует обратная зависимость.

§ 2. Закономерности развития деформаций пучения

Развитие деформаций пучения в промерзающих грунтах определяется их составом, строением, свойствами и условиями промерзания. Для выявления двусторонних зависимостей развития деформаций пучения в грунтах от их гранулометрического и минерального состава, начальной влажности и плотности температурных условий и т.д. проводилось лабораторное экспериментальное моделирование одномерного промерзания.

Выявление закономерностей развития деформаций пучения в промерзающих влагонасыщенных грунтах в зависимости от их   гранулометрического состава проводилось на образцах глины (W = 0,50;    ρd = 1,25 г/см3), суглинка ( W  = 0,41;  ρd   = = 1,51 г/см3) и супеси ( W = 0,31; ρd   = 1,8 г/см3) в условиях открытой системы. Промораживание осуществлялось при отрицательной температуре воздушной среда в холодильной камере (t = -I2°C). На противоположном торце образца поддерживалась положительная температура +Ю°С. Результаты исследований показали, что максимальные величины плотности миграционного потока влаги наблюдались в глинах - до (20-40)·10-6  г/см2с), меньшие в суглинке -до 10·10-6  г/см2с  и незначительные в супеси - менее 10-6  г/см2с.

Анализ развития деформаций пучения в промораживаемых образ-

55

цах за счет миграционного льдонакопления, массивного распучивания и с учетом усадки талой зоны грунта за счет обезвоживания показал следующее. В соответствии с увеличением плотности миграционного потока влаги от супесей к глинам происходит рост сегрегационного льдонакопления. Максимальная величина миграционного льдонакопления отмечена в глинах (hIw = 1,5 см), несколько меньше у суглинка (0,9 см) и очень незначительная у супеси (рис. 12). Доля миграционного льдонакопления в пучении грунта также увеличивается с ростом содержания в грунте глинистых частиц, а роль массивного распучивания, наоборот, уменьшается. Так, если в глинистом грунте величина пучения пород за счет массивного распучивания составила только I6% общей величины положительных деформаций, то в суглинке это значение достигло 19%, а в супеси около 50% пучения пород произошло за счет увеличения в объеме замерзающей поровой влаги.

Рис.12. Диаграммы соотношения величины пучения (hпуч ) за счет миграционного льдонакопления ( hIw), массивного распучивания (hpаст ) и с учетом деформации усадки ( hус ) в промерзающих образцах каолинитовой глины в условиях открытой системы: а - супесь, б - суглинок, в,г,д - соответственно, каолинитовая, полиминеральная и монтморилло-нитовая глины

Однако с увеличением содержания в грунте глинистых частиц помимо роста величины миграционного льдонакопления происходит и увеличение деформаций усадки талой зоны грунта за счет обезвоживания. Так, если в промерзающем образце глины около 15% величины пучения за счет льдонакопления нивелировалось деформациями усадки, то в суглинке это значение составило только 8%, а в супеси не зафикси-56

ровано сколь-нибудь заметного развития деформаций усадки (рис. 12).

Промораживание глины в более "жестких" температурных условиях, нежели в вышеописанном опыте, привело к увеличению скорости промерзания в 2-3 раза (при равной влажности и плотности грунта). Это сказалось, в первую очередь, на величину пучения за счет миграционного льдонакопления, доля которого в пучении грунта составила 69$, т.е. на 15% меньше, чем в рассмотренном выше случае. В то же время произошло увеличение роли массивного распучивания, величина которого возросла по сравнению с предыдущим экспериментом в два раза. Уменьшение величины миграционного льдонакопления в промерзающем глинистом грунте в суровых температурных условиях привело к однозначному изменению величины деформаций пучения в 2 раза.

В связи с резким уменьшением величины плотности миграционного потока влаги в ряду   супесь - суглинок - глина (предел изменения Iw составляет более трех порядков) доля составляющих факторов в развитии деформаций цучения и их величины различны. В целом следует отметить, что максимальное значение роли миграционного льдонакопления в пучении грунта свойственно глинам, в которых она достигает 95% суммарной величины льдонакопления и колеблется в интервале 70-95%. В промерзающих суглинистых грунтах роль мигра-ционно-сегрегационного льдонакопления в пучении грунта, как правило, не превышает 80-82% и изменяется в пределах 50-80%, в пучении промерзающих супесей она редко превышает 50-60$. Роль массивного распучивания в пучении глинистых грунтов в большинстве случаев составляет 12-20%, в то время как в супесчаных промерзающих грунтах чаще всего она составляет 70-80$ и более. Такое явление связано с тем, что с ростом дисперсности происходит увели-чение плотности миграционных потоков влаги и уменьшение содержания льда-цемента.

Экспериментами также установлено, что с увеличением дисперсности пород наблюдается рост деформаций усадки, а следовательно, и большее ее влияние на деформации пучения. Роль деформаций усадки в компенсации пучения может достигать значительных величин. Даже в наименее усадочных (по сравнению с гидрослюдистыми и монт-мориллонитовыми глинами) каолинитовых глинах ее значение достигает 30%. С уменьшением дисперсности пород влияние деформаций усадки на пучение уменьшается. Максимальная величина деформаций усадки в суглинке составляет около 15% общей деформации, а в супеси -первые проценты. Таким образом, с учетом усадки талой зоны грунта известный литологический ряд грунтов по величине пучения супеси -

57

суглинки - пылеватые грунты - глины может изменяться. Так, несмотря на значительно большие величины миграционного льдонакоп-ления в глинах (по сравнению с суглинком), величина пучения в них может быть меньше при развитии больших деформаций усадки.

Исследование процессов тепло- и массопереноса, сегрегационного льдонакопления и пучения в промерзающих грунтах различного минерального  состава было проведено на образцах глин каолинитового (W = 0,50; ρd = 1,25 г/см3), полиминерального (W = 0,53; ρd = 1,21 г/см3) и монтмориллонитового (W = = 0,78; ρd =0,72 г/см3) составов. Моделирование процесса промерзания велось при тех же граничных температурных условиях, что и в рассмотренных выше опытах, при влажности пород, равной полному влагонасыщению.

Результаты исследований показали, что максимальная величина плотности миграционного потока влаги отмечается в каолинитовой глине, равная 36·10-6 г/см2·с, а минимальная - в монтмориллони-товой глине (IW= 22·10-6 г/см2·с). Плотность миграционного по-тока влаги в полиминеральной глине составила 28·10-6 г/см2·с. Кривая изменения плотности миграционного потока влаги во времени носит плавный затухающий характер (рис.13,14). При этом, ес-

Рис. 13. Изменение во времени деформаций пучения (hпуч), усадки (hус) и сегрегационного льдонакопления (hIw), скорости промерзания (υпр), градиента температуры в зоне интенсивных фазовых переходов (grad t ), плотности миграционного потока влаги (IW ) в каолинитовой глине, промерзающей в условиях открытой системы

58

Рис. 14. Изменение во времени деформаций пучения (hпуч), усадки (hyc) и сегрегационного льдонакопления (hIw ), плотности миграционного потока влаги (IW ) в монтморил-лонитовой глине, промерзающей в условиях открытой системы  .

ли в глинах каолинитового и гидрослюдистого состава основное значение в перераспределении влаги играет внешний миграционный поток (за счет притока извне), то в монтмориллонитовой глине определяющую роль играет внутренний миграционный поток (за счет перераспределения влаги, содержащейся в грунте). Доля миграционного льдонакопления в пучении грунтов различного минерального состава практически одинакова и составляет, соответственно, 84, 86 и 80% (см. рис.12). Однако величина пучения в них различна и изменяется от 1,5 см в каолинитовой глине до 0,1 см в монтмориллонитовой. В полиминеральной глине величина деформаций пучения составила 1,1 см. Такие резко различные величины пучения грунтов разного минерального состава при близких значениях плотности миграционных потоков влаги связаны главным образом с проявлением процесса усадки. Так» за счет деформаций усадки в промерзающей каолинитовой глине компенсировано около 16% общей величины положительных деформаций, в полиминеральной глине 21%. Максимальная же роль деформаций усадки в нивелировании пучения грунта отмечается в монтмориллонитовой глине, в которой значение ее превысило 80%.

Выявление закономерностей развития деформаций пучения в зависимости от различной начальной влажности  и  плот ности  скелета  грунта  проводилось на промораживаемых влагонасыщенных образцах каолинитовой глины с начальным

59

уплотнением I кг/см2  W =0,52; ρd = 1,25 г/см3) и 8 кг/см2 (W = 0,36; ρd =1,36 г/см3) в условиях "закрытой" и "открытой" систем.

Результаты исследования влияния начальной влажности и плотности скелета грунта на величину пучения при промерзании в условиях "закрытой" системы показало, что с увеличением плотности скелета грунта и с одновременным уменьшением влажности происходит уменьшение величины деформаций пучения как за счет миграционного льдонакопления, так и за счет деформаций распучивания, при этом величина усадки также уменьшается. В условиях уменьшения начального влагосодержания происходит быстрое и интенсивное обезвоживание талого участка грунта ниже границы раздела фаз, дальнейшее промерзание которого приводит к образованию массивной криогенной текстуры. В более влажном и менее плотном образце грунта максмальная величина плотности миграционного потока влаги составила 30·10-6 г/см2·с, то в плотном образце это значение оказалось в 6 раз меньше (рис.15). В промерзающей каолинитовой

Рис.15. Изменение во времени деформации пучения (hnyч), усадки (hус) и сегрегационного льдонакопления (hIw), плотности миграционного потока влаги (Iw) в плотном образце као-линитовой глины, промерзающей в условиях закрытой системы

60

глине с большим начальным влагосодержанием отмечается более плавное затухание миграционного потока влаги, по сравнению с резким его уменьшением в плотном грунте, а динамика развития деформаций пучения за счет миграционного льдонакопления полностью определяется характером распределения плотности миграционного потока влаги во времени (см.рис.15). Значительный миграционный поток влаги в более влажном и менее плотном грунте вызвал интенсивное обезвоживание талой зоны грунта, в результате чего усадка в нем составила 0,4 см, в то время как в плотном образце грунта видимого перемещения датчиков деформаций усадки не наблюдалось. С увеличением начальной плотности скелета грунта и одновременным уменьшением начальной влажности происходит сокращение роста величины пучения за счет массивного распучивания, что связано с уменьшением количества поровой влаги при уменьшении пористости (увеличении плотности) грунта.

Совершенно иная картина развития деформаций пучения в промерзающих грунтах различной начальной влажности и плотности наблюдается при промерзании их в условиях "открытой" системы. Результаты экспериментальных исследований показали, что в условиях свободного подтока влаги извне с ростом начальной плотности пород наблюдается увеличение деформаций пучения. Это связано прежде всего с ростом плотности миграционного потока при одновременном уменьшении величины усадки, т.е. меньшей компенсацией положительных деформаций сегрегационного льдовыделения и распучивания. В исследуемых образцах каолинитовой глины при увеличении начальной плотности (плотность скелета возросла от 1,25 до 1,36 г/см3) величина деформаций усадки уменьшилась более, чем на 15%.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие вывода. С увеличением начального уплотнения промерзающего грунта в условиях закрытой системы происходит уменьшение как плотности миграционного потока влаги, так и пучения грунта за счет миграционного льдонакопления, в условиях открытой системы происходит рост величины пучения.

Для более детального исследования влияния условий промерзания на пучение грунтов рассмотрим результаты экспериментов по промораживанию образцов-близнецов ( W = 0,51; ρd = 1,25 г/см3) каолинитовый глины в условиях открытой и закрытой систем.

Анализ опытов показал, что в условиях закрытой системы кривая изменения плотности миграционного потока влаги во времени носит резко затухающий характер по сравнению с ее плавным изме-

61

нением в грунте, промерзающем в условиях открытой системы. Кроме того, в условиях открытой системы влага мигрирует в мерзлую зону грунта в течение всего периода промерзания, а в условиях закрытой системы плотность миграционного потока влаги достигает максимальной величины в начальный момент промерзания (5-10 ч), после чего резко убывает в зависимости от влагозапаса талой зоны. Дальнейшее промерзание происходит уже практически без перераспределения влаги по длине образца в результате его сильного обезвоживания. Характер деформирования, обусловленный миграционным льдонакоплением, соответствует изменению миграционного потока влаги. В промерзающем грунте с подтоком влаги извне в течение всего периода промерзания происходит постоянный рост этих деформаций, а в условиях закрытой системы величина деформаций за счет миграционного льдонакопления достигла максимальной величины через 13 ч, после чего они резко уменьшились в соответствии с падением величины миграционного потока.

Миграция влаги: в мерзлую зону грунта привела к формированию зоны иссушения и к усадке талой части промерзающих образцов. При промерзании образцов в условиях открытой системы большая доля в суммарном миграционного потоке приходится на внешний миграционный поток, в то время как в закрытой системе - на внутренний, что способствовало более интенсивному обезвоживанию и возникновению больших величин деформаций усадки. Развитием этих двух процессов и определялся в основном характер развития деформаций пучения. В итоге величина пучения составила в образце грунта с подтоком влаги извне 1,5 см, а без подтока 0,5 см, т.е. в условиях закрытой системы в 3 раза меньше, чем в открытой. Таким образом, переход к промерзанию с подтоком влаги сопровождается, с одной стороны, увеличением плотности суммарного миграционного потока влаги, с другой - уменьшением величины деформаций усадки, что одновременно приводит к росту деформаций пучения. Следует также отметить, что в промерзающем образце в условиях закрытой системы отмечается меньшая величина пучения за счет массивного распучивания, что объясняется промерзанием сильно уплотненного грунта в процессе обезвоживания.

Влияние мощности талой обезвоживаемой зоны грунтов на их деформируемость было прослежено на образцах-близнецах (W = = 0,52; ρd =1,26 г/см3), имеющих различную мощность талой зоны в начале опыта (26 и 12,5 см) и промораживаемых в условиях закрытой и открытой систем. 62

В ходе проведения опытов было установлено, что в образце с меньшей мощностью талой зоны (промерзание в условиях закрытой системы) плотность миграционного потока влаги падает более резко и на период времени, равный 15 ч, талая часть порода была иссушена и уплотнена. В образце с большей мощностью талой зоны при промерзании уже иссушенной части грунта влага поступала из нижележащих слоев грунта, в результате чего кривая распределения плот ности миграционного потока влаги во времени носила более плавный затухающий характер. Деформации, обусловленные миграционным льдо-накоплением в образце с более мощной талой зоной, на конец промер-зания составили 1,1 см (рис. 16), а в менее мощной - 0,8 см. Дефор мации усадки в их талой части составили, соответственно, 0,6 и 0,36 см.

Рис.16, Изменение во времени деформаций пучения (hпуч ), усадки ( hyс) и сегрегационного льдонакопления (hIw), плотности миграционного потока влаги (Iw ) в образце (с мощностью талой зоны в начале опыта 26 см) каолини-товой глины, промерзающей в условиях закрытой системы

Увеличение усадки в первом образце, несмотря на меньшую интенсивность иссушения талой части, связано с большей зоной обезвоживания. В результате деформации пучения (0,5 см) в нем близки к деформациям образцов с малой мощностью талой зоны.

Было установлено, что влияние глубины расположения влагонасы-

63

щенного песка на. процесс сегрегационного льдовыделения в мерзлой зоне грунтов будет проявляться лишь в том случае, если развивающееся в талой зоне градиентное поле потенциалов влаги достигнет поверхности водоносного горизонта. Водоносный горизонт, находящийся на одной и той же глубине, может существенным образом влиять на величину деформаций пучения при одном режиме промерзания и совсем не влиять при другом. Поэтому для каждого грунта при конкретных режимах промерзания существует своя критическая глубина залегания водоносного горизонта, ниже которой он перестает влиять на процесс влагопереноса. Для более детального рассмотрения данного вопроса приведем результаты экспериментальных исследований по промораживанию каолинитовой глины с различной глубиной заложения водоносного горизонта (12 и 26 см от поверхности промерзания). Образцы грунта имели одинаковую начальную влажность и плотность скелета грунта (соответственно, 0,50 и 1,26 г/см3) и промораживались при одних и тех же температурных условиях на торцах образцов.

Анализ изменения плотности миграционного потока влаги во времени показал следующее. В начальный момент промерзания миграционный поток влаги формируется за счет обезвоживания грунта перед фронтом промерзания, внешний миграционный поток влаги из водоносного горизонта равен нулю. После достижения водоносного горизонта влажностным полем начинает формироваться внешний миграционный поток влаги. Чем ближе уровень залегания водоносного горизонта, тем меньший промежуток времени требуется для формирования градиента потенциала грунтовой влаги вблизи него, а следовательно, и тем быстрее возникает внешний миграционный поток влаги. При близком залегании водонасыщенного горизонта процесс внутреннего влагообмена затухает быстрее, чем при глубоком заложении (соответственно, 7 и 17 ч). После некоторого иссушения талой зоны грунта перенос влаги осуществляется в основном за счет внешнего миграционного потока, а суммарная величина его значительно выше в образце с более близким расположением водоносного горизонта. Увеличение глубины заложения водоносного горизонта уменьшает его влияние на деформации, обусловленные сегрегационным льдовыделением, но увеличивает деформации усадки, что в целом приводит к уменьшению величины пучения. В конечном счете, по мере понижения глубины заложения водоносного горизонта происходит переход к промерзанию по типу закрытой системы. Однако необходимо отметить, что влияние водоносного горизонта существенным об-64

разом определяется температурными условиями промораживания и характером развития градиентного поля потенциалов влаги в талой зоне грунта.

Наиболее сложной зависимостью характеризуются процессы влаго-переноса, сегрегационного льдовыделения, усадки и пучения в случае переслаивания  различных гранулометрических и минеральных разновидностей пород. Для выявления закономерностей развития деформаций пучения в таких слоистых системах были проведены специальные исследования по промораживанию образцов вертикального и горизонтального переслаивания глин каолинитового и монтмориллонитового составов, каолинитовой глины и песка.

Исследование процессов влагопереноса, льдовыделения, усадки и пучения в грунтовой системе с вертикальной (перпендикулярной к фронту промерзания) слоистостью песка и глины, промораживаемой в условиях открытой системы, показало, что наличие вертикальных щюслоев песка приводит к росту плотности внешнего миграционного потока влаги и интенсивному деформированию за счет миграционного льдонакопления. Такое явление связано с тем, что влага из водоносного горизонта поступает по песчаному прослою непосредственно к фронту промерзания, в то время как в однородных глинистых грунтах перенос ее происходит через талую зону глины, коэффициенты влагопроводности которой почти на порядок ниже, чем в песках. Интересно отметить, что интенсивная миграция влаги в мерзлую зону грунта через вертикальные песчаные слои практически не вызывает иссушения и усадки глинистых слоев в талой зоне. В результате величина пучения слоистого грунта, состоящего из чередующихся вертикальных слоев глины и песка, обусловлена величиной миграционного льдонакопления.

Иные закономерности имеют место при развитии деформаций в
промерзающих образцах, состоящих из горизонтально (параллельно
фронту промерзания) чередующихся слоев глины и мелкозернистого
песка. В связи с тем, что песчаные слои являются прерывателем
миграционного потока, цромерзание каждой пары глина + песок про
исходит обособленно. При этом в начальный период влагонасыщенный
песок является внешним источником влаги для промерзающего выше
лежащего глинистого слоя. Однако после иссушения поступление вла
ги прекращается и система промерзает по типу закрытой. Небольшие
значения деформаций усадки главным образом связаны с иссушением
песчаного прослоя, практически не обладающего усадочностью. Та
ким образом, в данном случае величина деформаций пучения опреде-
5-1733	65

ляется суммарным льдонакоплением. Исследование развития деформаций пучения в слоистых грунтовых системах имеет важное значение в практике дорожного строительства, где пески, а также грубообломочный материал играет роль воздушной подушки (прерывателя миграционного потока влаги) и давно используются как один из методов борьбы с деформациями пучения.

Исследование влагопереноса, сегрегационного льдовыделения, усадки и пучения в слоистых системах при переслаивании в них глин каолинитового и монтмориллонитового составов показало следующее. В вертикально слоистом (перпендикулярно фронту промерзания) образце, состоящем из чередования каолинитовой и монтморил-лонитовой глин, формируются меньшие величины плотности миграционного потока влаги, чем в однородных грунтах. При этом происходит миграция влага из монтмориллонитового прослоя в каолинитовый. Льдонакопление, усадка й пучение в такой промерзающей грунтовой системе характеризуется очень сложной картиной: происходит интенсивное льдонакопление и пучение каолинитовых прослоев, высокая усадка и малое пучение монтмориллонитовых прослоев.

При промерзании грунта с горизонтальным (параллельно фронту промерзания) переслаиванием монтмориллонитовой и каолинитовой глин в условиях открытой системы наблюдалось лишь внутреннее перераспределение влаги, при этом плотность миграционного потока влаги и деформации пучения были меньше, чем при промерзании однородных грунтовых систем. В промерзающей горизонтальнослоистой системе, состоящей из чередующихся прослоев каолинитовой и монтмориллонитовой глин, льдовыделение происходило лишь в верхней части первого прослоя, при этом наблюдалась значительная усадка монтмориллонитового слоя. Миграции влаги из нижележащих пород не происходило в связи с очень слабой влагопроводностью обезвоженного уплотненного прослоя монтмориллонитовой глины. Величина деформаций пучения в образцах была близка к нулю за счет нивелирования пучения усадкой.

Развитие процессов влагопереноса, сегрегационного льдовыделения, усадки и пучения зависит от температурных условий  промерзания, т.е. от градиента температуры и скорости промерзания. Градиент температуры является той первичной силой, которая обусловливает возникновение градиента общего термодинамического потенциала влаги и обеспечивает перенос ее в сторону больших их значений. Увеличение градиента температуры ведет к однозначному росту плотности миграционного потока влаги. 66

Рис.17. Зависимость плотности миграционного потока влаги от градиента температуры в зоне интенсивных фазовых переходов в промерзающих грунтах различного состава: I - суглинок; 2 - каолинит; 3 - глина полиминерального состава; 4 - бентонит

Лабораторными исследованиями установлено, что в ряду супесь -суглинок - глины с увеличением градиента температуры наблюдается рост плотности миграционного потока влаги (рис.17). Установлено, что максимальное влияние градиента температуры наблюдается в глинистых грунтах. Вместе с тем величина деформаций пучения в монтмориллонитовой и гидрослю-дисто-монтмориллонитовой глинах практически всегда меньше, чем в суглинках и в супесях, что связано с большими проявлениями усадки в первых. С увеличением градиента температуры в этих глинах, с одной стороны, происходит увеличение плотности миграционного потока влаги, а следовательно, и увеличение деформаций, обусловленных миграционным льдонакоплением (при прочих равных условиях); с другой стороны, увеличивается деформация усадки, что уменьшает величину пучения.

Рассматривая влияние скорости   промерзания на величину пучения промерзающих грунтов, необходимо отметить следующее. Наиболее сильное влияние скорости промерзания на величину деформаций пучения сказывается в менее дисперсных грунтах, характеризующихся незначительными миграционными потоками влаги (на 2-3 порядка ниже, чем в высокодисперсных глинистых).

Увеличение скорости промерзания приводит к уменьшению времени льдонакопления и обезвоживания. Поэтому уменьшаются деформации, обусловленные сегрегационным льдонакоплением, и деформации усадки. Вместе с тем возрастают деформации массивного распучивания. В целом же деформации пучения слоя грунта равной мощности с ростом скорости промерзания уменьшаются.

§ 3. Особенности развития напряжений пучения

Состав и строение дисперсных водонасыщенных грунтов опреде-

67

ляют величины и динамику формирования напряжений пучения, развитие деформаций кристаллизационного давления и расклинивающее действие водных пленок, и механическое взаимодействие различных зон внутри промерзающего грунта.

Влияние дисперсности промерзающего грунта на развитие напряженного состояния исследовалось на водонасыщенных образцах песка, супеси, суглинка и глины. Увеличение дисперсности проявлялось в связи с увеличением общей влажности, величины удельной поверхности, пористости, изменением коэффициентов тепло- и влагопроводнос-ти, деформационных свойств.

Экспериментальные кривые развития напряжений пучения приведе-

Рис.18. Развитие напряжений (а) и деформаций (б) пучения при промерзании (tп = -2°С): I - каолиновой; 2 - полиминеральной; 3 - монтмориллонитовой глины; 4 - торфа

промерзании грунтов отмечались в конце периода промерзания: в полиминеральном суглинке 0,62 МПа, в монтмориллонитовой глине 0,9 МПа (Кд = 1500 МПа/м), минимальные в супеси 0,39 МПа и песке 0,22 МПа.

В начальный период промерзания напряжения раньше всего начинают фиксироваться в суглинке и каолинитовой глине*

Поскольку для водонасыщенных грунтов модули деформации, определяемые при компрессионных испытаниях, близки между собой, возрастая по величине с уменьшением дисперсности, объяснение экспериментально полученной закономерности вытекает не из изменения деформационных свойств промерзающих грунтов различной дисперсности, а из увеличения расширения промерзающей зоны в условиях недопущения деформации.

Величина исходной объемной влажности в экспериментах с грун-68

Рис. 19. Развитие напряжений (а) и деформаций пучения (б) при цромерзании (tп = -2°С): I - глины; 2 - суглинка; 3 - супеси; 4 - песка

тами различной дисперсности увеличивалась с ростом дисперсности грунта от 40% в супеси и песке до 75% в монтмориллонитовой глине. С учетом содержания незамерзшей воды [20] соответственно увеличивалась и величина деформации массивного распучивания» Увеличение промерзающей зоны (относительно пучения) в начальный период промерзания в рассматриваемых грунтах связано с интенсивным сегрегационным льдовыделением, которое фиксируется обычно в пылева-тых грунтах. Объясняется это не большими величинами коэффициентов влагопереноса, которые в пылеватых грунтах - полиминеральном суглинке и каолинитовой глине - не являются максимальными, а наибольшим содержанием в них способной к перемещению в промерзаю-щей зоне незамерзшей воды (большими значениями grad Wнз ) [18].

Следует учитывать также деформации усадки, величины которой с при сходных условиях промерзания максимальны в каолинитовой глине [62]. Вместе с тем для каолинитовой глины характерны и наибольшие величины миграционных потоков влаги (до 10-5г/см2•с). В результате напряжения пучения в начальный период промерзания полиминерального суглинка и каолинитовой глины близки.

В дальнейшем в цроцессе промерзания происходит значительный
рост напряжений пучения в грунтах, в которых наблюдается меньшее
перераспределение влаги (см.рис,9), но которые из-за высокой дис-
5х-1733	-	69

персности обладают существенными ее запасами, в частности, в полиминеральной и особенно в монтмориллонитовой глинах.

Напряжения пучения в супесчаном и песчаном грунтах минимальны и не превышают значений в более дисперсных грунтах, причем исходная объемная влажность образцов супеси 43% и песка 42% была близка к объемной влажности образцов полиминерального суглинка (45 и 49%). Следовательно, величины деформаций и напряжений пучения, связанные с массивным распучиванием, должны быть близки в этих грунтах, между тем зафиксированные деформации и напряжения пучения в супеси и тем более в суглинке зыше, чем в песке. Это согласуется с выдвинутым предположением об определяющей роли процесса перераспределения влаги, связанного с ним сегрегационного льда и сил расклинивающего давления пленок незамерзшей воды в формировании напряжений - деформированного состояния промерзающих дисперсных водонасыщенных грунтов.

В более плотном грунте (ρd = 1,45 г/см3; Wоб = 47%) при промерзании не возникает в закрытой системе столь больших миграционных потоков, которые характерны для менее плотного, но более влажного грунта (ρd =1,36 г/см3; Wоб = 49%). Поэтому в начальный период промерзания в более плотном суглинке относительные величины деформаций пучения и соответственно напряжений пучения меньше, чем в более рыхлом (рис.20). Противодействия такой зависимости

70

Рис.20. Влияние на напряжения (а) и деформации (б) пучения в промерзающем суглинке, его плотности, сложения и степени водо-насыщения: I - ρd =1,50 г/см3, естественное сложение, q = I; 2 - ρd = 1,45 г/см3, нарушенное сложение, q = I; 3 - ρd =1,36 r/cм3 нарушенное сложение, q =1; 4 - ρd = 1,45 г/см3, q = 0,8

более плотного грунта - слишком велики различия в относительных деформациях пучения.

В конечный период промерзания напряжения пучения в более плотном суглинке резко возрастают (до 0,85 МПа в условиях недопущения деформации поверхности 1500 МПа/м) и превышают напряжения в более рыхлом образце почти в 1,5 раза (0,6 МПа в условиях недопущения деформации поверхности 1500 МПа/м). В этот период происходит замерзание около 9% (от начального содержания) воды в плотном образце, в то время как в более рыхлом суглинке остается лишь 70% от первоначального содержания влаги. Естественно ожидать в более рыхлом образце меньшие величины относительной деформации пучения и в сочетании с большей сжимаемостью менее плотной мерзлой зоны -меньшие величины измеряемых на поверхности напряжений пучения. Как известно, грунты нарушенного сложения по сравнению с грунтами естественного сложения при одинаковой их общей пористости обладают более однородным поровым пространством и большим содержанием мелких пор и тонких капилляров. Именно с этим оказывается связан факт существования в них при фиксированной влажности меньших величин потенциала грунтовой влаги и коэффициентов влагопере-носа по сравнению с образцами естественного сложения [57].

В образце естественного сложения в начальный период промерзания зафиксированы большие величины деформаций пучения (2 мм на первые 10 см промерзания), чем в образце нарушенного сложения (1,5 мм), хотя, как это было показано для грунтов нарушенного сложения, с увеличением плотности полностью водонасыщенного гру-нта миграционные потоки влаги и деформации пучения в начальный период промерзания уменьшаются. Соответственно выше и напряжения' пучения в образце естественного сложения. В конечный период промерзания напряжения пучения на поверхности образца нарушенного сложения резко увеличиваются до 0,85 МПа (датчик 1500 МПа/м) и превышают максимальные напряжения в образце естественного сложения (0,72 МПа), что связано с вымерзанием неперерасцределенной влаги, количество которой в образце нарушенного сложения больше.

Степень водонасыщения оказывает сильное влияние на формирование напряжений пучения в промерзающих грунтах. Природа его связана с изменением параметров влагопереноса, а также с появлением значительного количества свободных от воды лор, которые, с одной стороны, служат источником необходимого пространства для 9%-го увеличения объема кристаллизующейся поровой вода, уменьшая тем самым величину массивного раепучивания, а с другой - обеспечива-

71

ют возможность большего сжатии грунта возникающими цри промерзании напряжениями.

Эксперименты по изучению влияния степени водонасыщения на формирование напряженно-деформированного состояния промерзающих грунтов проводилось на образцах естественного сложения (полиминеральный суглинок и торф). В течение всего периода промерзания напряжения пучения при промерзании неводонасыщенных образцов (q = 0,8) были существенно ниже, чем напряжения пучения образцов с q = I. Максимальные напряжения в неводонасыщенных образцах торфа достигают 0,26 МПа и 0,02 МПа в суглинке (в условиях недопущения деформации пучения на поверхности 1500 МПа/м), а в грунтах с q = I - соответственно 0,42 и 0,6 МПа. Деформации пучения с уменьшением влагосодержанш также уменьшаются, хотя и в меньшей степени: в суглинке за весь период промерзания в 10 раз, в торфе почти в 1,5 раза.

Как известно, влагопроводные свойства грунтов зависят от влажности. Уменьшение содержания влаги на несколько процентов может вызвать уменьшение коэффициента диффузии влаги в несколько раз [57]. В частности, по мере уменьшения влагосодержания грунта площадь поперечного сечения водного потока сокращается, уменьшаются радиусы действующих, заполненных водой капилляров, что проявляется в снижении подвижности влаги, а следовательно, коэффициента диффузии влаги. Несомненно, что важную роль играет увеличение возможности сжатия неводонасыщенного грунта и соответственно уменьшение возможности недопущения деформации.

ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ ПУЧЕНИЯ ПОРОД СЕ30НН0ТАЛ0Г0 СЛОЯ

§ I. Динамика развития деформаций пучения

Результаты полевых исследований показали, что кривые развития деформаций пучения дисперсных водонасыщенных грунтов во времени в случае как одностороннего, так и двустороннего промерзания идентичны и состоят из четырех, отличных друг от друга, участков (рис.21). На первом участке, характеризующемся началом развития деформаций пучения (скорость пучения носит возрастающий характер) , определяющую роль в пучении поверхности грунта играет 72

Рис.21. Характер изменения деформаций пучения поверхности грунта во времени в промерзающей пылеватой супеси

массивное распучивание, на долю которого приходится до 70% общей величины пучения. На втором участке с максимальной и постоянной во времени скоростью пучения преобладающее значение играет миграционное льдонакопление, на долю которого приходится до 95% суммарной величины льдонакопления на данном участке. Третий участок характеризуется как уменьшением скорости пучения, так и самой величины пучения, однако преобладающее значение в поднятии поверхности грунта остается за миграционным льдонакоплением. И, наконец, четвертый участок характеризуется практически полным окончанием деформирования промерзающего грунта.

Для примера рассмотрим промерзание сезонноталого слоя, сложенного пылеватой супесью (характеристики грунта приведены в гл.Ш). Из рис.22 видно, что в начальный момент промерзания происходит как увеличение скорости промерзания, так и градиента температуры в мерзлой зоне промерзающего грунта. По истечении 18 сут с момента промерзания величины grad t   и υnp достигают максимального значения, после чего начинается их резкое уменьшение. Понижение скорости промерзания продолжалось в течение 8 сут, после чего началось опять ее резкое возрастание, в то время как градиент температуры в мерзлой зоне грунта продолжал понижаться. Такой характер изменения grad t и υnp объясняется тем, что промерзание грунта в течение первых 18 сут происходило на общем фоне понижения отрицательной температуры воздуха (с -0,2°С при τ = 0 до -12°С при τ = 18 сут), что и привело к росту скорости про- -мерзания, градиента температуры. На последующее изменение (grad t и

υnp) сказался в большей степени фактор глубины при практически ^ неизменной температуре воздуха, что и наблюдается в уменьшении как скорости промерзания, так и градиента температуры. Дальнейшее промерзание (с 26 до 38 сут) связано с переходом в мерзлое состояние сильнообезвоженного грунта со средней влажностью, близкой к влажности раскатывания. Это в первую очередь сказалось на увеличении скорости промерзания, в то время как гради-

73

Рис.22, Характер изменения деформаций пучения поверхности грунта (I), градиента температуры в зоне интенсивных фазовых переходов (2) и скорости промерзания (3) во времени в промерзающей пылеватой супеси

ент температуры продолжал уменьшаться. В начальный момент промерзания (см.рис,21, участок I) скорость поднятия поверхности грунта носит возрастающий характер, величина пучения в данный период времени составила 0,6 см. Преобладающую роль в развитии пучения грунта за данный период времени играет массивное распу-чивание, благодаря которому величина деформирования составила 0,4 см. На участке П (9-18 сут) происходит резкое увеличение как скорости пучения, так и ее абсолютна! величины (6 см). Результаты исследований показали, что на долю пучения пород за счет миграционного льдонакопления приходится 5,7 см, или 95% общей величины пучения. Увеличение роли миграционного льдонакопления связано с тем, что в этот период времени происходит резкое увеличение плотности миграционного потока влаги из-за роста градиента температуры (рис.22). Последующее промерзание грунта в течение 8 сут (см.рис.21, участок Ш) характеризуется резким уменьшением скорости промерзания (рис.22) и градиента температуры. Уменьшение последнего более, чем в три раза, привело к резкому падению плотности миграционного потока влаги практически до нулевого значения. Несмотря на то, что время миграции влаги в мерзлую зону грунта осталось практически то же, что и на П учас-

74

тке, величина миграционного льдонакопления составила только 1,6 см. Величина массивного рас-пучивания за данный период промерзания осталась практически неизменной.

Рис.23. Характер распределения влажности по глубине промерзающего слоя грунта на различные моменты времени промерзания

Дальнейшее промерзание происходило на общем фоне увеличения скорости промерзания и дальнейшего уменьшения градиента температуры. Ввиду малых значений  grad t и уменьшения влажности до значения предела усадки (рис.23) плотность миграционного потока влаги на данный период промерзания была практически равна нулю.

Рассмотренный характер развития деформаций пучения поверхности грунта во времени является наиболее полным и типичным для промерзающих грунтов сезоннооттаивающего слоя. Однако кривая зависимости пучения грунта во времени может несколько видоизменяться в зависимости от скорости промерзания и градиента температуры. Так, при малой скорости промерзания в мерзлой зоне отмечается и незначительный градиент температуры. Последний вызывает низкий по ве-личине миграционный поток влаги. Интенсивность и степень обезво-живания талого участка грунта значительно меньше, чем в вышеописанном случае. По всему слою грунта отмечается практически равномерное распределение льдистости (рис.24).

При больших скоростях промерзания в мерзлой зоне возникают большие градиенты температуры, которые определяют более интенсивный миграционный поток влаги. Однако величина сегрегационно-миграционного льдонакопления незначительна из-за малого времени миграции влаги в мерзлую зону грунта (больших скоростей промерзания) . Это приводит практически к равномерному распределению

75

льдистости по глубине промерзающего слоя. Характер изменения кривой деформаций пучения поверхности грунта во времени идентичен с кривой пучения в случае малых скоростей промерзания и малых градиентов температур (рис.25).

Рис.24, Типы криогенных текстур,сформировавшиеся при медленном (а) и быстром (б) промерзании пылеватого супесчаного грунта

Рис.25. Характер изменения пучения поверхности грунта во времени в случае медленного (I) и быстрого (2) промерзания пылеватого супесчаного грунта

Рассмотрение деформаций пучения по глубине показывает, что миграция влаги из талой зоны в промерзающую привела к формированию ниже границы раздела фаз мощной зоны иссушения, в результате чего пучиномер, расположенный на глубине 20 см от поверхности грунта, отметил усадку талой части породы на 0,8 см (рис. 26). Пучиномеры на глубине 40 и 60 см зарегистрировали меньшие величины усадки, соответственно равные 0f4 и 0,2 см. Этот факт свидетельствует о том, что на период промерзания слоя грунта мощностью 20 см в его талой зоне сформировалась зона обезвоживания, достигающая 40-50 см. Одновременно с промерзанием сверху начинается промерзание пород снизу. На период времени, когда фронт промерзания достиг отметки 20 см от поверхности грунта, пучиномерами на глубинах 20, 40 и 60 см зафиксирована величина деформаций пучения 0,4 см. Промерзание грунта со стороны многолетне-мерзлых пород протекало на общем фоне увеличения скорости промерзания и градиента температуры. Таким образом, на момент промерзания

20 см грунта от поверхности снизу промерзло 7 см. При этом, в отличие от промерзающего грунта сверху, где определенную роль в пучении пород играет массивное распучивание, при промерзании сни-76

зу пучение грунта практически полностью происходит за счет миграционного льдонакопления. Подобное явление связано с тем, что в начальный момент промерзания со стороны многолет-немерзлых пород миграция злаги происходит в мерзлую зону ниже подошвы сезонно-оттаивающего слоя, в кото-рой процесс массивного распучивания практически закончен (при данных температурных условиях).

Рис.26. Характер развития деформаций пучения по глубине и во времени при двустороннем промерзании пылеватой супеси

Последующее промерзание грунта мощностью 20-40 см привело к резкому росту деформаций пучения поверхностного пучиномера и датчиков деформаций пучения, расположенных, на глубинах 20 и 60 см. Пучиномер же, фиксирующий глубину 40 см, напротив, показал незначительное перемещение, в 5-6 раз меньшее, чем вышеуказанных. Таким образом видно, что при промерзании грунта с поверхности и со стороны многолетнемерзлых пород пучиномеры, расположенные в грунте с интервалом 20 см, имеют, на первый взгляд, как бы хаотичное перемещение: более заглубленные перемещаются вверх на значительно большую величину, чем выше расположенные. Такое явление объясняется тем, что одновременно с промерзанием от поверхности началось промерзание и со стороны многолетнемерзлых пород. В верхней части промерзающего слоя мощностью до 35 см сформировался интенсивный миграционный поток влаги, равный 5,3·10-6  г/см 2·с, что привело к формированию мощной зоны обезво- живания ниже границы раздела фаз. При промерзании слоя грунта снизу, в интервале глубин 89-72 см, в нем происходило также интенсивное льдонакопление. Таким образом, центральная часть про-мерзающего грунта на глубине 35-30 см подверглась сильному иссу-   а шению в результате ухода влаги в верхнюю и нижнюю мерзлые зоны. Влажность в данном слое уменьшилась почти в два раза относитель-

77

копления не происходило, а величина массивного распучивания была очень незначительна.

В зимний период после полного смыкания промерзающего слоя с многолетнемерзлымЕ породами в сезонноталом слое происходит значительное перераспределение влаги и льдистости грунта с изменением сформированной криогенной текстуры. Как показывают данные развития деформаций пучения в мерзлом слое по глубине, интенсивность и величина пучения уменьшаются сверху вниз; наибольшему перемещению вверх подвергаются пучиномеры, расположенные вблизи поверхности. Так, за зимний период (с конца промерзания сезоннооттаива-ющего слоя до начала летнего оттаивания, т.е. с I5/XI по 30/VI). Пучиномером, расположенным на глубине 80 см, зафиксирована величина зимнего пучения 2,9 см; пучиномер, расположенный на отметке 40 см от поверхности грунта, переместился на 5,3 см (рис.27).

Рис.27. Характер изменения деформаций пучения по глубине и во времени в мерзлой пылеватой супеси

но ее первоначального значения (см,рис.23). Из-за возникающих деформаций усадки пучиномер, расположенный на глубине 40 см, практически не подвергся пучению.

Из рис.26 видно, что при промерзании слоя грунта в интервале от 40 до 60 см развития деформаций пучения грунта практически не происходит. Отсутствие деформирования этого слоя грунта связано с тем, что в результате его сильного обезвоживания плотность миграционного потока влаги уменьшилась до нулевого значения и льдона-

§ 2. Особенности развития деформаций пучения в зависимости от геолого-географических условий

При изучении закономерностей развития процессов тепло- и массо-переноса, сегрегационного льдовыделения, усадки и пучения в промер-зающих грунтах, в зависимости от комплекса природной обстановки рассматриваются геокриологические условия района, проводятся ста-78

ционарные исследования пород сезонноталого слоя. При этом оборудуются стационарные площадки режимных наблюдений в пределах выделенных микрорайонов на основе ландшафтного районирования. В результате проведенных исследований на опытном участке было выделено пять микрорайонов. Первый представляет собой равнинную заболоченную поверхность озерных котловин (хасыреи), сложенную пыле-ватым песком. Данный микрорайон характеризуется умеренно континентальным типом сезонного оттаивания пород по амплитуде (П,8°С), устойчивым по среднегодовой температуре пород (-7,2°С) и мелким типом сезонного оттаивания грунтов по влажности. Хасыреи представляют собой обширную равнинную поверхность, незащищенную от ветров, в результате чего в течение всего периода промерзания максимальная мощность снежного покрова не превышает на ней 7-10 см. Это обусловливает интенсивное понижение температуры воздуха в начальный период промерзания, что сказывается на увеличении градиента температуры и скорости промерзания. В дальнейшем, когда температура воздуха достигает практически стационарных значений, изменение градиентов температуры и скорости промерзания в большей степени связаны с глубиной промерзания. Градиенты температуры и скорости промерзания уменьшаются с ростом глубины. Аналогично изменению градиента температуры шло изменение и плотности миграционного потока влаги. На миграционное же льдонакопление в большей мере сказалось влияние скорости промерзания, которая изменялась от 0,05 до 0,18 см/ч. В результате деформация, вызванная миграционным накоплением, составила 4,3 см. Следует также отметить, что ввиду больших скоростей промерзания и малой плотности миграционного потока влаги в данном микрорайоне отмечаются высокие значения деформаций, обусловленные массивным распучиванием, величина которой в рассматриваемом случае составила 2,4 см. Суммарная величина деформаций пучения, связанная как с миграционным льдонакоплением, так и с массивным распучиванием, составила 6,7 см. Незначительная плотность миграционного потока влаги, большая скорость промерзания  слабоусадочных супесчано-песча-ных пород привели к малой деформации усадки (0,2 см). В результате проведенных исследований установлено, что в данном микрорайоне около 65% пучения пород происходит за счет миграционного льдонакопления, а 35% приходится на массивное распучивание.

Второй микрорайон представляет собой слабонаклонную (под углом 2-4°) равнинную поверхность водоразделов, сложенную супесчаной породой. По классификации В.А.Кудрявцева, тип сезон-

79

ного оттаивания пород на данном участке континентальный (13,8°С), устойчивый (-8,2°С) и мелкий. Видно, что в отличие от вышеописанного микрорайона, тип сезонного оттаивания в рассматриваемом районе отличается по континентальности, т.е. по амплитуде колебаний среднегодовых температур и по составу.

Анализ развития скорости промерзания и градиента температуры в мерзлой зоне цромерзающего грунта вышеописанных микрорайонов показал на их идентичность, что также связано с отсутствием накопления снежного покрова в течение всего периода промерзания (см.рис.22). Однако в рассматриваемом микрорайоне в отличие от первого наблюдались большие значения плотности миграционного потока влаги. Это согласуется с известными данными о закономерном росте плотности миграционного потока влаги с увеличением дисперсности пород. Учитывая, что время промерзания слоя грунта в первом и во втором микрорайонах было равно, величина сегрегационно-миграционного льдонакопления в них определялась плотностью миграционного потока влаги. В результате деформация слоя грунта за счет сегрегационно-миграционного льдонакопления составила 12,2 см, т.е. почти в три раза больше, чем в первом микрорайоне.

Интенсивная миграция влаги в мерзлую зону промерзающего грунта привела к значительному обезвоживанию его талого участка ниже фронта промерзания. Это сказалось в первую очередь на уменьшении величины деформаций, связанных с массивным распучиванием обезвоженных и уплотненных участков породы, а, во-вторых, привело к формированию больших величин деформации усадки. Деформации пород, обусловленные массивным распучиванием, были равны 1,6 см, а деформации усадки - 4,8 см. Максимальная величина положительных деформаций в промерзающей супеси составила 13,8 см, в то время как в песчаном грунте это значение равно 6,7 см при близких условиях промерзания на площадках. С учетом усадки талой зоны грунта деформация пучения пород на слабонаклонной равнинной поверхности водораздела достигла 9 см (см.рис.22). Таким образом, при переходе от песчаного типа сезонного оттаивания пород к супесчаному, а также с повышением амплитуды колебаний температур (континентальности климата) происходит значительное увеличение роли сегрегационно-миграционного льдонакопления в пучении пород (белее 88%) и уменьшение роли массивного распучивания. Величина деформаций пучения в этом случае также существенно возросла.

Третий микрорайон, отличающийся от вышеописанных еще более высокой дисперсностью отложений сезонноталого слоя, представля-

80

ет собой пологий склон водораздела, поросший густым кустарником ивы, высотой 0,4-0,6 м и сложенный тяжелым пылеватым суглинком. Данный микрорайон характеризуется близким к умеренно морскому типом сезонного оттаивания пород по амплитуде (11,1°С) и более высокой, по сравнению с другими микрорайонами, среднегодовой температурой пород (-6,4°С). Широкое развитие кустарниковой растительности в пределах рассматриваемого участка существенным образом определяет условия промерзания грунта. Так, в данном микрорайоне уже в первые 10 сут после установления отрицательной температуры воздуха на поверхности грунта сформировался снежный покров мощностью 0,35 см, который продолжал увеличиваться, и через 35 сут с момента начала промерзания мощность снежного покрова составила 55-60 см. Резкое изменение условий теплообмена на поверхности, по сравнению с вышеописанными участками, привело к отличному от них характеру промерзания грунта. Скорость промерзания и градиент температуры в мерзлой зоне грунта монотонно уменьшаются, не имея экстремальных значений. Достаточно высокие значения градиента температуры привели к формированию в зоне интенсивных фазовых переходов промерзающего суглинистого грунта  больших значений плотности миграционного потока влаги, что вызвало интенсивное перераспределение влаги по глубине промерзающего слоя. Высокие значения плотности потока влаги, небольшие скорости промерзания и привели к интенсивному льдовыделению (до 18,4 см) в мерзлой зоне промерзающего суглинка. В процессе промерзания произошло сильное иссушение талого участка грунта ниже границы раздела фаз, что объясняет незначительные деформации массивного распу-чивания при высоких величинах сегрегационно-миграционного льдона-копления (20,1 см). Интенсивное обезвоживание талого участка грунта привело к формированию больших деформаций усадки, которая численно достигла значений, равных половине суммарных деформаций льдонакопления. Величина пучения пород в итоге составила 10,5 см.

Таким образом, с ростом дисперсности пород при одновременном повышении среднегодовой температуры и уменьшении амплитуды их колебаний формируются наиболее благоприятные условия для увеличения роли миграционного льдонакопления и уменьшения доли массивного распучивания в развитии деформаций пучения пород (доля миграционного льдонакопления в пучении грунта превысила 91%).

Четвертый микрорайон в геоморфологическом плане представля
ет собой вершины водоразделов, сложенных супесью и практически
полностью лишенных растительного покрова. Микрорайон характери-
6-1733	81

зуетоя континентальным типом сезонного оттаивания по амплитуде, арктическим по среднегодовой температуре пород и мелким по влажности. В отличие от ранее рассмотренных, здесь характерны наиболее суровые температурные условия, о чем свидетельствуют и кривые изменения во времени скорости промерзания и градиента темпе-ратуры в зоне интенсивных фазовых переходов (рис.28). Отсутствие

Рис.28. Характер изменения деформаций пучения поверхности грунта (I), градиента температуры в зоне интенсивных фазовых переходов (2) и скорости промерзания (3) во времени в промерзающем грунте, сложенном пыле-ватой супесью

снежного покрова в течение всего зимнего периода, ровный возвышенный участок местности, лишенный какой-либо растительности -все это способствует формированию низких среднегодовых температур пород (-10,5 ÷ ÷ -11°С). Как видно из рис.28, градиенты температуры здесь были большие, чем во втором микрорайоне, что привело к формированию больших величин плотности миграционного потока влаги. При этом характер развития деформаций пучения, сегрегационно-миграционного льдонакопления, усадки и массивного распучивания  значительно отличается. Резкое увеличение скорости промерзания привело к уменьшению времени роста сегрегационных прослоев льда. Развитие положительных деформаций грунта в начальный период промерзания (в течение первых 15 сут) происходило главным образом за счет деформаций массивного распучивания, величина которых составила 1,0 см, а общая положительная деформация - 1,5 см. В этот период промерзания слоя грунта мощностью 17 см происходило формирование массивной криогенной текстуры. Ба конец промерзания общая величина миграционного льдонакопления достигла 2,9 см, т.е. была меньше по сравнению со вторым микрорайоном (12,2 см). Величина положительных деформаций за счет массивного распучивания составила 1,7 см, 82

т.е. практически столько же, сколько и в сравниваемом микрорайоне. Отрицательная составляющая деформаций пород была близка к нулю.

Таким образом, понижение среднегодовой температуры и повышение амплитуды колебаний приводит к увеличению скорости промерзания, к уменьшению времени миграции влаги в мерзлую зону пород се-зонноталого слоя и, соответственно, к уменьшению величин деформаций, обусловленных сегрегационным льдонакоплением. Следует отметить, что эти закономерности не распространяются на слои сезонного промерзания, где они могут носить обратный характер.

Последний мик-

Рис.29. Характер изменения деформаций пучения поверхности грунта (I), градиента температуры в зоне интенсивных фазовых переходов (2) и скорости промерзания (3) во времени в промерзающем грунте, представленным легкой пылеватой супесью

рорайон в геоморфологическом плане представлен тальвегами оврагов, сложенных супесями и поросших кустарником ивы высотой 0,5-0,6 м. Тип сезонного оттаивания по амплитуде -умеренно континентальный, по среднегодовой температуре пород - устойчивый, по влажнос-

ти отложений - мелкий. Характерной особенностью, в отличие от вы-шерассмотренных микрорайонов, сложенных идентичными по дисперсности супесчаными породами, является динамика изменения температурного режима, обусловленная режимом формирования снежного покрова. Мощный снежный покров формируется здесь в начальный период промерзания аналогично микрорайону, сезонноталый слой которого сложен суглинком, но с еще большей мощностью снежного покрова. Это способствовало формированию незначительных градиентов температур и малой скорости промерзания (рис.29).

Ввиду малых значений градиентов температур в мерзлой зоне сформировался и незначительный миграционный поток влаги более, чем на порядок ниже, чем в породах четвертого микрорайона, и в 6,5 раз меньше, чем в породах второго. Однако в связи с малыми

83

значениями скорости промерзания пород сегрегационно-миграционное льдонакопление в них было в три раза выше. В результате, несмотря на минимальную плотность миграционного потока влаги, величина деформаций, обусловленная сегрегационно-миграционным льдонакоп-лением, достигла 6,5 см. В целом, цромерзание грунта происходило при более высоких температурах, что привело к развитию положительных деформаций за счет массивного распучивания только лишь на 1,2 см. Общая величина деформаций пучения с учетом усадки талой зоны грунта составила 6,8 см.

Таким образом, повышение среднегодовой температуры пород приводит к увеличению времени промерзания грунта, а следовательно, к увеличению миграционно-сегрегационного льдонакопления и величины деформаций пучения. С другой стороны, уменьшение амплитуды колебаний температур на поверхности грунта вызывает уменьшение градиента температуры, плотности миграционного потока влаги и в итоге уменьшает деформации пучения. Следовательно, повышение среднегодовой температуры и уменьшение амплитуды разнонаправленно влияют на изменение деформаций пучения.

§ 3. Особенности развития напряжений в породах сезонно-талого слоя

Процессы усадки, набухания и распучивания в промерзающих грунтах приводят к развитию объемно-градиентных напряжений, которые обусловливают зарождение сегрегационных црослоев льда, их геометрию, ориентировку и пространственное взаиморасположение. Это прежде всего вызывает необходимость их исследования как в лабораторных, так и в натурных полевых условиях. Однако опытное определение напряжений, возникающих в грунтах при промерзании, является в методическом отношении весьма сложной задачей. Этим, по-видимому, и объясняется незначительное количество публикаций по данному вопросу. В настоящее время можно выделить несколько направлений, по которым ведутся исследования. С одной стороны, это изучение сил пучения, с другой - температурных напряжений, напряжений набухания-распучивания и напряжений усадки. Причем последние проводились в основном в лабораторных условиях. Практически неисследованными как в лабораторных, так и в полевых условиях остаются напряжения, развивающиеся в грунтах при двустороннем их промерзании. Поэтому целью настоящих исследований яв-84

лялось изучение напряжений, развивающихся при двустороннем промерзании сезонноталого слоя. Исследования проводились на специально оборудованных стационарных площадках. Определение напряжений в грунтах СТС проводилось по специально отработанной методике, описанной в гл.П.

Датчики для измерения напряжений представляли собой жесткие пластины, соединенные с динамометрами посредством металлических стержней. Располагались датчики в грунте параллельно и перпендикулярно фронту промерзания. Первый датчик находился на глубине 0,13 м в зоне, промерзающей сверху. Второй датчик был установлен на глубине 0,33 м в нижней части зоны, промерзающей сверху. Третий датчик располагался на глубине 0,42 м в зоне смыкания фронтов или в безфронтовой зоне. Четвертый датчик находился в верхней части зоны, промерзающей снизу, на глубине 0,46 м. В ходе промерзания проводились наблюдения за температурным режимом грунта, его влажностью, скоростью промерзания и формирующимися в процессе промерзания криогенными текстурами. Одновременно с напряжениями измерялись деформации грунта на различной глубине.

Наблюдательная площадка была расположена на водоразделе, сложенном супесчаными отложениями. В сезонноталом слое, промерзающем сверху и снизу, было выделено три зоны. У зоны, промерзающей сверху за счет теплооборотов на поверхности почвы, мощность 35 ом. В ее верхней части до глубины 12 см сформировалась в ходе промерзания массивная криогенная текстура. В интервале 12-16 см наблюдалась прерывистая, горизонтально-линзовидная текстура. Ниже, до глубины 35 см, сформировалась массивная криогенная текстура с редкими ледяными прослоями. Зона, промерзающая снизу за счет теплооборотов на границе многолетнемерзлых пород и сезонноталого слоя, имела мощность 15 см. В этой зоне наблюдается горизонтально-слоистая криогенная текстура с максимальной мощностью ледяных прослоев 3-5 мм. Мощность ледяных прослоев уменьшается снизу вверх. И, наконец, третья зона смыкания фронтов (безфронтовая) находилась в интервале 35-45 см. Она характеризуется тем, что в момент смыкания фронтов промерзания, движущихся сверху и снизу в СТС, происходит кристаллизация воды одновременно во всей этой зоне, т.е. образуется безфронтовая зона.

Исследования динамики развития напряжений в различных зонах
промерзания показали, чта кривые развития напряжений имеют иден
тичный характер. Рассмотрим динамику развития напряжений во вре
мени на примере одной из полученных зависимостей (рис.30).
бх-1733	85

Зона   смыкания   фронтов

9

2

Рис. 30. Общий характер развития напряжений (а) и деформаций (б) при промерзании пород сезонноталого слоя: I и 2 - динамика фронта промерзания сверху и снизу

Рис. 31. Изменение миграционного потока влаги в мерзлой зоне пылеватого песка (а), супеси (б), промерзающей сверху (I) и снизу (П) на различные фиксированные моменты времени: I и 2 - через 7 и 18 сут от начала промерзания; 3 и 4 - местоположения фронтов промерзания

86

На кривой можно выделить четыре этапа в развитии напряжений в промерзающей породе. На первом этапе, характеризующимся началом развития напряжений, скорость изменения напряжений носит возрастающий характер. Нелинейность первого участка развития напряжений от времени связана с нелинейным возрастанием движущих сил миграции влаги в период их формирования, с   возрастанием плотности миграционного потока влаги (рис.31) и с развитием процессов усадки и льдонакопления. В дальнейшем массообменные и физико-химические процессы стабилизируются и напряжения возрастают с постоянной скоростью пропорционально линейному изменению характеристик тепло- и массообмена. Этим объясняется наличие второго участка, который характеризуется постоянной скоростью увеличения напряжений. Третий этап падения напряжений связан с переходом грунта из талого в мерзлое состояние и процессом сегрегационного льдовыделения в нем, благодаря которому   происходит релаксация напряжений при образовании прослоев льда. В период перехода из талого в мерзлое состояние усадочные процессы сжатия грунта сменяются на процессы набухания и распучивания, приводящие к расширению породы. На четвертом этапе изменение напряжений незначительно. Следует отметить, что в зависимости от температурных и влажностных условий промерзания отдельные этапы в развитии напряжений могут нивелироваться и кривая динамики роста напряжений упрощается. Так, на глубине 0,46 м, для которой отсутствует этап начального нелинейного возрастания параметров (движущих сил, миграционных потоков и др.), характерного для верхней части промерзающего грунта, напряжения развиваются таким образом, что первый этап ускоренного роста напряжений вырождается (рис.32).

Изучение особенностей развития горизонтальных и вертикальных (соответственно, параллельных и перпендикулярных фронту промерзания) напряжений показало, что горизонтальные напряжения после достижения максимальных величин   0,084 МПа    резко падают на третьем этапе развития, т.е. при переходе в мерзлую зону (см.рис.32). Вертикальные напряжения на третьем этапе развития пучения изменяются незначительно. Это связано с тем, что при двустороннем промерзании пород имеют место особенности в развитии горизонтальных и вертикальных напряжений, обусловленные формированием напряженного состояния за счет промерзания как сверху, так и снизу. Датчики, измеряющие горизонтальные напряжения в талой зоне, фиксируют лишь напряжения усадки, возникающие в результате ее обезвоживания, и не регистрируют вертикальных напряжений пучения, сая-

87

Рис.32. Динамика развития вертикальных (I) и горизонтальных (2) напряжений в промерзающем грунте

занных с промерзанием снизу* Датчики, измеряющие же вертикальные напряжения в талой зоне, фиксируют вертикальные напряжения как усадки, так и пучения за счет промерзания снизу. Поэтому при переходе из талой в мерзлую зону, т.е. от процессов усадки к пучению, горизонтальные напряжения уменьшаются более резко, а вертикальные менее резко в связи с тем, что еще

в талой зоне часть этих напряжений было связано с пучением за счет промерзания снизу.

Анализ изменения криогенного строения и поля напряжений показал следующее. Изменение объемной льдистости больше на тех глубинах, где в ходе промерзания сформировались большие напряжения (рис.33). Напряжения в грунте развиваются быстрее в точках, расположенных ближе к поверхности охлаждения. Здесь выше градиенты напряжений и частота расположения прослоев, что согласуется с данными лабораторных исследований.

Как показали наблюдения за температурным режимом в зоне, промерзающей сверху, в первые 20 сут скорость промерзания и градиенты температуры в мерзлой зоне убывали и их минимальные значения, соответственно, были равны 0,01 см/ч и 0,02°С/см. В дальнейшем градиент температуры и скорость промерзания возрастали. Описанная зависимость изменения скорости промерзания и градиентов температуры от времени объясняется ходом изменения температуры воздуха. Небольшая скорость понижения температуры воздуха в первые 10 сут обеспечила невысокую скорость промерзания и соответственно высокую степень обезвоживания талой зоны за счет большего времени миграции влаги в мерзлую зону. В результате на глубину 0,13 м на десятые сутки сформировались напряжения, величина которых достигла 0,084 МПа и в интервале 0,12-0,16 м при переходе в мерзлую зону сформировалась линзовидная горизонтально-слоистая криогенная 88

Рис.33. Характер развития напряжений по глубине сезонно-талого слоя в ходе двустороннего его промерзания (а) и формирующегося при этом криогенного строения (б): 1,3 и 2,4 - кривые горизонтальных и вертикальных напряжений на различных глубинах; -5,6 - местоположение фронта промерзания и датчиков измерения напряжений; 7 - сегрегационные прослои льда; 8 - массивная криогенная текстура

текстура. В дальнейшем наблюдалось увеличение скорости промерзания и градиентов температуры в мерзлой зоне, что привело к более слабому обезвоживанию талой зоны и, как следствие этого, к меньшим напряжениям. Так, максимальное значение напряжений на глубине 0,33 м составляло лишь 0,062 МПа и в интервале 0,16-0,35 м сформировалась криогенная текстура с единичными ледяными прослоями.

Одновременно с промерзанием сверху происходило цромерзание снизу. Как показали наблюдения, градиент температуры в мерзлой зоне практически не изменялся со временем и составлял 0,02°С/см. Скорость промерзания со временем увеличилась в связи с иссушением вышележащего слоя. В результате медленного промерзания на глубинах 0,42 и 0,46 м сформировались напряжения, максимальное значение которых 0,12-0,13 МПа. Это привело к формированию в зоне, промерзающей снизу, горизонтально-слоистой криогенной текстуры с высокой мощностью ледяных прослоев (2-5 мм), причем толщина шлиров льда убывает снизу вверх. Высокая мощность ледяных прослоев обусловлена большим временем их роста, а уменьшение мощ-

89

ности снизу вверх связано с ростом скорости промерзания средней иссушенной части СТС. Напряжения же вблизи зоны смыкания фронтов в начальный промежуток времени практически постоянны и лишь при сближении фронта промерзания резко возрастают. Незначительные величины напряжений в грунте, находящемся вблизи зоны смыкания фронтов, объясняются частичной компенсацией разнонаправленных напряжений усадки, напряжений пучения нижележащих слоев, промерзающих снизу. Резкое возрастание напряжений в зоне смыкания фронтов обусловлено переходом ее в мерзлую зону, когда усадочные процессы сменяются на процессы распучивания и набухания. Такой характер развития напряжений цривел к формированию лишь отдельных вертикальных прослоев льда.

Совместный анализ вертикальных деформаций и напряжений, возникающих в грунте при промерзании, показывает на идентичность их изменения во времени (см.рис.30). Как видно из рисунков, напряжения в грунте на глубине 0,45-0,46 м становятся практически постоянными (равны нулю) на семнадцатые сутки, то же самое было получено и дая деформаций на этих глубинах. Такая же связь наблюдалась и между деформациями и напряжениями на глубине 0,30-0,33 м. Большим напряжениям соответствуют и большие деформации.

Полученные в полевых условиях результаты хорошо согласуются с лабораторными как по характеру изменения напряжений во времени, так и по их значениям. Согласно лабораторным данным, полученным ранее, напряжения в грунтах изменяются от 0,06 МПа в суглинке до 0,24 МПа в бентоните. Развивающиеся напряжения дая одного и того же грунта больше при медленном промораживании, чем при быстром.

Таким образом, в результате проведенных исследований дая полевых условий измерены напряжения, возникающие в грунтах при двустороннем промерзании, прослежена динамика их развития, выделено несколько этапов с различным характером изменения напряжений во времени, проведен анализ их связи с криогенным строением.

ГЛАВА УЛ. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И КАРТИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПУЧЕНИЯ

§ I. Оценка общей величины деформаций пучения

Достоверность аналитической оценки характеристик пучения промерзающих грунтов зависит не только от надежности метода их расчета, но и в значительной степени от правильной оценки физических свойств грунтов и обоснованного назначения исходных расчетных показателей, определяющих процесс пучения.

Показатели физических свойств грунта определенного генезиса, состава и состояния распределяются в соответствии с нормальным закрном математической статистики. Согласно методу доверительных пределов достаточное количество проб (а ) для слоя однородного промерзающего грунта с заданной доверительной вероятностью (надеж-

нение общей совокупности, принимаемое равным, при достаточно большом числе наблюдений (а > 20*30), основному отклонению σ частичной совокупности

здесь xi  - i-ый член в ряду случайных величин (частное значение данного показателя).

По формуле (17) определяется число наблюдений а , достаточное для того, чтобы на основании частичной совокупности получить среднее значение исследуемого показателя, отличающееся от его среднего значения общей совокупности не больше, чем ± ε0 .

Значение аргумента

Таблица 9

| t | I | 1,28 | 1,44 | 1,65 | 1,96 | 2,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

распределения. Для приближенных расчетов количества проб грунта могут быть рекомендованы следующие допустимые значения основных отклонений: для γу - 0,02 г/см3; для γ0 - 0,07 г/см3; для w , Wt и wp , соответственно, 4, 5 и 3%.

Существенно влияет на число n показатель точности определения: ε∂ . Чем точнее произведено исследование, тем меньше будет показатель ε∂ . В зависимости от природы изучаемого явления показатель точности исследования считается достаточным, если он не превышает 3-5%.

Рекомендуемые допустимые значения этого показателя, по А.А•Кагану, для ряда физических характеристик грунтов приведены в табл.10

Таблица 10

Значение показателя точности определения физических характеристик грунтов ( ε∂ )

| Характеристика грунта | Пределы изменения характеристик |
| --- | --- |
| Естественная влажность w , % | 10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50 |
| Показатель ε∂, % | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Влажность на пределе теку- |  |  |  |  |  |
| чести wt , % | 20 | 20-30 | 30-50 | 50 | - |
| Показатель ε∂, % | I | 2 | 3 | 4 |  |
| Влажность на пределе раска- |  |  |  |  |  |
| тывания Wp , % | 10 | 10-20 | 20-30 | 30 | - |
| Показатель Б& , % | I | 1,5 | 2 | 3 |  |
| Плотность γ0 , г/см3 | 2,3 | 2,1-2,3 | 1,8-2,1 | 1,6-1,8 | 1,6 |
| Показатель ε∂, % | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Плотность частиц, γу , г/см3 | В любом диапазоне значение 0, | 2 |
| Показатель ε∂, % |  |  |  |  |

Величины основных отклонение для исследуемого слоя грунта могут отличаться от значений, которые приведены выше. Поэтому в кон-92

кретных условиях   число  n    должно уточняться в ходе исследований, Для этого по мере получения материалов по формуле (18) вычисляется основное отклонение, после чего по формуле (17) при выбранной надежности определяется показатель точности, величина которого должна быть не более, чем допустимая, приведенная в табл.10. При определении характеристик пучения следует различать два вида оценки: краткосрочную (однолетнюю) и долгосрочную (многолетнюю). Краткосрочная предусматривает оперативное определение характеристик пучения с целью установления возможного влияния морозоопасности грунтов на возводимый строительный объект в предстоящий зимний период. Долгосрочная оценка предусматривает определение максимальных деформаций пучения, способных возникнуть при существующих климатических условиях за длительный период эксплуатации сооружения. Эти значения могут предназначаться для учета пучинистых свойств грунтов как на конкретной строительной площадке, так и для района строительства в целом. При долгосрочной оценке исходные показатели подлежат обязательной статистической обработке.

Физические показатели грунтов допускается определять в летне-осенний период, предшествующий расчетному зимнему сезону. Лишь определение влажности грунтов, как правило, должно проводиться осенью.

Расчетное значение влажности определяется на основании данных обследования грунтов   строительной площадки путем отбора проб из выработок, закладываемых в наиболее характерных точках площадки (на повышенных и пониженных участках, в углах проектируемого на площадке здания и т.п.). За расчетные значения W    принимаются экстремальные значения, полученные по ряду обследованных выработок, глубина которых назначается в зависимости от расчетной глубины промерзания и разновидности грунтов с учетом их обводнения грунтовыми водами. Отбор проб грунта на влажность производится в выработках бороздковым методом.

При долгосрочной оценке характеристик пучения определение физических показателей, в частности расчетной влажности грунтов,    следует производить в летне-осенний период после полного оттаивания грунтов, промерзающих в течении предшествующего зимнего сезона. Методика оценки расчетной (предзимней) влажности грунта основывается на том, что общее влагосодержание талого грунта в поверхностном слое ограниченной мощности (Z ) в любой момент летне-осеннего  сезона может рассматриваться как функция осадконакопле-ний и испарения с поверхности грунта за определенный предшеству-

93

ющий период, длительность которого зависит от фильтрационных свойств исследуемого грунта.

Расчетная температура поверхности грунта t0 определяются на основе обработки многолетних (не менее чем за 10 лет) климатологических данных об отрицательных температурах воздуха района об-

обработки многочисленных (не менее чем за 10 лет) данных о промерзании грунтов района обследования, а при их отсутствии - теплотехническим расчетом.

При наличии данных наблюдений за глубиной промерзания грунта Zx в течение ряда лет (в крайнем случае, за один год), а также данных о среднезимних температурах воздуха за те же годы, значение Zм может быть определено по формуле

Оценка величины и интенсивности морозного пучения грунтов производится расчетом на основании данных исследования физико-механических свойств талых грунтов площадки обследования, причем за исходные данные принимаются результаты инженерно-строительных изысканий, предопределяющие наиболее неблагоприятные, в смысле пучения, грунтовые условия.

При назначении расчетных данных в первую очередь необходимо исходить из гидрогеологических условий грунтов площадки обследования. В районах, характеризующихся сезонным промерзанием грун-94

тов, где вечномерзлые порода отсутствуют или залегают на достаточно большой глубине (геокриологические условия инесливающегосяи типа) по гидрогеологическому признаку следует различать:

- участки, сложенные грунтами, имеющими предзимнюю влажность
равную или близкую полной влагоемкости, т.е. когда W>Wпп ;

- участки, сложенные грунтами, имеющими неполное водонасыще-
ние в осенний период, т.е. когда W≤4Wпп (влажность предела
пучения).

Участки первого типа, как правило, характеризуются наличием грунтовых вод. Участки второго типа характеризуются отсутствием грунтовых вод. Приведенные градации влагосодержания диктуют выбор схемы расчета избыточного льдовыделения Wизб в промерзающем грунте, а следовательно, и деформаций его пучения. Во всех рассмотренных ниже расчетных схемах глубина промерзания Z принята при значении температуры открытой поверхности грунта tn=t0 .

параметр, выражающий связь между температурой и содержанием неза-мерзшей воды; ψt - коэффициент пропорциональности, характеризующий зону одновременного пучения грунта; Wкp- критическая влаж-

где grad tкp - критический градиент температуры в зоне промерзания, равный 0,1°С/см (I0°C/м).

Величина пучения глинистого ненагруженного грунта (Рi  = 0)

при

где γск - объемная масса скелета грунта, γв - объемная масса во-ды, ρу (Рz ) - величина усадки под действием веса мерзлого грунта Рл  .

жет производиться без учета величины усадки (-ρу =0), идущей в запас надежности расчетных характеристик.

При действии внешней нагрузки на промерзающий грунт (Pi ≠ 0) и учете при этом изменения физических свойств величина пучения 96

будет равна

Величина пучения h и интенсивность пучения f крупнозернистых грунтов рассчитываются по формулам на основе оценки количества и качественных признаков мелкозема, принимаемого как,некоторый эквивалент глинистого грунта. Учитывая, однако, что крупнозернистые грунты обладают малой сжимаемостью, особенно при достаточно высокой начальной плотности ( ε < 0,7÷0,8), в условиях отсутствия внешней нагрузки усадкой их можно пренебречь ( -ρу =0). Тогда указанные формулы примут вид

Избыточное льдовыделение (WM3e ) крупнозернистых грунтов определяется в зависимости от их расчетного начального влагосодержания

Более широко распространено пучение крупнозернистых грунтов применительно ко второй расчетной схеме:

По второй расчетной схеме величина пучения определяется из выражения 98

Таблица II

Значение параметров η , КН(t) и температуры прекращения пучения tK различных

видов глинистого грунта

| Супесь Супесь пылеватая | 0/02 <Wn ≤ 0,07 |  | -1,5 -2,0 | 3,55 5,0 | 0,6 0,5 | 0,4 0,35 | 0,3 0,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суглинок Суглинок пылеватый | 0,07 < Wn ≤ 0,13 |  | -2,0 -2,5 | 4,25 5,0 | 0,7 0,65 | 0,6 0,5 | 0,45 0,4 |  |
| Суглинок Суглинок пылеватый | 0,I3 <Wn ≤ 0,I7 |  | -2,5 -3,0 | 3,8 5,35 | - 0,75 | 0,65 0,55 | 0,5 0,45 |  |
| Глина | Wn>0,I7 |  | -4,0 | 2,5 | - 0,95 | 0,9 0,65 | 0,6 0,55 |  |

Примечание. Для промежуточных значений температуры значение коэффициента Км принимается по интерполяции.

виях действия внешней нагрузки на промерзающий крупнозернистый грунт производится по следующим двум схемам в соответствии с изменением физических свойств грунта.

Следует подчеркнуть, что для крупнозернистых грунтов, имеющих жесткий скелет,содержание воды в грунте, особенно при неполном насыщении пор водой, не влияет на характер компрессионной кривой (грунт с разным содержанием воды может иметь один и тот

Величина пучения определяется из выражения: 100

ющего слоя песчано-гравелистых и глинистых грунтов расчет характеристик пучения многослойной толщи производится раздельно для каждого конкретного вида грунта.

В качестве исходных данных расчета принимаются:

а)	характеристики, определяемые на основе результатов наблюде
ний и оценки физических свойств грунтов: глубина сезонного промер
зания грунтов, Z; время промерзания грунтов, τо ; температурный
режим и средняя зимняя температура у поверхности грунта,t0 ;
осредненные физические характеристики отдельных видов грунтов в
послойном залегании;

б)	параметры, определяемые расчетом, в том числе средние рас
четные температуры промерзания отдельных видов грунта, выявляемые
графоаналитическим методом.

Оценка характеристик пучения отдельных видов или слоев грунта

§ 2. Площадная неравномерность деформаций пучения

Неравномерность пучения обусловлена большим числом факторов, поэтому оценку ее производят обычно на основе теории вероятности как случайного (в математическом смысле) события. Следует отметить, что величина криогенного пучения по площади,как любой естественный процесс, должна подчиняться нормальному закону распределения. Это было подтверждено специальными исследованиями.

Данные о суммарной величине и средней интенсивности криоген
ного пучения, получаемые в результате наблюдений на пучиномерном
полигоне и по ускоренной методике, могут рассматриваться либо как
случайная величина в силу случайности криогенного пучения, либо
как реализация случайной функции при анализе зависимости величи
ны процесса от координат пространства или времени. Поэтому при
обработке результатов этих наблюдений используется соответствую
щий математический аппарат.
7х-1733	                      101

Предварительно проводится цроверка статистической однородности полученных данных по профилям в пределах одного полигона и по полигонам площадок, расположенных на участках с одинаковой интенсивностью проявления пучения. Для оценки однородности используется статистическое сравнение дисперсии (по критерию Фишера)

и средних значений величины пучения для сравниваемых площадок

среднее квадратическое отклонение (стандарт); V - коэффициент изменчивости.

Оценка точности среднего значения производится при уровне достоверности 0,9, цринятом при обработке инженерно-геологической информации.

При проведении многолетних наблюдений для выявления направленности изменения пучения по годам применяется критерий знаков, характеризующих увеличение (+) или уменьшение (-) величин пучения в сравниваемые годы. При отсутствии достоверного изменения величины пучения количество разных знаков должно быть статистически одинаково. Если число данных ограничено, то сравнение по годам следует выполнять по критерию Уайта.

Для оценки пространственной неравномерности пучения рекомендуется использовать его автокорреляционную функцию, характеризующую изменение взаимного влияния (зависимости) величины или средней интенсивности пучения по мере увеличения расстояния между

102

Вычисление автокорреляционной функции следует производить по результатам измерений величины пучения по маркам, расположенным на каждом профиле.

Если радиус корреляции больше 10 м, то часть данных, полученных по соседним пучинсмерам, окажется взаимозависимой. Учитывая, что для зависимых величин обычное вычисление дисперсии не совсем правомочно и дает завышенный результат, необходимо произвести исправление величины дисперсии и связанных с ней станадарта, коэффициента изменчивости и точности оценки среднего. Исправление ди<

них точках.

По результатам первого года наблюдений представляется возможным также определить минимально необходимое число марок-пучиноме-ров, которое следует установить на площадке, исходя из заданной надежности и точности среднего значения величины пучения. Для практических целей обычно достаточно определить суммарную величину пучения с точностью до 10 мм. Тогда число определений можно получить из формулы

точность оценки среднего значения суммарной величины пучения, %. В зависимости от степени однородности выделенных типов участ ков минимально необходимое число марок-пучиномеров может быть меньше на 5-10 по сравнению с принятым значением. Это позволяет уменьшить объем наблюдений.

бугров пучения, то расстояние между отдельными замерами должно быть меньше линейных размеров этих бугров. Если радиус корреляции окажется меньше 5 м, то можно считать, что размеры отдельных бугров тоже меньше 5 м. В этом случае данные замеров на полигоне нельзя использовать для определения кн . Для получения действительной величины кн необходимо хотя бы на одном профиле полигона увеличить в 2-3 раза число марок с тем, чтобы расстояние между ними было меньше линейных размеров отдельных бугров. При определении модуля относительной неравномерности в качестве hсp принимается оценка среднего значения суммарной величины пучения.

На экспериментальных площадках Н.Ф.Пыщева поверхностные деформационные марки располагались через 10 и 100 см друг от друга равномерно по площадке, а корреляционная функция вычислялась по

где N - число точек опробования; m - число точек опробования, при котором корреляционная функция значима; l - интервал между точками опробования; n - порядковый набор точек опробования.

Таким образом определялось взаимное влияние пучения одной точки на деформацию другой в зависимости от расстояния между ними (одна из точек принята за начало отсчета).

На рис.34,а коэффициент автокорреляции и рис.34,б корреляционная форма (разные пучиномерные полигоны) представлены графически. Известно, что в грунтах, представляющих дискретную, капиллярно-пористую, дисперсную среду, взаимное влияние частиц осуществляется на основе эстафетного принципа. Согласно рис.34 корреляционная связь фактически незначима при ∆τ = 4-5 м и l = 100 -200 см. Следовательно, в первом приближении поверхность промерзшего пучинистого грунта вдоль профиля линейного сооружения можно представить как ряд бугров пучения высотой ħ . Тогда минимальное расстояние между вершинами двух соседних бугров равно удвоенному радиусу корреляции, а радиус основания бугра, в данной упрощенной схеме, соответствует радиусу корреляции.

Согласно натурным испытаниям с доверительной вероятностью 0,9 радиус основания отдельных сезонных бугров в среднем составляет для различных исследованных районов 2-6 м, при высокой однород-

104

Рис.34. Изменение коэффициента автокорреляции (а) и корреляционной функции (б) в зависимости от шага определения величин пучения (∆τ , м;    l   , см)

При отсутствии нарушения естественных условий бугров пучения в большинстве случаев отмечаются в тех же точках, что и в прошлые годы, хотя величины пучения могут отличаться в 1,5-2 раза. Конкретному типу местности соответствует определенная средняя величина морозного пучения и степень изменчивости пучения вдоль профиля. Средние величины пучения грунтов сезонноталого слоя и сезонномерз-лого слоя практически одинаковы. Радиус бугров пучения грунтов се-зонномерзлого слоя составляет 10-20 м и даже более, что в 2-3 раза больше,чем у грунтов сезонноталого слоя. Нарушение естественных условий оказывает неоднозначное влияние на процесс пучения. В одном случае при этом может увеличиться глубина промерзания, величина пучения и неоднородность пучения вдоль профиля, в другом случае результат может быть иным и даже противоположным. Поэтому для правильной оценки пучинистости грунтов в каждом случае необходимо учитывать взаимодействие всех основных факторов, определяющих пу-чиноопасность основанийо

Максимальные усилия в элементах зданий и сооружений возникают при невыгоднейшей комбинации нагрузок и воздействий. Поэтому при учете вреднбго воздействия пучения на сооружение следует определить экстремальные величины (максимальное hмакс и минимальное hмин      значения), а расстояние между этими точками принять в соответствии с установленным типом местности, для которой характерны определенные неравномерность, величина пучения.

Согласно многолетним натурным данным изменчивость величины

Рис. 35. Зависимость коэффициента вариации по вариационному размаху Vp морозного пучения от глубины промерзания Н и средней скорости промерзания грунтов за зимний период Vcp : 1,2 - песчаные грунты; 3,4 - глинистые грунты

пучения

В связи с этим коэффициент неравномерности пучения водонасы-щенных грунтов определяется по формуле

где h3 - величина пучения грунта при третьем уровне предзимней влажности грунта, см; l - расчетное расстояние между точками максимального и минимального пучения грунтов оснований назначается с учетом заданной доверительной вероятности расчетной схемы сооружения, при обеспечении наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок и воздействий работы сооружения, размеров и расположения бугров пучения, характерных для конкретного типа местности; Vp - коэффициент вариации пучения по вариационному размаху в долях единицы.

величина пучения грунта при втором уровне  предзимней

влажности, см. 106

Коэффициент неравномерности пучения влажных грунтов определяется по формуле

ваться также следующими уравнениями регрессии. Для глинистых грунтов

Для мелких и пылеватых песков

мах R , находим максимальную, минимальную величину пучения и значение Кип.

рошую сходимость результатов с натурными данными. Расчет по уравнениям регрессии позволяет получить данные, имеющие удовлетворительную сходимость с материалами полевых испытаний.

При строительстве и эксплуатации магистральных газо- и нефтепроводов, сетей водоснабжения,теплоснабжения и канализации грун-

ты основании могут промерзать, а пучение при этом будет оказывать вредное воздействие на трубопровод. В таких случаях необходимо оценить величину этого воздействия в зависимости от глубины заложения упомянутых конструкций и мощности слоя грунта, цромерзшего под трубопроводом.

Согласно многолетним натурным испытаниям, наибольшая неравномерность пучения обычно проявляется в верхнем промерзающем слое грунта мощностью до I м. С увеличением глубины промерзания неравномерность в плане уменьшается. На рис.35 представлена зависимость коэффициента вариации пучения по вариационному размаху VR от глубины и средней скорости промерзания. Так, при глубине промерзания 2,5 м значения VR для песчаных и глинистых грунтов исследуемого региона не превысят соответственного 0,50 и 0,35. Следовательно, степень вредного воздействия неравномерности пучения грунтов на заглубленные сооружения снижается с увеличением глубины заложения конструкций и ростом глубины промерзания грунтов.

Форма поверхности (бугры пучения, неровности, сформировавшиеся в процессе промерзания, например,водонасыщенного песчаного ос-

108

Полученные характеристики пучинистости и неравномерности пучения грунтов оснований зданий и сооружений не должны превышать значений предельно допускаемых нормативными документами. При наличии указанного превышения необходимо принятие соответствующих конструктивных решений и противопучинных мероприятий с целью обеспечения эксплуатационной надежности сооружения.

§ 3. Оценка нормальных сил пучения

Б практике проектирования и строительства зданий и сооружений до настоящего времени нет четких решений задачи по определению величины нормальных сил морозного пучения грунтов и методов учета их влияния на работу конструкций сооружений.

Для решения поставленной задачи была использована новая методика обработки результатов полевых и лабораторных экспериментов, которая позволила выявить определенные зависимости между нормальными силами пучения, деформациями пучения и отметками промерзающего слоя. Ниже представлены обработанные по этой методике результаты многочисленных полевых и лабораторных экспериментов В.Д.Карлова, Н.Н.Морарескула, В.Б.Швеца, Б.Н.Мельникова, В.О.Орлова, Н.А.Толкачева, Дж.Хайли и др.

й Следует отметить, что в каждом отдельном случае эта зависимость будет определяться составом, строением и условиями промерзания грунта, поэтому для использования предлагаемого здесь метода расчета необходимо предварительное изучение этой зависимости.

109

Рис.36. Зависимость между нормальными силами пучения и деформациями пучения фундаментов с различной степенью недопущения деформаций: I и 2 - кривые максимального и минимального пучения. Кривая I - кривая максимального пучения (обработка данных Н.А.Толкачева)

Зависимость, представленная на рис.36, имеет особенности: 
при возрастании деформаций пучения до максимума величины нормаль
ных сил пучения неограниченно приближаются к нулю, а при деформа-
ции пучения, равной нулю, величина нормальных сил пучения имеет
определенные конечные значения, максимальные для данной кривой 
(для данного грунта). Этим особенностям удовлетворяет экспонен-
циальная зависимость вида	1

Нормальные силы пучения должны так же, как и деформации пучения уменьшаться с глубиной. Действительно, целенаправленная обработка полевых результатов экспериментов М.Ф.Киселева [27], В.О.Орлова [38] и Н.А.Толкачева [50] позволяет получить графики изменения величины удельных нормальных сил пучения в зависимости от глубины заложения опытных фундаментов или месдоз при наличии некоторой пригрузки от вышележащих слоев и теплоизолирующего влияния вышележащей мерзлой толщи. С другой стороны, для одной заданной отметки заложения фундаментов по мере нарастания мерзлого слоя под подошвой фундамента происходит рост относительных

При необходимости учета неравномерности пучения вместо кривой, описывающей определенную зависимость нормальных сил пучения от нагрузок, следует построить аналогичные кривые максимального (I)

должно оыть лиоо устранено, например заглуолением фундамента, подсыпкой из непучинистого материала, либо воспринято специально сконструированными элементами сооружения. Полному допускаемому

III

Проектирование оснований или покрытий целесообразно вести руководствуясь одним из следующих принципов или их комбинацией:

- выведение пучинистого грунта из зоны пучения путем устрой
ства компенсирующих искусственных оснований из непучинистых грун
тов и материалов, которые могут включать термоизоляционные слои
требуемой толщины;

- приспособление плит покрытий (а также конструкций, зданий
и сооружений) к восприятию нормальных сил пучения при отсутствии
недопустимых неравномерных деформаций пучения.

Наличие пучин, носящих случайных характер, необходимо учитывав при проектировании: к восприятию неравномерного пучения должна быть приспособлена каждая плита покрытия. Возможны различные случаи расположения горба по отношению к контурам плит в плане. Очевидно, что наиболее неблагоприятным является случай, когда размеры пучинного горба близки к размерам плиты покрытия. При условии шарнирного крепления плит в одно сплошное полотно покрытия при помощи стыковых штырей любого типа расчет их на нормальные силы пучения может быть с достаточной для инженерных целей точностью произведен на распределенную нагрузку параболического очертания, действующего на плиту снизу вертикально вверх. Максимальную ординату этой распределенной нагрузки параболического очертания следует принимать равной расчетной величине нормальных сил неравномерного пучения.

Рассмотрим в качестве примера, иллюстрирующего необходимость и характер армирования плит покрытий, возводимых на пучинистых грунтах, работу плит двух основных размеров: 3,5 х 3,5 м и 7 х 7 м. Расчет произведем по экспериментальным данным, представленным на рис.36. Грунт площадки - суглинок средней степени пучи-нистости (величина свободного пучения 50-60 мм). Величина допустимого неравномерного пучения hпуч = 10 мм. По графическому решению 112

Изгибающий момент с достаточной для инженерных расчетов точностью примем, согласно решениям статического расчета плиты, размером 2а х 2а, шарнирно опирающейся по контуру с нагрузкой, направленной вертикально вверх. Учитывая, что чем большая деформация стеснена (или подавлена), тем большие нормальные силы пучения развиваются; очертание эпюры нагружения на плиту должно быть подобно очертанию пучинного горба под плитой. Поэтому примем нагрузку па-

Дня шшты размером (7 х 7) м величина равнодействующей Р =1385 кН = = 138,5 тс и Мизг = II94375 кгс»м = 119,4375 кН·м на I м ширины плиты. Пусть расчетом на нагрузку от самолета была подобрана толщина плиты hпл = 28 см с коэффициентом армирования сверху и сни-

Площадь растянутой арматуры в верхней зоне сечения плиты вы-
числим из условия (см. СНиП П-21-75, формула 33)

При арматуре класса А-II периодического профиля и марке бетона
М-350 требуемое количество растянутой арматуры в верхней зоне
сечения плиты составит Fa =20,8 см на I м ширины в , т.е.
арматура диаметром 14 мм с шагом 100 мм или диаметром 18 мм с
шагом 150 мм, что значительно превышает площадь арматуры, полу
ченную расчетом на нагрузку от самолета! процент армирования при
8-1733	113

расчете на пучение получается в 2,8 раз больше требуемого обычным расчетом μа = 0,3%. Прогиб в центре плиты при такой схеме загру-жения определяется по формуле

что практически не выходит за пределы принятой величины допустимой деформации неравномерного пучения [hпуч] = 10 мм.

Для плиты размером 3,5 х 3,5 м при прочих равных условиях изгибающий момент в центре плиты равен Мизг= 2986 кгс/м = = 29,86 кН«м на I м. Требуемое количество растянутой арматуры в верхней зоне плиты составит Fa = 6 см2 и прогиб в центре плиты

W = 5» 10-3  см. Таким образом, очевидно, что на пучинистых грунтах выгоднее использовать железобетонные плиты меньших размеров. Площадь арматуры должна удовлетворять требованиям расчета не только на самолетную или автомобильную нагрузку, но и на нормальные силы пучения при различных расположениях пучин под плитами.

Основываясь на рассмотренных выше закономерностях глубины развития нормальных сил пучения в зависимости от деформаций,степени стесненности и глубины, представляется возможность построения графика, на котором все три кривые были бы совмещены. Так как все эти кривые отображают процессы, происходящие на дневной повер-хности грунта и в пределах всей мерзлой толщин Совмещенный график позволяет искать, исходя из величины допускаемого пучения [hпуч] и расчетного условного давления на тот же грунт в талом состоянии

Ro , область возможных решений А (если они существуют) и по величине степени стесненности деформаций пучения (U) в диапазоне ее допустимых и требуемых значений Аu искать размеры подошвы фундамента а и в в случае размещения ее вблизи дневной поверхности грунта. Очевидно, что в таком случае, когда это позволяет несущая способность талого грунта, фундамент может быть заложен выше подошвы слоя сезонного промерзания. При этом необходимые и достаточные размеры подошвы фундамента могут быть получены с той же номограммы, исходя из проектных нагрузок и несущей способности основания, а также степени стесненности деформаций пучения U , 114

например по такой схеме

где Ro - условное расчетное давление на тот же грунт в талом состоянии. При этом, очевидно, реализуется пучение, которое должно быть равно или меньше допустимого для данного вида сооружений. При таком подходе важное значение имеет правильное назначение допустимого пучения [hпуч] .

§ 4. Методика картирования типов пучения

Как было показано выше, криогенное пучение - это сложный природный процесс, обусловленный развитием теплофизических, физико-химических, массообменных и физико-механических цроцессов в сезон-нопромерзающих и оттаивающих породах. Пространственная и временная изменчивость геокриологических условий приводит к закономерному изменению в развитии этих процессов и, в итоге, к изменчивости деформаций пучения. Одной из наиболее сложных задач в изучении процесса пучения пород является исследование его взаимосвязи с геокриологическими условиями. Многими исследователями оценивалось влияние всего комплекса природных условий на процесс пучения и в целом установлено, что величина и интенсивность его развития зависят от состава и строения пород, их влажности, температурного режима промерзания и др. Закономерности их изменения определяются в процессе цроведения мерзлотно-инженерно-геологической съемки. Изучение же пространственной изменчивости криогенного пучения производится на основе карт инженерно-геологического районирования и микрорайонирования, которые обеспечивают увязку криогенного пучения с основными природными факторами. Однако для того, чтобы произвести такую увязку (характеристик процесса пучения с основными природными факторами), необходимы выбор и систематизация его классификационных параметров. Одним из важных моментов этого этапа является обоснование и правильный выбор классификационных параметров процесса пучения, которое производится на ос-

115

нове результатов исследований физической сущности процесса и механизма его развития. При этом качество картирования предопределяется званием законов его развития и основных параметров» В целом, при решении задачи картирования процесса имеет место определенная последовательность этапов исследований, заключающаяся в изучении физической сущности, механизма и параметров, определяющих процесс пучения; исследовании закономерностей развития процесса пучения; выявлении взаимосвязи параметров процесса с определяющими его геолого-географическими факторами; выборе и обосновании основных классификационных параметров; градировании классификационных параметров и факторов природной обстановки, их типизации и классификации; выделении районов (районирование территории), в пределах которых каждый из факторов постоянен; составлении легенды и карты.

На основе этих карт строятся прогнозные карты развития процесса пучения в связи с изменениями природных условий. Завершающей стадией исследования процесса является разработка методов и приемов его управления. В качестве основного метода районирования является типизация территории, которая предполагает выделение типов пучения.

Как было показано в гл.1У § 2, пучение пород определяется совокупностью развития деформаций, обусловленных миграционным льдо-накоплением, массивным распучиванием и усадкой пород, т.е. величина пучения равна

где hpаст- величина пучения грунта за счет увеличения в объеме на 9% замерзающей поровой влаги (массивное распучивание);. hI - величина пучения за счет сегрегационного льдонакоплвния; hус - величина деформаций физико-химической и компрессионной усадки талой зоны грунта за счет обезвоживания.

Деформация пучения, обусловленная миграцией влаги, определяется

где Kан- коэффициент анизотропии, учитывающий угол наклона ледяных прослоев; Kw - коэффициент диффузии влаги, см2/с; δфt - термоградиентный коэффициент, I/град. Величина пучения за счет увеличения в объеме на 9% поровой влаги при замерзании равна

где Wε - влажность минеральных прослоев грунта, численно равная влажности на границе раздела фаз, доли ед.; \Wнз- количество незамерзшей воды в грунте, доли ед.

Возникающая в талой части грунта усадка рассчитывается сле-дущим образом

где Кус - коэффициент анизотропии усадки, показывающий долю вертикальной усадки от общей объемной; ja - коэффициент объемной относительной усадки грунта; aW= W-Wε - разность между начальной влажностью грунта и влажностью на фронте промерзания; Аε- слой, подвергающийся обезвоживанию, см. По характеру распределения шютности скелета грунта величина усадки может быть определена

В грунтах различного состава, строения и свойств, промерзаю-щих в различных термовлажностных условиях, общая величина пучения зависит от закономерностей развития частных деформаций, вызванных замерзанием поровой влаги, сегрегацией льда и усадкой. В целом величина пучения грунтов с учетом влияния основных составляющих может быть выражена

Многочисленными экспериментальными и натурными исследования-ми показано, что величина деформаций пучения непостоянна как по глубине промерзающего слоя, так и во времени. Однако на карте обычно отображается не динамика развития деформаций пучения, а максимально возможная для данного грунта величина, отражающая существующие условия промерзания. В связи с этим важным является вопрос об оценке максимальной величины пучения. Остановимся на этом более подробно.

Одним из основных процессов, определяющих пучение пород, яв
ляется процесс миграции влаги. Экспериментальными исследованиями
установлено, что изменение плотности миграционного потока влаги
по глубине промерзающего грунта носит экстремальный характер.
Максимального значения он достигает в мерзлой зоне вблизи фрон
та  промерзания (рис.37), а точка экстремума кривой Iw= f(ε)
8-1733	117

Рис. 37. Характер изменения по высоте промораживаемого образца водонасыщенной каолинитовой глины: плотности миграционного по-

соответствует перегибу кривой изменения содержания незамерзшей воды от температуры. В первом приближении она определяется содержанием незамерзшей воды, равным влажности максимальной молекулярной влагоемкости, т.е. соответствует началу замерзания рых-лосвязанной воды в мерзлой породе. Коэффициенты диффузии влаги и

зуют плотность миграционного потока влаги на фронте сегрегационного льдовыделения (или в первом приближении на фронте промерза-ния). Экспериментально установлено, что плотность миграционного потока влаги на этом фронте непостоянна во времени и убывает в ходе цромерзания (см,рис.13, 14, 15, 16). Максимальные значения миграционных потоков влаги приурочены к моменту начала промерзания, что обусловлено большими значениями градиентов температур и движущих сил миграции влаги в этот период. Очевидно, что при этом значении плотности потока влаги величина пучения за счет миграционного льдонакопления будет максимальна. По мере дальнейшего цромерзания движущие силы миграции влаги уменьшаются в соответствии с падением градиента температуры. Однако при оптимальных условиях миграции влаги, т.е. при наличии водоносного горизонта, приб-лижение к нему в ходе промерзания приводит к росту плотности суммарного миграционного потока влаги. В целом же миграционный поток влаги, обусловливающий максимальное пучение, максимален в начальный период промерзания и определяется градиентом температуры на поверхности почвы в начальный период промерзания.

Определение градиентов температуры и скорости промерзания при стационарных полевых исследованиях производится при непосредственных наблюдениях за развитием температурного поля в породах. Однако при картировании для оценки температурного режима часто приходится пользоваться данными метеостанций. По ним вычисляются значения A0  и   tпр по формулам В.В.Кудрявцева [33, 37] и производится их увязка с градиентами температуры и скоростью промерзания.

Для установления связи градиента температуры со среднегодовой температурой пород  tcp   и амплитудой температур   А0    на их поверхности воспользуемся формулой Фурье

119

Для определения температуры на поверхности в любой момент времени при периодически установившемся режиме

На момент начала промерзания

отсюда

а

Подставляя (84) к (85) в выражение (81) получаем аналитическую связь градиента температуры на поверхности почвы в начальный период промерзания с амплитудой и среднегодовой температурой

Для установления связи скорости промерзания с градиентом темпа-ратуры воспользуемся условием Стефана

В талой зоне промерзающего сезонноталого слоя температура близка к 0°С и практически постоянна, т.е. градиент температуры практически равен нулю, условие Стефана примет вид

Отсюда связь скорости промерзания с градиентом температуры выразится как

При выделении классификационных параметров обычно учитывают их независимость друг от друга.Однако из выражений (86) и (89) видно,

120

что градиент температуры и скорость промерзания не только взаимосвязаны между собой, но и являются функцией другого параметра -влажности грунта. Поэтому необходимо выявить такие характеристики, которые являлись бы независимыми друг от друга. Найдем сначала удельные значения градиента температуры и скорости промерзания,

фиков, градиент температуры и скорость промерзания нелинейно зависят от влажности пород в интервале от 0 до 20-30%. При влажности выше 20-30%, т.е. при таких значениях, где происходит развитие рассматриваемого нами цроцесса пучения, градиенты температуры и скорости промерзания изменяются практически линейно от влажности грунта. По этой части кривой (близкой к прямой) можно найти

Рис.38. Общий характер зависимости градиента температуры на поверхности почвы в начальный момент промерзания и скорости промерзания от влажности пород

(рис.39,40). Удельные градиенты температуры и скорости промерзания: равны их значениям при влажности грунта, равной единице. По этим удельным величинам для заданной влажности грунта можно опре-

ем влажности, ростом амплитуды колебаний температур на поверхности грунта и понижением среднегодовой температуры пород градиенты тем-

121

Рис ,39. Зависимость градиента температуры на поверхности почвы в начальный период промерзания от влажности пород для районов с различными среднегодовыми температурами и амплитудами их колебания (1,2,3,4,5 и 6 - А0, соответственно, равно 7,5; II; 13,5; 17, 21 и 24°С)

Рис.40. Зависимость скорости промерзания от влажности пород слоя сезонного оттаивания при соответствующих градиентах температуры (см.рис,42) для районов с различными среднегодовыми температурами и амплитудами их колебания (1,2,3,4,5 и, 6 - А0 , соответственно, 7,5; II; 13,5; 16,21 и 24°С)

пературы увеличиваются. Скорость промерзания с увеличением влажности уменьшается (см.рис#40). Удельные значения градиентов температур и скорости промерзания, не являясь функцией влажности, зависят только от амплитуды и среднегодовой температуры

Рис.41, Зависимость удельных градиентов от среднегодовой температуры пород при различных значениях амплитуды их колебаний на поверхности почвы: 1,2,3,4,5 и 6 - А0 , соответственно, 7,5; II; 13,5; 17, 21 и 24°С

видно, что значения удельных градиентов температуры и скорости промерзания возрастают с ростом А0 и tсp f т.е. эти зависимости носят тот же характер,что и для абсолютных значений градиента температуры и скорости промерзания. Удельные значения градиентов температуры и скорости промерзания от Ао и tcp в соответствии с выделенными В.А.Кудрявцевым градациями [34 ] можно свести в единую таблицу (табл.13). Анализ таблицы показывает, что интенсивность изменения этих величин в зависимости от изменения амплитуды колебаний температур и среднегодовой температуры различна. Так, градиент температуры изменяется интенсивнее с ростом А0 , чем с понижением tср пород. Причем при более низких среднегодовых температурах рост его с повышением континентальности более интенсивный. Это говорит о том, что в районах, расположенных на высоких северных широтах, т.е. для арктического и полярного (по В.А.Кудрявцеву) типов сезонного протаивания, влияние континентальности климата ( А0 ) на изменение grad t  больше, чем в южных районах.

Скорость промерзания пород также увеличивается с понижением

124

Таблица 12

126

Таблица 13

Изменение удельных градиентов температуры и скорости промерзания от амплитуда и среднегодовой температуры

Рис.42. Зависимость удельных градиентов температуры от амплитуда их колебаний на поверхности почвы при различных значениях среднегодовой температуры породы: 1,2,3,4 и 5 - top , соответственно, 0; -I; -2; -5 и -10°С. Пунктирной линией обозначены границы выделенных интервалов

среднегодовой температуры и растет более интенсивно с повышением амплитуда колебаний температур, чем при понижении среднегодовой температуры (см,табл.13). Таким образом, градиенты температуры и скорости промерзания взаимосвязаны между собой и зависят как от амплитуды колебания температур, так и от среднегодовой температуры пород. Поэтому при типизации и картировании территории по температурному режиму для оценки пучения эти характеристики необходимо рассматривать совместно. С этой целью проведена града-

зано выше, связана с градиентом температуры выражением (89). Поэтому величина ее градируется в соответствии с интервалами

127

градиентов температур: меньше 0,95, от 0f95 до 1,5 и выше 1,5 см/сут (табл.14). Выделенным интервалам удельных градиентов температур и скоростей промерзания соответствуют определенные диапазоны изменения амплитуды колебаний температур и среднегодо-воё температуры пород.

Первый интервал характеризуется низкими градиентами температур и медленным промерзанием. Наибольшее распространение он имеет вблизи южной границы области распространения мерзлых пород (в переходном и полупереходном типах сезонного оттаивания top изменяется до -2°С)Х в условиях морского, умеренно морского, умеренно континентального и континентального климата ( Ao изменяется до 170С)*. Для более высоких широт со среднегодовой температурой ниже -2°С малые градиенты температур и медленные скорости промерзания существуют лишь для морского и умеренно морского климата. По температурному режиму цромерзания - это низкоградиентный тип медленного цромерзания. Для него характерны небольшие значения плотности миграционного потока влаги, но большее время их действия, приводящее к значительным деформациям, обусловленным высокой льдистостью мерзлой зоны. Вместе с тем да этого типа присущи высокие деформации усадки за счет медленного и длительного процесса обезвоживания талой зоны. При прочих равных условиях (состав, строение, свойства пород и условия питания их влагой) для этого типа характерны большие значения абсолютных величин деформаций пучения и невысокие значения скорости пучения,

Второй выделенный.интервал характеризуется средними значениями градиентов температуры и умеренной скоростью промерзания. Для южной границы распространения многолетнемерзлых пород tcp = 0 ÷ -1°С. 0н развит в условиях повышенно континентального (до особо резко континентального) климата. При понижении среднегодовой температуры до -2°С (полупереходный тип сезонного оттаивании) этот интервал встречается лишь в условиях повышенно и резко континентального климата ( Ao изменяется от 17 до 24°С). При понижении среднегодовой температуры от -2 до -5°С (длительно устойчивый тип сезонного оттаивания) выделенный интервал характерен не только для повышенно и резко континентального (с амплитудами колебаний температур больше 17°С),но и континентального климата( с амплитудой до 13,5°С). При дальнейшем цродвижении с юга на север

* По амплитуде колебаний температур на поверхности почвы и сред негодовым температурам градации даны по В.А.Кудрявцеву [37] 128

Градация типов пучения пород

Таблица 14

9-1733

129

и понижении среднегодовой температуры ниже -5°С (устойчивый, арктический и полярный типы сезонного оттаивания) средние градиенты температур и умеренные скорости промерзания встречаются только лишь в средних по континентальности климатических условиях с амплитудой от 13,5 до 21°С (т.е. от умеренно континентального до повышенно континентального включительно) • По температурному режиму это среднеградиентныи тип умеренного промерзания, для которого характерны средние величины плотности миграционного потока влаги и время льдонакопления, невысокие величины деформаций пучения. С повышением среднегодовой температуры пород (т.е. с севера на юг) этот тип пучения переходит от районов с умеренно континентальным климатом на севере к районам с особо резко континентальным климатом на южной границе распространения многолетнемерзлых пород.

Наконец, третий интервал с высокими градиентами температур и быстрыми скоростями промерзания практически не встречается в южных районах распространения многолетнемерзлых пород (tcp = 0 ÷ -1°С) даже в условиях особо резко континентального климата. При среднегодовой температуре пород от -I до -5°С  (полупереходный и длительно устойчивый типы сезонного оттаивания) высокие градиенты температур и быстрые скорости промерзания имеют место лишь в условиях особо резко континентального климата ( Ao > 24°С). Для более низких среднегодовых температур ниже -5°С выделенный интервал встречается и для более мягкого климата с амплитудами колебаний температур до 21°С. По температурному режиму этот интервал относится к высокоградиентному типу быстрого промерзания пород и характеризуется формированием высоких значений плотности миграционного потока влаги, больших градиентов напряжений пучения, формированием частослоистых криогенных текстур. Однако высокие скорости промерзания обусловливают малое время действия миграционных потоков влаги и невысокое льдонакопление в мерзлой зоне пород. В итоге, абсолютная величина пучения для данного типа невелика, но высока скорость деформаций пучения. Развитие больших градиентов напряжений обусловливают формирование частослоистых криогенных текстур.

Таким образом, по температурному режиму промерзания выделяются три типа пучения грунтов. Первый тип пучения соответствует низким амплитудам колебаний температур (до 17°С) и высокотемпературным (по среднегодовой температуре) породам. В этих климатических условиях цри промерзании сезонноталого слоя формируются малые

130

градиенты, удельные величины которых достигают до 4,0°С/м (включительно) , обеспечивающие удельные скорости промерзания до 0,95 см/сут. Второй тип пучения, определяемый средними градиентами температур (удельные их значения изменяются от 4 до 6,5°С/м) и умеренными скоростями промерзания (удельные их величины изменяются от 0,95 до 1,5 см/сут), формируется в более континентальном климате (амплитуды колебаний температур изменяются от 13,5 до 24°С и выше) в широком диапазоне среднегодовых температур. И, наконец, третий тип пучения, для которого характерны высокие градиенты температур (их удельные величины выше 6,5°С/м) и быстрые скорости промерзания (удельные величины больше 1,5 см/сут) распространен в суровых климатических условиях с резко и особо резко континентальным климатом преимущественно в области с низкими среднегодовыми температурами пород.

Как указывалось ранее, развитие деформаций в промерзающих грунтах определяется не только температурным режимом, но и гранулометрическим и химико-минеральным составом пород, их влажностью, плотностью и др. Многочисленные экспериментальные исследования показали, что плотность миграционного потока влаги возрастает от песков к глинам на 2-3 порядка и более (гл.7). Максимальные значения IW (10-5 г/см2·с и более) характерны для глин, а минимальные (менее 10-7 г/см2·с) - для песков. Б супесях значение плотности миграционного потока влаги составляет 10-7 -10-6 г/см2·с, а в суглинках - 10-6  - 10-5 г/см2·с. Отсюда видно, что для каждой литологической разности грунта при прочих равных условиях соответствует своя величина (определенного порядка) плотности миграционного потока влаги. Учитывая изменение плотности миграционного потока влаги при переходе от одной литологической разновидности грунта к другой на порядок, можно выделить следующие по дисперсности грунты: песок, супесь, суглинок, глина, свойства которых необходимо рассмотреть более подробно. Прежде всего это относится к влагопроводным, адсорбционным и деформационным, определяющим процесс пучения. Одной из основных характеристик влагопроводных свойств грунтов является коэффициент диффузии влаги, который зависит от дисперсности, химико-минерального состава, влажности, плотности и температуры пород [20,57]. С увеличением дисперсности, а также с ростом содержания минералов группы монтмориллонита коэффициенты диффузии уменьшаются в 10 и более раз. Максимальная величина пучения, как было показано выше, обусловлена максимальным миграционным

131

потоком влаги, т.е. потоком, который имеет место на фронте сегрегационного льдовыделения при температуре замерзания рыхлосвязан-ной вода (при содержании незамерзшей вода, равном максимальной молекулярной влагоемкости). Для этой же точки соответственно определяется коэффициент диффузии влаги. Термоградиентный коэффициент, характеризующий интенсивность изменения содержания незамер-шей вода от температуры, зависит от дисперсности, химико-минерального состава, влажности и температуры пород (рис.43). Для оценки

максимального миграционного потока влаги термоградиентный коэффициент определяется так же, как и коэффициент диффузии влаги при влажности, равной максимальной молекулярной влагоемкости. Эта величина закономерно возрастает с ростом дисперсности (рис.44).

Рис 43. Зависимость термоградиентного коэффициента (фазового) от содержания незамерзшей вода в мерзлых грунтах различного состава: I - песок, 2 - супесь, 3 - суглинок, 4,5,6 - глины, соответственно, полиминеральная (гидрослюдисто-монтмориллонитовая), каолинитовая и монтмориллонитовая

Деформационные свойства талой зоны пород при их промерзании определяют развитие цроцесса усадки. Основной характеристикой усадочных свойств талого грунта является коэффициент объемной усадки, который в

первую очередь зависли от дисперсности и химико-минерального состава пород [20,47]. Величина его возрастает с ростом дисперсности пород и содержании в них минералов с раздвижной кристаллической решеткой. Максимальные величины коэффициента объемной усадки грунта (1,0-1,2) характерны для глинистых минералов группы монтмориллонита. У гидрослюдистых и полиминеральных глин меньшие значения коэффициента объем^ 132

Рис.44. Влияние на термоградиентный коэффициент фазовый -дисперсности (а) и минерального состава (б) пород в зоне достижения максимального значения миграционного потока влаги (при WH3=Wммв).

ной усадки - от 0,5 до 0,8. Минимальные значения (0,2-0,5) установлены для глинистых минералов группы каолинита. 7 суглинков, содержащих глинистые минералы различных групп, величина коэффициентов объемной усадки изменяется от 0,1 до 0,3. Супеси и пески являются не усадочными грунтами, у них коэффициент объемной усадки ниже 0,1. Следовательно, наиболее усадочными являются глинистые грунты. Во всех других дисперсных породах усадка проявляется менее значительно. Таким образом, гранулометрический состав пород в основном характеризует их влагопроводно-адсорб-ционные свойства, деформационные (усадочные) свойства определяются главным образом минеральным составом глин. В зависимости от величины ( KWδфt), характеризующей влагопроводно-адсорбцион-ные свойства пород и определяющей плотность миграционного потока влаги при единичном градиенте температуры, все грунты, промерзающие при наличии внешнего источника влаги, по способности к миграции можно разбить на: сильномиграционные глинистые грунты с плотностью миграционных потоков влаги более 10-5 г/см2·с; миграционные суглинистые грунты с плотностью миграционных пото-

133

ков влаги 10-5 - 10-6 г/см2·с; слабомиграционные супесчаные грунты с плотностью миграционных потоков влаги 10-6 - 10-7 г/см2·с; немиграционные песчаные грунты с плотностью миграционных потоков влаги менее 10-7 г/см2·с или с оттоком влаги от фронта промерзания (табл.14).

В зависимости от развития процесса усадки все грунты можно подразделить на:

I) сильноусадочные с коэффициентом объемной усадки более I. Это глинистые грунты с раздвижной кристаллической решеткой (мон-тмориллонитовые глины);

2)усадочные с коэффициентом объемной усадки от I до 0,5. Это гидрослюдистые и полиминеральные глины;

3) слабоусадочные с коэффициентом объемной усадки меньше 0,5. Это каолинитовые глины, суглинки, супеси и пески (см.табл.14).

В связи с тем, что вышерассмотренные параметры, определяющие пучение грунтов, независимы от влажности, влажность пород необходимо рассмотреть самостоятельно, как один из основных параметров, обусловливающих деформации пород. Экспериментально показано, что при влажности меньше влажности предела усадки (или в первом приближении влажности раскатывания) миграция влаги при отсутствии внешнего источника влаги практически не цроисходит и деформации пучения малы. При ее увеличении от влажности на пределе усадки до верхнего предела пластичности плотность миграционного потока влаги и деформации пучения возрастают. В промерзающих высоковлаж-ных неконсолидированных грунтах о влажностью выше верхнего предела пластичности уже имеет место иной (немиграционно-сегрегационный) механизм деформирования, обусловленный замерзанием большого количества слабосвязанной воды, ее компрессионным отжатием и массивным распучиванием порода. Поэтому необходимо их выделить в самостоятельную группу. Таким образом, в зависимости от влажности грунта выделяются следующие типы (см.табл. 14), определяющие пучение пород: маловлажный с влажностью меньше влажности предела усадки; влажный с влажностью от предела усадки до верхнего предела пластичности; переувлажненный с влажностью выше верхнего предела пластичности.

Все выделенные параметры, определяющие процесс пучения пород, связаны с геолого-географическими факторами и их разнообразное возможное сочетание в природе может привести к 108 различным типам пучения пород. Общее название одного из типов пучения, например: влажный, слабоусадочный, немиграционный, среднеградиент-

134

ный  тип умеренного промерзания. При такой методике типизации важным является то, что тип пучения определяет не только абсолютную величину деформации, но и основные характеристики, обусловливающие процесс. Так, величина деформации пучения может быть одна и та же, а значение ее характеристик, действующих разнонаправленно на процесс пучения, различны. Поэтому важным является отображение на картах не самих величин пучения, а основных параметров, определяющих его развитие. Изменяя один из них, можно регулировать в ту или иную сторону величину пучения. Выявленные частные закономерности развития процесса пучения от основных определяющих его параметров позволяют прогнозировать деформации пучения в зависимости от изменения геолого-географических условий. Карта типов пучения пород составляется для отображения на территории закономерностей формирования цроцесса пучения. Это достигается путем совместного отображения на карте основных характеристик геолого-географических условий и классификационных параметров, определяющих пучение пород. Задача картирования типов пучения значительно облегчается при наличии карты типов сезонного оттаивания (промерзания), так как последняя содержит в себе информацию о геолого-географических факторах, формирующих классификационные параметры процесса пучения пород. В целом же, методика нанесения типов пучения на карту аналогична известной методике составления карты типов сезонного промерзания (оттаивания) [33].

РАЗДЕЛ  Ш ОСАДКА ОТТАИВАЮЩИХ ПОРОД

ГЛАВА УШ. МЕХАНИЗМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСАДКИ В ОТТАИВАЮЩИХ ПОРОДАХ

Деформирование оттаивающих пород обусловлено развитием ряда теплофизических, механических, физико-химических и массообменных процессов.

В последнее время получены данные о миграции влаги, сегрегации льда и криогенном текстурообразовании в мерзлой зоне оттаивающих пород [20,21,29]. Это вызвало необходимость их рассмотрения при изучении деформаций грунта в процессе оттаивания. В целом, изучение деформаций пород при оттаивании требует более цельного их рассмотрения с учетом влияния совокупности процессов и вкладе каждого из них на общее деформирование, в том числе деформаций, обусловленных сегрегацией льда и криогенным текстурообразо-ванием в мерзлой зоне оттаивающих пород, усадкой, набуханием и др. Характер развития деформаций мерзлых грунтов при оттаивании определяется литолого-минералогическим составом, степенью водонасыще-ния, криогенной текстурой и структурой, давлением, действующим при оттаивании, теплофизическими и механическими условиями.

При оттаивании, когда не соблюдаются теплофизические и физико-механические условия сегрегационного льдовыделения в подстилающих мерзлых грунтах, схему деформирования можно подразделить на следующие фазы: уменьшение объема за счет перехода льда в воду, разрушение криогенной текстуры под действием собственного веса грунта и действия от внешнего давления, разрушение криогенной текстуры, набухание грунтовых агрегатов [23]. Деформирование по данной схеме происходит в условиях повышенного порового давления (Зарецкий, 1967).

Деформирование оттаивающей породы, когда в ее мерзлой зоне происходит сегрегационное льдовыделение и распучивание, протекает в условиях пониженного порового давления.

Следует отметить, что разделение процесса деформирования на отдельные фазы является условным, поскольку в любой момент времени в слое оттаивающего грунта конечной мощности развиваются 136

где деформации грунта Sл - за счет объемных фазовых изменений npи переходе льда в воду; S0см- обусловленная преобразованием структур] и текстуры (смыкание макропор) при консолидации оттаивающего грунта за счет действия только собственного веса; Sσсм- обусловленная преобразованием текстуры и структуры при консолидации оттаивающего грунта за счет внешней бытовой нагрузки; Syс - за счет усадки; Sнаб- за счет набухания; SI - за счет сегрегационного льдовыделе-ния в мерзлой зоне.

Соотношения выделенных процессов в общей деформации мерзлых грунтов при оттаивании неравнозначны и зависят от литологии, текстуры, давлений, действующих при. оттаивании, скорости оттаивания и температурных градиентов в подстилающей мерзлой зоне, времени консолидации оттаявшего грунта. Рассмотрим раздельно каждый из выделенных процессов.

Деформация грунта за счет объемных изменений обусловлена фазовым переходом льда в воду (Sл ), при котором происходит уменьшение объема на 9,1%. Для оттаивающих песчаных грунтов и грунтов тонкодисперсного состава массивной текстуры деформации за счет объемных изменений являются определяющими.

При оценке осадок оттаивающих грунтов по влажноетным характеристикам объемные фазовые изменения учитывают введением коэффициента 0,9 [7,9,46 и др.]. Однако при практическом использовании этих данных в целом ряде случаев они указываются завышенными. Причина завышения заключается в том, что при такой оценке исходят из условия полного водонасыщения мерзлых грунтов и полного разрушения криогенной текстуры. Действительно, для мерзлых пород с полным во-донасыщением ( q = I) независимо от литолого-минералогического состава распучивание за счет увеличения объема при переходе воды в лед соответствует 9,1% объема поровой воды. При неполном водо-насыщении распучивание мерзлых грунтов уменьшается в зависимости от объема газовой составляющей, т.е. от степени водонасыщення. Это объясняется тем, что в лорах грунта лед, увеличивая свой объем по сравнению с объемом воды в талом грунте, в первую очередь будет сжимать газообразную фазу и только частично будет воздействовать на скелет грунта.

Экспериментальная проверка, проведенная на искусственно при-
I0-I733	137

готовленных образцах суглинистого состава в широком диапазоне водонасыщения (0,4-1,0) при всестороннем их промораживании без подтока воды в одометрах компрессионных приборов показала, что деформации распучивания проявлялись только при промораживании образцов, водонасыщение которых было больше 0,92. При промораживании грунтов с водонасыщением меньшим 0,92 отмечалось не распучи-вание, а уменьшение их объема. Характер распучивания грунтов при промерзании соответственно определяет и их деформацию при оттаивании. Экспериментально это было проверено в серии компрессионных испытаний образцов суглинистых грунтов с коэффициентом пористости 0,76-0,8 цри значениях степени водонасыщения 0,56 и 0,95. При оттаивании этих образцов под нагрузкой 0,05 МПа в первом случае деформация осадки не развивалась, во втором она составила 0,02 см/м.

Анализ степени водонасыщения мерзлых грунтов европейского Северо-Востока и Западной Сибири показал, что полным водонасыщение! характеризуются мерзлые грунты с глубины 10 м (табл.15).

Таблица 15

| 0-2 | 129 | 0,922 |  | 0,098 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1-4 | 166 | 0,965 |  | 0,087 |
| 4,1-6 | 146 | 0,946 |  | 0,090 |
| 6,1-8 | 99 | 0,984 |  | 0,075 |
| 8,1-10 | 83 | 0,982 |  | 0,056 |
| 10,1-15 | 57 | 1,000 |  | 0,043 |

Таким образом, неучет степени водонасыщения мерзлых грунтов при расчете осадки за счет объемных изменений при переходе льда в воду может привести к их завышению.

Деформаций, обусловленные преобразованием структуры и текстуры, смыкание макропор при консолидации оттаивающего грунта за счет действия только собственного веса ($0см), а также за счет внешней бытовой нагрузки ( Sσсм ), включают вытаивание ледяных шлиров с образованием макропор и изменением пространственного взаиморасположения текстурных элементов и зависит от величины давления, вызванного весом вышележащего грунта. Наиболее интенсивное

138

разрушение первичной текстуры наблюдается в период оттаивания. В этот момент давление от вышележащей толщи воспринимается водой макропор. По мере отфильтровывания вода из макропор происходит сближение элементов, возрастают контактные напряжения между ними и снижается поровое давление. При достижении равенства порового давления и соцротивления сдвигу связанной воды цроцесс фильтрационной консолидации и, соответственно, разрушение текстуры завершаются .

При вторичной консолидации за счет переноса связанной вода происходит релаксация напряжений в поровой воде и скелете грунта. С релаксацией напряжений связано развитие деформаций ползучести. В условиях лабораторных испытаний фильтрационная консолидация завершается практически по окончанию оттаивания, а время достижения степени фильтрационной консолидации, равной 50-90%, не превышает I мин, т.е.. процесс разрушения текстуры следует практически за фронтом оттаивания [12 и др.].

Подобный результат был получен и в условиях полевого эксперимента, который заключался в оттаивании массива мерзлого сутлинис-того грунта с ярковыраженной горизонтально-слоистой криогенной текстурой. Оттаивание проводилось горячим штампом при давлении 0,004 МПа. Для обеспечения свободного дренирования воды из оттаивающего грунта массив был вскрыт траншеей. Анализ фотографий и киносъемки показал, что хотя разрушение текстуры следует за фронтом оттаивания, однако полного смыкания макропор при заданном режиме оттаивания и при условии свободного дренирования вода не происходит. Степень смыкания, определенная путем отношения осадки поверхности к суммарной льдистости за счет ледяных шлиров, составила 0,93. При оттаивании мерзлого массива без возможности свободного дренирования воды из макропор Процесс консолидации и, соответственно, разрушение текстуры протекают медленнее и определяются в значительной степени фильтрационными свойствами оттаивающего грунта. Коэффициент фильтрации грунтов ненарушенной текстуры находится в пределах 1·10-2  - I· 10-5 см/с, нарушенной текстуры - 1,7·10-7 - 5·10-8 см/с [31,48,56 и др.]. Широкий диапазон значений коэффициентов фильтрации оттаивающих грунтов объясняется процессом разрушения текстуры.Поэтому деформирование мерзлых грунтов одного и того же литологического состава в значительной степени зависит от типа и вида их криогенной текстуры. При горизонтально-слоистой текстуре деформирование определяется изгибом и изломом минеральных прослоек, расположенных между шлирами льда

139

с передачей нагрузки на воду [23]. По мере снижения норового давления увеличивается давление на минеральные перемычки, разделяющие макропоры по простиранию, в результате чего происходит их пластическая деформация (раздавливание) и сближение текстурных элементов - минеральных прослоек. Степень сближения текстурных элементов зависит от давления, действующего при оттаивании, соотношения площадей минеральных перемычек и ледяных прослоек в горизонтальном сечении оттаивающего массива, соответствия верхней и нижней поверхностей макропоры, характера их простирания. Если ледяные прослойки по простиранию не горизонтальны, то при их оттаивании совмещение поверхностей грунта не происходит; а если при разрушении криогенной текстуры минеральные прослои формируют своды разгрузки, то необходимо учитывать критический размер макропор, при котором они устойчивы к разрушению. Этот размер зависит от прочности минеральной прослойки, перекрывающей макропоры, и действующего давления.

Результаты исследований по осадке оттаивающих образцов с ледяной пластиной в большеобъемном одометре с гибким штампом показали следующее. В образцах с ледяными прослойками постоянного сечения по простиранию (мощность прослоек 4, 10, 15 мм) в ходе оттаивания (давление при оттаивании для всех образцов составляло 0,1 МПа) образуются макропоры постоянного сечения по простиранию, разрушающиеся в основном за счет прогиба вышележащего слоя грунта* Полного разрушения макропор в ходе опыта не произошло. При разделке образцов после оттаивания были обнаружены пустоты клиновидного сечения, приуроченные к периферии ледяных прослоек. Наибольшее раскрытие остаточных макропор составляло 2-3 мм, а их протяженность по простиранию - 1-3 см.

Разрушение макропор, образованных при вытаивании ледяных цро-слоек переменного сечения (5-10 мм) на первом этапе деформирования также определяется прогибом вышележащей минеральной прослойки оттаивающего грунта. По мере сближения поверхностей макропоры в местах пережимов сечения образуются перемычки, расчленяющие первичную макропору на макропоры меньших размеров. На втором этапе характер деформирования определяется процессами сводообразования над вновь образованными макропорами. Формирование сводов разгрузки, опирающихся на перемычки,и передача через них давления приводит к деформированию перемычек. Смыкание поверхностей произошло в местах ледяной прослойки, а в местах ее утолщений образовались макропоры меньшего размера протяженностью 1,5 и 3 ом. Их раскры-140

тие составляло соответственно 3 и 1,5 мм. Отбор проб на влажность по высоте образцов показал, что во всех случаях ее повышение происходит только в приконтактных зонах макропор. Мощность зоны повышенной влажности для перекрывающего слоя грунта 3-5 мм, для подстилающего 1-2 мм. В основном не вся вода, образующаяся после оттаивания ледяной прослойки, разгружалась по вертикальным макропорам естественного образования, практически не разрушающимся при оттаивании. Однако период их существования не продолжается, что связано с развитием процесса набухания грунта, разрушением агрегатов и их перемещением в объеме макропоры. В результате этих процессов происходит залечивание макропор и образование зон с пониженным по сравнению со всем массивом значением плотности.

Разрушение макропор зависит от давления, действующего цри оттаивании, т.е. давления от вышележащего грунта. С увеличением глубины размеры остаточных макропор уменьшаются и с некоторой критической глубины происходит их полное разрушение. Эта глубина определяется как величиной давления, так и дисперсностью, химико-минеральным составом, строением, деформационно-прочностными и мас-сообменными свойствами оттаявших грунтов, внешними источниками * и стоками грунтовых вод и др.

Несколько другой характер носит процесс разрушения мерзлых грунтов сетчатой текстуры. Он заключается в сближении текстурных элементов и их пластической деформации. Если для грунтов линзо-видно- и горизонтально-слоистой текстуры разгрузка воды из макропор происходит в основном в результате фильтрации через минеральные прослойки, то при оттаивании мерзлых грунтов сетчатой текстуры резко возрастает гидравлическая проводимость массива, в котором вода из образующихся макропор разгружается на поверхность. Возможность свободной разгрузки вода по вертикальным макропорам приводит к быстрому разрушению горизонтальных макропор и сближению текстурных элементов, разрушение же вертикальных макропор может произойти только за счет пластической деформации текстурных элементов.

Процесс деформирования мерзлых грунтов сетчатой криогенной
текстуры цри их оттаивании был исследован в полевых и лаборатор
ных условиях. В полевых условиях испытания методом горячего штам
па (площадь штампа 5000 см2 ) в шурфах были проведены на мерзлых
грунтах суглинистого состава с ярко выраженной сетчатой тексту
рой, выражавшейся в почти правильном чередовании крупных ледяных
прослоек от 2 до 5 см как в горизонтальном, так и в вертикальном
10^-1733	141

направлениях. Оттаивание осуществлялось цри давлениях 0,02-0,05 МПа, после чего проводилось ступенчатое загружение. Исследования показали, что деформирование мерзлых грунтов сетчатой криогенной текстуры включает два этапа. На первом происходит сближение текстурных элементов за счет разрушения горизонтальных макропор. Начало второго этапа соответствует пластическим деформациям текстурных элементов. Давления, соответствующие точкам перегиба, превышают значения давлений от веса вышележащего грунта почти в 2 раза. Так, во втором опыте испытания проводились на глубине 6 м, что соответствует давлению от веса вышележащего грунта - 0,11 МПа, а пластические деформации начались при давлении 0,2 МПа. В результате полевых опытов было установлено, что в условиях естественного оттаивания, когда на оттаивающий грунт действует давление, соответствующее только весу вышележащего грунта, пластические деформации текстурных элементов и, соответственно, смыкание вертикальных макропор практически не происходят. Минеральные блоки грунтов с сетчатой текстурой имеют высокую прочность к объемным деформациям. В полевых условиях их полного разрушения достичь не удалось даже при давлениях 0,4 МПа.

В лабораторных исследованиях, проведенных в условиях компрессионных испытаний на искусственно приготовленных образцах трех литологических разностей (легкий пылеватый суглинок, тяжелый суглинок и полиминеральная глина) с сетчатой криогенной текстурой, был подтвержден вышеописанный характер деформирования. В этих исследованиях моделировался процесс оттаивания мерзлых грунтов, сформировавшихся на значительных глубинах, соответствующих давлениям от веса вышележащего грунта от 0,5 до 1,2 МПа. Разрушение криогенной текстуры, определяемое формой и распределением элементов мерзлых грунтов, протекает в период вторичной консолидации и заключается во внутриобъвмной ее перестройке за счет разрушения агрегатов. Процесс разрушения шлировой текстуры в значительной степени осложняется в случае развития процесса миграции влаги, сегрегационного льдовыделения в подстилающих мерзлых грунтах и усадки в оттаявшей зоне.

Экспериментальными исследованиями было показано, что цри сегрегационном льдовыделении в оттаивающей зоне происходит полное смыкание образующихся макропор. Учитывая, что опыты проводились на небольших образцах (4 х 4 х 12 см) и без внешней нагрузки, смыкание пор не может быть объяснено механическим уплотнением. Причиной разрушения макропор в приконтактном оттаивающем слое является миг-142

рация из него влаги в подстилающую мерзлую зону, которая вызывает снижение норового давления и, как следствие этого, развитие в грунте сжимающих напряжений усадки. Деформации грунта в результате усадки при промерзании и оттаивании заключаются в сближении частиц, уменьшении пористости, укрупнении микроагрегатов, их переориентировке, цементации частиц растворенными солями и др. Подробно процесс обезвоживания и усадки, обусловленный миграцией влаги из талой в мерзлую зону рассмотрен в гл.1У § I и гл.У § I.

Деформация грунта за счет процесса набухания (Sнаб ) связана с набуханием плотных минеральных прослоев и блоков грунта при переносе в них влаги из оттаявших ледяных шлиров. При набухании происходит расклинивающее действие водных пленок, что вызывает рост гидратных оболочек вокруг грунтовых частиц, увеличение пористости и уменьшение сжимающих эффективных напряжений в скелете грунта. В настоящее время механизм и кинетика этого процесса в оттаивающих породах исследована слабо. Поэтому в первом приближении могут быть использованы данные исследований набухания в талых породах [42, 47 и др.].

Деформация грунта за счет сегрегационного льдовыделения в оттаивающих породах обусловлена миграцией влаги из оттаявшей зоны в мерзлую при наличии градиента температуры в последней. Причиной миграции влаги является неравновесное термодинамическое состояние, вызванное наличием градиента температуры в мерзлой зоне, который приводит к формированию градиента влажности по жидкой фазе. Миг- j рирующая в мерзлую зону влага приводит к увеличению ее содержания. В результате образуется избыточное количество влаги, не соответствующее равновесному значению при данной температуре, вымерзание ее в итоге приводит к образованию сегрегационного льда. При этом выделяющееся тепло кристаллизации сегрегационного льда в мерзлой зоне оттаивающей породы может затрачиваться на нагревание (повышение отрицательной температуры), способствуя процессу таяния [20,29].

Таким образом, цри наличии градиента температуры в мерзлой зоне оттаивающих грунтов протекает цроцесс сегрегационного льдовыделения, приводящий к положительным деформациям и, в итоге, к уменьшению деформации осадки. В случае значительного льдовыделения в мерзлой зоне, что возможно в низкотемпературных мерзлых дисперсных грунтах с высоким градиентом температур, положительные деформации могут превысить отрицательные и привести в целом к пучению оттаивающей породы.

143

ГЛАВА IX. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСАДКИ В ОТТАИВАЩИХ ПОРОДАХ

§ I. Особенности осадки оттаивающих пород в условиях действия внешней нагрузки

С целью изучения процесса осадки в оттаивающих породах в условиях действия внешней нагрузки проведены три серии экспериментов. Первая серия включала 12 образцов суглинка, которые ступенчатым загруженном по 0,2 МПа уплотнялись до 1,2 МПа. Опыты про- изводились в кольцах (диаметром 7,14, высотой 35 мм) одометров 12-ти точечного компрессионного прибора в холодильной камере.  После стабилизации деформации образцы разгружались и повторно загружались до 1,2 МПа, после чего замораживались при температур ре -5°С. По окончании промораживания, что определялось по затем ханию деформаций пучения, температура в камере повышалась до -1°С, и при такой температуре образцы в приборе выдерживались I сутки. После этого они попарно разгружались до нагрузки 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа. Таким образом, при температуре -1°С для оттаивания были подготовлены образцы с различной внешней нагрузкой. При этих нагрузках исследовались их деформации при оттаивании. Исследования показали, что все образцы в начальный момент дают осадку (рис.45). Однако в образцах, оттаивающих под нагруз-

Рис .45. Развитие деформаций суглинистого грунта во времени от момента оттаивания под различными нагрузками до стабилизации (грунт предварительно уплотнен и заморожен под нагрузкой 1,2 МПа)

144

Рис.46. Зависимость деформаций сжатия и набухания суглинка от величины нагрузки, действовавшей в момент оттаивания, и последующей разгрузки (штрихпунктирная линия - набухание талого грунта при разгрузке)

ками 0,05 и 0,2 МПа, со временем развивались процессы набухания. После оттаивания образцы ступенями разгружались до давления 0,05 МПа, что привело к деформациям декомпрессии оттаявших образцов (рис.46).

Во второй серии опытов испытывались одновременно 24 образца глины. Уплотнение всех образцов производилось до 1,0 МПа (компрессионная кривая I, рис.47, декомпрессионная кривая на рис.48). Методика подготовки образцов к оттаиванию не отличалась от вышеизложенной в первой серии опытов. Образцы в мерзлом состоянии разгружались до нагрузок 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,9 МПа, при которых и производилось оттаивание. Характер развития деформаций в этой серии экспериментов аналогичен вышерассмотренному. Однако процесс набухания в глинах цроявлялся более интенсивно и сохранялся в образцах, оттаивающих при нагрузках 0,3 МПа (рис. 49). В оттаивающих суглинистых грунтах ни один из испытываемых образцов не увеличил своего объема, а при оттаивании образцов глины под нагрузкой 0,1 МПа процесс набухания вызвал значительное увеличение его объема. Доля деформаций набухания в образцах, оттаивающих при нагрузке до 0,3 МПа, составляет 60% от деформаций осадки. При снижении давления на оттаивающие образцы до 0,2 МПа доля набухания увеличивается до 100% (рис.50).

145

Рис,47. Зависимость осадки от нагрузки для использованных в экспериментах типов грунтов: I - глина, 2 - суглинок

Рис.48. Зависимость деформации сжатия и набухания глинистых грунтов от величины нагрузки, действующей в момент отжатия, и последующей разгрузки (штрихпунктирная кривая - набухание талого грунта при разгрузке)

146

Рис.49. Развитие деформаций глинистого грунта во времени от момента оттаивания под различными нагрузками до стабилизации (грунт предварительно уплотнен и заморожен под нагрузкой 1,0 МПа)

Рис.50. Сопоставление величин деформаций сжатия при оттаивании под различными нагрузками (2) с величинами деформаций набухания (I) цри последующей разгрузке образцов глинистого грунта до 0,05 МПа, 3 - величина набухания талого грунта, уплотненного до 1,0 МПа при разгрузке до 0,05 МПа

147

Третья серия опытов отличалась от црежцущей тем, что образцы глины в талом состоянии уплотнялись не до 1,0 МПа, а до 0,6; 0,8; 1,0 и 1,2 МПа. После чего они промораживались и разгружались по методике, описанной во второй серии опытов. Подготовленные таким образом образцы подвергались оттаиванию. Исследования деформаций этих пород показали, что почти во всех образцах в начальный момент наблюдалась деформация осадки, за исключением двух из них, уплотненных до 0,6 и 1,2 МПа и оттаивающих соответственно под давлением 0,01 и 0,05 МПа (рис.51-54). В результате этих опытов было установлено, что предел давления, при котором проявляются процессы набухания, зависит от степени предварительного уплотнения. Для образцов, уплотненных при давлениях 0,6; 0,8; 1,0 и 1,2 МПа, указанный предел соответственно составляет 0,05; 0,1; 0,2 и 0,4 МПа (рис .55).

Как известно, в практике строительства,по методике определения величины осадки (ГОСТ 19706-74), образец мерзлого грунта оттаивается под минимальной нагрузкой 0,01-0,025 МПа, и затем производится его уплотнение ступенчатым загружением до 0,2 МПа. Применимость

Рис.51. Развитие деформаций глинистых грунтов во времени от момента оттаивания под различными нагрузками (грунт предварительно уплотнен и заморожен под нагрузкой 0,6 МПа) 148

Рис,52. Развитие деформаций глинистых грунтов во времени от момента оттаивания под различными нагрузками (грунт предварительно уплотнен и заморожен под нагрузкой 0,8 МПа)

Рис.53. Развитие деформаций глинистого грунта во времени оттаивания под различными нагрузками (грунт предварительно уплотнен под нагрузкой 1,0 МПа)

14

Рис.54, Развитие деформаций глинистого грунта во времени оттаивания под различными нагрузками (грунт предварительно уплотнен под нагрузкой 1,2 МПа)

149

Рис.55. Зависимость деформаций сжатия и набухания от величины нагрузки, действовавшей при предварительном уплотнении и замораживании глины и давления при оттаивании

этой методики не ограничена условиями залегания образцов в мерзлом массиве, их составом и условиями оттаивания и подразумевает обратимость процесса набухания. Б этой связи, основываясь на результатах проведенных экспериментов, можно предположить, что оттаивание пород при рекомендуемом значении давления 0,01-0,025 МПа позволяет максимально реализовать их набухающие свойства. Это, естественно, вызывает уменьшение действительного значения тепловой осадки и, как правило, увеличивает сжимаемость оттаивающих пород. Поэтому при получении по указанной методике значений коэффициентов оттаивания и сжимаемости, отражающих деформации оттаивающего массива, необходимо учитывать и процесс набухания. Кроме того, при оценке деформаций оттаивающего массива необходимо учитывать влияние бытовой нагрузки на деформирование пород. Специаль-но цроведенными исследованиями деформаций грунтов естественного сложения при их испытании не по стандартной методике, а при оттаивании образцов под нагрузками, соответствующих бытовому дав-

150	ъ

лению, т.е. при давлении, которое испытывает образец в массиве (после оттаивания образцы уплотнялись ступенчатым загружением до 0,4 МПа), установлено следующее.

Компрессионные кривые образцов, оттаивающих под нагрузками 0,02; 0,05 и 0,1 МПа, имеют выпуклый характер. Нелинейность деформирования образцов при малых нагрузках, по-видимому, связана с процессом набухания в ходе оттаивания. Б другой серии экспериментов при оттаивании образцов под давлением 0,05 МПа все компрессионные кривые, независимо от глубины отбора, также имели нелинейный характер. Близость кривых, т.е. незначительность отклонений деформаций при уплотнении говорит о том, что при оттаивании при давлении 0,05 МПа произошло интенсивное набухание, которое определило характер последующего деформирования.

Вычисленные по результатам испытаний коэффициенты уплотне
ния уменьшаются не только с увеличением плотности образцов, но
и с увеличением нагрузки при оттаивании в диапазоне давления   
до 0,2 МПа.

Таким образом, процесс набухания при оттаивании пород приводит либо к увеличению объема, либо к снижению деформаций осадки. Внешние проявления процесса набухания наблюдаются только в том случае, если давление цри оттаивании составляет некоторую долю от нагрузки, действующей в процессе формирования мерзлого массива, причем эта доля увеличивается с увеличением давления при промораживании. Наибольшее влияние процесса набухания на деформируемость оттаивающих пород проявляется при давлениях до 0,2 МПа, Набухание при декомпрессии оттаявших грунтов возрастает с ростом их дисперсности и выше, чем для аналогичных талых пород. Доля набухания в общей деформации оттаивающего массива уменьшается с увеличением давления при оттаивании. В естественных условиях проявления процесса набухания можно ожидать при оттаивании грунтов на достаточно больших глубинах при условии их оттаивания под нагрузкой меньше бытового давления.

§ 2. Осадки в оттаивающих породах в условиях миграции влаги и сегрегации льда

Полученные в последнее время данные о миграции влаги и сегрегации льда в мерзлой зоне оттаивающих пород [20,29] вызвали необходимость проведения исследований деформаций осадки с учетом

151

массообменных процессов и сегрегации льда.

Влияние  гранулометрического  с о с т а -в а  пород на развитие деформаций осадки, процессов тепло- и мас-сопереноса, усадки, сегрегации льда и набухания рассмотрим на при-

образца поддерживалась постоянная отрицательная температура -4°С. В цроцессе оттаивания образцов грунта с массивной криогенной текстурой происходит тепловая осадка за счет вытаивания порового льда. В результате экспериментов выяснилось, что максимальное значение этой осадки (0,2 м) наблюдалось в глине, несколько меньше в суглинке и минимальное у супеси (рис.56). Увеличение осадки от супеси к глине объясняется вытаиванием в последней большего объема порового льда. Наличие внешнего источника влаги привело к избыточному увеличению влажности и развитию деформаций набухания в талой зоне. Максимальная величина деформаций набухания зафиксирована в глине - 0,45 см.

С увеличением содержания в грунте глинистой фракции цроисхо-дит рост деформаций набухания в оттаявшей зоне. Результаты иссле-дований показали, что при данных условиях оттаивания во всех образцах наблюдалась миграция влаги в мерзлую зону грунта и ее замерзание с образованием прослоев льда. Максимальная величина плотности миграционного потока влаги была зафиксирована в глине -40,3·10-6 г/см2 (рис.57), почти в четыре раза меньшее значение отмечено в суглинке (рис. 58,59) и очень незначительная в супеси (рис.60). Было установлено, что в оттаивающих грунтах, мерзлая зона которых находится в градиентном температурном поле, плотность миграционного потока влаги имеет те же закономерности изменения, что и при промерзании.

Величина сегрегационно-миграционного льдонакопления в образцах изменялась соответственно изменению плотности миграционного потока влаги, т.е. шло увеличение льдонакопления от супеси к глине. Так, величина сегрегационного льдонакопления в глине составила 0,47 см, в суглинке - 0,1 см, а в супеси была близка к нулю (см.рис.56). Таким образом, при близких граничных температурных условиях, большие деформации, обусловленные сегрегацией льда, наблюдались в глинистых грунтах, что привело к меньшему опусканию поверхности пород за счет деформаций осадки в последних. 152

Рис.56. Диаграмма соотношения величин пучения за счет миграционного льдонакопления ( hIw ), набухания ( hнаб ) и с учетом деформаций осадки (hoс) в односторонне оттаивающих грунтах в условиях открытой системы различного состава: а,г - глина каолинитового состава; б - суглинок; в - супесь; д,е - соответственно, глина полиминерального и монтмориллонитового составов

Миграция влаги из оттаявшей зоны в мерзлую приводит к обез
воживанию талой зоны и к ее усадке. Большая величина усадки на
блюдается в более дисперсных породах, обладающих более высокими
величинами миграционных потоков влаги и уменьшается от глин к
супесям. Поскольку поднятие поверхности грунта обусловлено де
формациями, вызванными сегрегационно-миграционным льдонакопле-
нием и набуханием, то их в дальнейшем будем называть положи
тельными, а деформации усадки и осадки - отрицательными. Общий
анализ влияния на деформации оттаивающих пород отрицательной и
положительной составляющих, а также сравнение их с положительны
ми деформациями промерзающих пород показал следующее. В ряду
супесь - суглинок - глина роль миграционного льдонакопления уве
личивается, а величина IW близка к своим значениям в промерзаю
щих грунтах. Так, доля деформаций, обусловленных сегрегационным
льдовыделением, в оттаивающей глине составила 73% общей величи
ны положительных деформаций, в суглинке 41,6%, а в супеси 33,3%.
Из приведенных выше данных видно, что в супесчано-суглинистых
II-1733	153

Рис.57. Характер изменения плотности миграционного потока влаги (IW) и скорость оттаивания ( Vот) во времени в односторонне оттаивающей каолинитовой глине

Рис.58. Характер изменения плотности миграционного потока влаги (IW) и скорости оттаивания (Vот) во времени в односторонне оттаивающем суглинке 154

Рис.59» Характер изменения плотности миграционного потока влаги и скорости оттаивания во времени в односторонне оттаивающем суглинке

грунтах доля деформаций набухания в пучении грунта больше, чем миграционное льдонакопление, в глине же на долю деформаций набухания приходятся меньшие значения от общей величины положительных деформации. Это связано с тем, что в супесчано-сугли-нистых грунтах, характеризующихся низкими значениями плотности миграционного потока влаги, сегрегационное льдонакопление, как правило, невелико и развитие деформаций за счет

этого фактора происходит в маломощном слое грунта (первые сантиметры) ниже границы раздела фаз. Развитие же деформаций набухания, обусловленное переносом влаги из внешнего источника распространяется за время оттаивания практически по всему оттаявшему слою этих пород благодаря высокой их влагопроводности. В итоге, несмотря на небольшие относительные величины деформаций набухания абсолютные их значения по всей оттаявшей зоне составляют больший процент от общей положительной деформации в супесчано-суглинистых грунтах. Влияние минерального  состава  пород на развитие деформаций осадки, процессов тепло-массообмена, усадки, сегрегации льда, набухания рассмотрены на образцах каолинитовой, полиминеральной и монтмориллонитовой глин с начальной влажностью и плотностью скелета грунта, соответственно равными 0,51 и 1,25 г/см3; 0,52 и 1,28 г/см3; 0,68 и 0,81 г/см3. Граничные температурные условия оттаивания аналогичны вышеописанным экспериментам.

Анализ изменения плотности миграционного потока влаги во времени показал, что с преобладанием в грунте минералов группы монт-

155

Рис.60. Характер изменения плотности миграционного потока влаги и скорости оттаивания во времени в односторонне-оттаивающей супеси

мориллонита величина миграционного потока влаги уменьшается, причем, несмотря на то, что монтмориллонитовый образец оттаивал при несколько большем градиенте температуры в мерзлой зоне, величина миграционного потока влаги в нем была на порядок ниже, чем в као-линитовой и полиминеральной глинах (рис,56,61,62). Максимальная величина деформаций (0,5 см), обусловленных сегрегационно-мигра-ционным льдонакоплением, отмечена в каолинитовой глине, значительно меньше - в полиминеральной, а в монтмориллонитовой глине видимых прослоев льда не наблюдалось. Отсюда видно, что увеличение в грунте минералов группы монтмориллонита, обладающих очень низкими значениями коэффициентов диффузии влаги, максимальные значения которых на порядок ниже, чем в каолинитовой глине [19, 20,29], способствует резкому уменьшению миграционного потока влаги и, в целом, приводит к снижению величины деформаций оттаивающего грунта за счет сегрегационно-миграционного льдонакопле-ния. Исследования деформаций, связанных с осадкой при вытаивании порового льда показали, что ее величина зависила от минерального состава пород (каолинитовая > полиминеральная > монтмориллонито-вая), что связано с вытаиванием в последней большого объема порового льда. В связи с тем, что оттаивание образцов осуществлялось в условиях открытой системы, произошло увеличение влажнос-

156

Рис.61. Характер изменения плотности миграционного потока влаги и скорости оттаивания (γот ) в оттаивающей глине полиминерального состава

ти в талой зоне грунтов и развитие в них деформаций набухания, В зависимости от соотношения величин сегрегационно-миг-рационного льдона-копления и набухания с одной стороны, и деформаций осадки, с другой, в целом произошло увеличение объема оттаивающих грунтов. На конец опытов высота образцов возросла, соответственно, на 0,5 см в каолинн-товой, 0,2 см в полиминеральной и монтмориллонитовой глинах. Несмотря на большее значение сегрегационно-миграционного льдонакопления в полиминеральной глине по сравнению с монтморил-лонитовой, величины общей положительной деформации в них одинаковы, что связано с различной ролью деформаций набухания в грунтах различного минерального состава. Так, деформации оттаивающих образцов за счет процесса набухания в каолинитовой глине составили 21% общей величины положительных деформаций, в полиминеральной - 75%, а в монтмориллонитовой глине - 96$ (см.рис.56).

Наиболее сильное развитие деформаций в оттаивающих грунтах зависит от начального увлажнения  и начальной плотности  скелета грунта. В менее влажных и более плотных оттаивающих грунтах происходит резкое уменьшение плотности миграционного потока влаги и величины сегрегационно-миграционно-го льдонакопления. Однако оттаивание более плотных грунтов цри-водит к развитию в них больших деформаций набухания, что способствует увеличению положительной составляющей общей деформации.

Для более детального выявления закономерностей развития де
формаций в оттаивающих грунтах различного начального уплотнения
приведем результаты экспериментальных исследований по оттаиванию
Их-1733	157

Рис.62. Характер изменения плотности миграционного потока влаги ( Iw ) и скорости оттаивания (V0T) в оттаивающей глине монтмориллонитового состава

каолинитовой глины с начальным уплотнением 0,1; 0,4 и 1,2 МПа с влажностью и плотностью скелета грунта, соответственно равным 0,51; 0,48; 0,36; и 1,25; 1,36; 1,41 г/см3. Эксперимент проводился в условиях открытой системы при температурах на концах образцов +2 и -4°С.

Результаты исследований показали, что с увеличением плотности скелета грунта плотность миграционного потока влаги в мерзлую зону грунта уменьшается более чем на порядок при изменении начального уплотнения от 0,1 до 1,2 МПа. Максимальная величина сегрегационно-миграционного льдонакопления в образце с начальным уплотнением 0,1 МПа привела к увеличению мерзлой зоны на 0,5 см; в более плотном образце (с уплотнением 0,4 МПа) величина деформаций пучения за счет сегрегационно-миграционного льдонакопления не превысила 0,1 см, а при максимальном уплотнении сколько-нибудь заметного льдонакопления в мерзлой зоне не наблюдалось (рис.63,64).. В соответствии с начальным влагосодержанием изменялась и величина осадки за счет вытаивания порового льда. Макси-

158

мальная ее величина установлена в оттаивающем образце с начальной объемной влажностью 0,51, уплотнением 0,1 МПа, а минимальная - 0,36 и уплотнением -1,2 МПа (рис.65).

Рис.63. Изменение плотности миграционного потока влаги и скорости оттаивания (Vот) во времени в оттаивающей каолинитовой глине с начальным уплотнением 0,4 МПа

В менее плотных грунтах зафиксированы наибольшие величины осадки и деформации, обусловленные сегрегацией льда. Поэтому определяющую роль в развитии положительных деформаций в них иг-рает сегрегационно-

миграционное льдонакопление, а с увеличением их плотности скелета возрастают деформации набухания. Величина общей деформации в рассматриваемых экспериментах была положительна (0,5, 0,2, 0,1 см при плотности скелета грунта, соответственно 1,25, 1,36 и 1,41 г/см3). Доля набухания в развитии положительных деформаций, соответственно, составляла 28, 63 и 100%,

Существенное влияние на развитие деформаций пород оказывают условия оттаивания (с подтоком и без подтока влаги извне), В зависимости от условий оттаивания наблюдаются значительные изменения в протекании процессов усадки и набухания.

Для выявления закономерностей развития деформаций пород в зависимости от условий оттаивания были проведены специальные эксперименты по оттаиванию глины с близкой начальной влажностью и плотностью скелета 0,51 и 1,25 г/см3.

Результаты исследований показали, что в обоих случаях наблюдались близкие величины сегрегационно-миграционного льдонакопле-ния. Это еще раз подтверждает тот факт [20,29], что в односторонне оттаивающих грунтах как в условиях открытой, так и в условиях закрытой cистемы в льдонакоплении участвует некоторое определенное количество влаги, которая мигрирует в мерзлую зону и

159

Рис.64. Изменение плотности миграционного потока влаги в оттаивающей каолинитовой глине с начальным уплотнением 1,2 МПа

замерзает, но при движении фронта оттаивает и вновь мигрирует,повторяя этот процесс вновь, в течение всего времени оттаивания. Однако в отличие от оттаивающих грунтов в условиях открытой системы, в которых внешний миграционный поток влаги частично расходуется на миграционное льдонакопление в мерзлой зоне, а частично идет на набухание в условиях закрытой системы, все миграционное льдонакопление происходит только за счет внутреннего перераспределения влаги. При этом происходит обезвоживание и усадка талой зоны грунта, а набухание отсутствует. Величина деформаций усадки в условиях открытой системы была равна нулю. В условиях же закрытой системы за счет деформаций усадки произошло нивелирование более 20/2 от общей величины положительных деформаций. Таким образом, при равных значениях сегре-гационно-миграционного льдонакопления в обоих образцах положительная величина деформаций оттаивающего грунта в условиях открытой системы была больше, что обусловлено наличием в талой зоне деформации набухания, а не усадки, как это было при оттаивании в условиях закрытой системы.

Для выявления роли первоначальной криогенной текстуры на развитие деформации усадки, осадки и набухания рассмотрим специально проведенные исследования по оттаиванию суглинка со слоистой криогенной текстурой. Образец оттаивал в условиях закрытой системы, его суммарная начальная влажность 0,40, а плотность скелета грунта 1,59 г/см3.

Результаты исследований показали, что при сегрегационно-миг-рационном льдонакоплении в мерзлой зоне оттаивающего грунта, приведшем к увеличению ее мощности на 0,4 см, суммарная величина осадки за счет протаивания норового льда минеральных прослоев и ледяных шлиров оказалась выше (0,3 см), чем деформаций осадки с 160

Рис.65. Диаграмма соотношения величин пучения ( hпуч ) за счет миграционного льдонакопления ( hIw ), набухания ( hнаб ) и с учетом деформаций усадки ( hyc ) и осадки (hос) в односторонне оттаивающей каолинитовой глине с начальным уплотнением 0,1 МПа (а), 0,4 МПа (б) и 1,2 МПа (в) в условиях открытой (г) и закрытой (д) системы при начальном уплотнении 0,1 МПа

первоначальной массивной криогенной текстурой. Перераспределение влаги в этих опытах происходило главным образом за счет оттаявших ледяных прослоев. Влажность талой зоны грунта изменилась незначительно, поэтому развитие общей деформации определялось их суммой за счет сегрегационно-миграционного льдонакопленш и осадки.

Изучение влияния   температурных   условий оттаивания на величину деформаций осадки, усадки и набухания показало следующее. Изменение градиента температуры ведет к однозначному изменению плотности миграционного потока влаги (аналогично промерзающим грунтам). Наиболее сильно на деформирование оттаивающих пород сказывается скорость движения границы раздела фаз. Экспериментальными исследованиями установлено, что при скорости оттаивания, превышающей 1,5 см/ч, время миграции влаги в мерзлую зону грунта мало для образования в ней сегрегационных прослоев льда. В этом случае общая деформация оттаивающих грунтов

161

определяется суммой деформаций набухания и осадки. Уменьшение скорости оттаивания приводит к интенсивному сегрегационно-миграционному льдовыделению, с одной стороны, и к обезвоживанию талого грунта, с другой. При этом общая деформация породы определяется суммой всех видов деформаций, как и в рассмотренных выше случаях.

ЛИТЕРАТУРА

- Андрианов П.И. Коэффициенты расширения грунтов при замер
зании. I4.-JL, 1936.

- Бакулин Ф.Г. Льдистость и осадки при оттаивании многолет-
немерзлых четвертичных отложений Воркутинского района. М., 1958.

- Бакулин Ф.Г., Жуков В.Ф. Деформация мерзлых дисперсных
грунтов при их оттаивании, - В кн.: Мат-лы по лаборат.исслед.
мерзлых грунтов, № 3, М., 1957.

- Бредш Г.П. Результаты исследования процесса пучения свя
занных грунтов при промерзании. Мат-лы по физике и механике мерз
лых грунтов. УП Междувар.совещ. по мерзлотовед. М., 1959.

- Быков Н.И., Каптерев П.Н. Вечная мерзлота и строительство
на ней. М., 1940.

- Васильев 1ь.М. Расчет морозозащитных слоев дорожных одежд
городских дорог. Л., 1965.

- Вотяков И.П. Физико-механические свойства мерзлых и оттаи
вающих грунтов Якутии. Новосибирск, 1975.

- Голли О.Р. Определение нормальных сил морозного пучения в
зависимости от величины пучения и степени стесненности деформации
по результатам полевых и лабораторных опытов. "Инженерно-строитель
ные изыскания"t М,: 1978, Л 3/51.

- Гольдштейн М.Н. Деформации земляного полотна и оснований со
оружений при промерзании и оттаивании. М., 1948.

- Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. М., 1952.

- Гречищев СВ., Чистотинов Л.В., Щур Ю.Л. Криогенные физи
ко-геологические процессы и их прогноз. М., 1980.

- Гурьянов И. Б. Особенности фундирования тяжелых производст
венных зданий на вечномерзлых грунтах Западной Якутии. Инженерное
мерзлотоведение. Новосибирск, 1978.

- Даляйн Дамжаиц. Строительные свойства мерзлых грунтов.
Автореф.канд.дисс, М., 1980.

- Далматов Б.И. Воздействие морозного пучения грунтов на
фундаменты сооружений. Л,, 1957.

- Далматов Б.И., Ласточкин В.С* Устройство газопроводов в
пучинистых грунтах. Л,, 1978.

- Дерягин Б.В., Чураев И.В. Физико-химические основы пере
носа влаги в мерзлых грунтах. - В кн.: Мерзлые грунты при инж.
воздействиях. Новосибирск, 1984.

17.	Димитрова Р.И. Исследование природа усадки глинистых грун-

163

тов. Автореф.канд.дисс, M.f I974.

- Ершов Э.Д., Кучуков Э.З., Комаров И.А. Сублимация льда
в дисперсных породах. М., 1975.

- Ершов Э.Д., Шевченко Л.В., Лебеденко Ю.П. Особенности
протекания процесса усадки и пучения в промерзающих грунтах раз
личного состава и свойств. - В кн.: Мерзлотные исследования, вып.
ХУ. М., 1976.

- Ершов Э.Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперс
ных породах. М., 1979,

- Ершов Э.Д., Лебеденко Ю.П., Петров B.C. Методика количе
ственной оценки величины пучения оттаивающих влагонасыщенных
грунтов. - В кн.: Мерзлотные исследования, вып.XIX. М., 1980.

- Ершов Э.Д., Чеверев В.Г., Брушков А.В., Шевченко Л.В.
Механизм и закономерности формирования напряжений в промерзающих
породах. Вестн.Моск.ун-та, сер.геол., 1984, № 2.

- Жуков В.Ф. Предпостроечное протаивание многолетнемерзлых
горных пород при воздействии на них сооружений. М., 1958.

- Золотарь И.А. Расчет цромерзания и величины пучения грун
та с учетом миграции влаги. - В кн.: Процессы тепло- и массообме-
на в мерзлых горных породах. М., 1965.

- Иванов Н.С. Тепло- и массоперенос в мерзлых горных поро
дах. М., 1969.

- Казагранде А. Определение давлений льда в глинах. М.,
1935.

- Киселев М.Ф. Мероприятия против деформаций зданий и со
оружений от воздействия сил морозного выпучивания фундаментов.
М., 1971.

- Лапшин В.Я., Ганелес Л.Б., Швец В.Е., Юрганов М.М. Экс
прессный метод определения морозоопасности водонасыщенных гли
нистых грунтов. Нефтепромысловое строительство. М., 1974.

- Лебеденко Ю.П. Миграция влаги и сегрегационное льдовыде-
ление в дисперсных породах. Автореф.канд.дисс, М., 1978.

- Лыков А.В. Теория сушки. М., 1968.

- Мазуров ГЛ. К вопросу о режиме влажности грунтов при
зимнем промерзании. Вестн.ЛГУ, I960, J& 12.

- Мазуров Г.П. Физико-механические свойства мерзлых грун
тов. Л., 1975.

- Методика мерзлотной съемки. Под ред. В.А.Кудрявцева. М.,
1979.

- Морарескул Н.Н. Исследование нормальных сил пучения груи-
164

- Невечеря В.Л. Особенности проявления процессов пучинооб-
разования на севере Западной Сибири. - В кн.: Геокриологические
исследования, вып.87, М., I975.

- Невечеря В.Л. Методика изучения криогенного пучения. -

В кн.: Методические рекомендации по стационарному изучению криогенных физико-геологических цроцессов. М., 1979.

- Общее мерзлотоведение. Под ред. В.А.Кудрявцева, M.f I978.

- Орлов В.О. Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов.
М., 1962.

- Орлов В.О. f Дубнов Ю.Д., Меренков Н.Д. Пучение промерзаю
щих грунтов и его влияние на фундаменты сооружений. М., 1977.

- Орлов В.О., Шейкин И.В. Метод измерения максимальной ве
личины касательных сил пучения. Тезисы докл. Всес.совещ. по мерз
лотовед. М., 1970.

- Орлов В.О. К расчету величины и интенсивности пучения про
мерзающего грунта. Основания, фундаменты и механика грунтов, 1970,
* 4.

- Передельский Л.В., Ананьев В.Н. Набухание и усадка гли
нистых грунтов. Ростов-на-Дону, 1973.

- Перетрухин Н.А. Морозное пучение грунтов и способы защи
ты сооружений от его воздействия. М., 1967, вып.62.

- Пузаков Н.А. Водно-тепловой режим земляного полотна авто
мобильных дорог. М., I960.

- Пусков В.И. Формирование нормальных к плоскости подошвы
фундаментов сил морозного выпучивания и их расчет. Труды Новоеиб.
ин-та инженеров ж.-д. транспорта, 1970, выл.106.

- Пчелинцев A.M. Строение и физико-механические свойства
мерзлых грунтов. М., 1964.

- Сергеев Е.М. и др. Грунтоведение. М., 1971.

- Сиванбаев А.В. Исследование процесса оттаивания вечно-
мерзлых грунтов под сооружением с высокими температурами. Авто-
реф.канд.дисс, М., 1972.

- Сумгин М.И. Общее мерзлотоведение. М.-Л., 1940.

- Толкачев Н.А.   Исследование нормальных сил морозного лу
чения грунтов в лабораторных и природных условиях. Записки Забай-
кал.фил.Геогр.об-ва СССР, вып.91, 1973.

- Тютюнов И.А. Теория миграции влаги и пучение грунтов при
промерзании. - В кн.: Физ.-хим. процессы в промерз.грунтах и спо
собы управления ими. М., 1974.

- Тютюнов И.А., Нерсесова З.А. Природа миграции воды в

165

грунтах при промерзании и основы физико-химических приемов борьбы с пучением. М., 1963.

- Федосов А.Е. Физико-механические процессы в грунтах при
их промерзании и оттаивании. М., 1935.

- Фельдман Г.М. Теплофизика промерзающих и протаивающих
грунтов. М., 1964.

- Хархута Н.Я«, Васильев Ю.М. Деформация грунтов дорожных
насыпей. М., 1957.

- Хрустал ев Л.Н. Температурный режим вечномерзлых грунтов
на застроенной территории. М., 1971.

- Чеверев Б.Г. Экспериментальное исследование закономернос
тей миграции влаги в талых и мерзлых грунтах различного состава,
строения; и свойств. Автореф.канд.дисс., М., 1974.

- Чистотинов Л.Б. Миграция влаги в промерзающих неводона-
сыщенных грунтах. М., 1973.

- Чистотинов Л.Б., Невечеря Б.Л. Количественные метода про
гноза криогенного пучения грунтов. М., 1975.

- Швец В.Б. Фундаменты мелкого заложения на Урале. Сверд
ловск, 1965.

- Шевченко Л.В., Лапшин В.Я. Морозное пучение грунта при
различных криогенных текстурах с учетом его усадки. - Б кн.:
Мерзлотные исследования, вып.ХУТ. М., 1977.

- Шевченко Л.Б. Деформации- и напряжения усадки в промер
зающих дисперсных породах. Автореф.канд.дисс., М., 1979.

- Штаерман М.Я. Холодильные сооружения. М.-Л.л, 1935.

64.	Dhoti  Oharuffin. Blnchuan duntu,3. fyfacioE and fyu/opefof.
1983,5, A/2.

- RaddF.3.   OeitPe&H. Experimental! pze^uze дбю&ёб on/zodt
keaoe, теоАатсеб and the yzour thfumn eehaHO2 of ice,
Ppz/7?a/zo5tf Second, Oatezna&onaf ^on/ezence, Л/atConaP J/ead. 6oL,
Whybte. 1973,

- ToiBez 6.   Fmt hearing. - 3. fyeo?., /029. lbj> 37, A/5.

67.	Tofathi  T6utomy and othev, Pzoa. 3 id 1 at. Coaf.
фЬЫЫ, /9Р8. Vo£ I 0ttaura,/9P8.

ОГЛАВЛЕНИЕ	;

ВВЕДЕНИЕ	3

РАЗДЕЛ I. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПУЧЕНШ И

ОСАДКИ ПОРОД	4

Глава I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ПУЧЕНИИ ПОРОД      j (Э.Д.Ершов, Ю.П.Лебеденко, Л.В.Шевченко, А.В.Брушков). ... 4

Глава П. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ПУЧЕНИЯ И ОСАДКИ ПОРОД. ...	4

§ I. Методика лабораторных исследований

(Ю.П.Лебеденко, В.С.Петров)		13j

§ 2. Методика полевых исследований

(Ю.П.Лебеденко, А.В.Брушков, В.Л.Невечеря)		21

Глава Ш. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ИССЛЕДУЕМЫХ ПОРОД   j
(А.В.Брушков)	24

РАЗДЕД П. ПУЧЕНИЕ ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОРОД	34

Глава 1У. МЕХАНИЗМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И

НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОРОДАХ	34

§ I. Деформации и напряжения усадки

(Э.Д.Ершов, Ю.П.Лебеденко, Л.В.Шевченко)	34

§ 2. Деформации пучения (Э.Д.Ершов, Ю.П.Лебеденко). ... 40 § 3. Напряжения пучения (Э.Д.Ершов, Ю.П.Лебеденко,

А.В.Брушков)	43

Глава У. ЖСПЕРИМЕНГАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И

НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОРОДАХ	47

§ I. Особенности развития деформаций и напряжений
усадки (Э.Д.Ершов, Л.В.Шевченко, Ю.П.Лебеденко)	47

§ 2. Закономерности развития деформаций пучения
(Ю.ПДебеденко, В.С.Петров)	55

§ 3. Особенности развития напряжений пучения
(Э.Д.Ершов, А.В.Брушков)	67

Глава У1. ОСОБЕННОСТИ ПУЧЕНИЯ ПОРОД СЕ30НН0ТАЛ0Г0 СЛОЯ ... 72 § I. Динамика развития деформаций пучения

(Ю.П.Лебеденко, В.С.Петров)	 72

§ 2. Особенности развития деформаций пучения в зависимости от геолого-гвографических условий (Ю.П.Лебеденко,

В.С.Петров)	78

§ 3. Особенности развития напряжений в породах сезонно-

167

талого слоя (Э.Д.Ершов, Ю.П.Лебеденко, В.В.Кондаков,
А.В.Брушков)	84

Глава УП. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И КАРТИРОВАНИЕ ТИПОВ

ПУЧЕНИЯ ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОРОД	 91

§ I. Оценка общей величины деформаций пучения
(В.О.Орлов)	91

§ 2. Площадная неравномерность деформаций пучения
(В.Л.Невечеря, В.Я.Лапшин)	•	101

§ 3. Оценка нормальных сил пучения (О.Р.Голли)	109

§ 4. Методика картирования типов пучения (Э.Д.Ершов,
Ю.П.Лебеденко)	115

РАЗДЕЛ Ш. ОСАДКА ОТТАИВАЮЩИХ ПОРОД	 136

Глава УШ. МЕХАНИШ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСАДКИ В ОТТАИВАЮЩИХ

ПОРОДАХ (Ю.Г.Федосеев, Ю.П.Лебеденко)	136

Глава IX. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСАДКИ В ОТТАИВАЮЩИХ ПОРОДАХ § I. Особенности осадки оттаивающих пород в условиях

действия внешней нагрузки (Ю.Г.Федосеев, В.Д.Пономарев). . . 144 § 2. Осадка в оттаивающих породах при миграции влаги и

сегрегации льда (Э.Д.Е-ршов, Ю.П.Лебеденко, В.С.Петров) ... 151

ЛИТЕРАТУРА	163

Деформации и напряжения в промерзающих и оттаивающих породах

Зав. редакцией И.И.Щехура Редактор Г.С.Савельева Технический редактор Н.И.Матюшина

Н/К .

Подписано в печать 03.10,85.     Л-68538.Формат 60x90/16.

Бумага офс. № I.   Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,5* Уч.-изд.л.  9,56.   Тираж 500 экз. Заказ /#У Цена 60    коп. Заказное

Ордена "Знак Почета" издательство Московского

университета

103009, Москва, ул. Герцена, 5/7. Типография ордена "Знак Почета" издательства МГУ. II9899, Москва, Ленинские горы