Основные результаты за 2014 год.

Обтекание системы тел. Разработан метод расчета течения при полете системы тел. Моделирование реализуется использованием набора сеток - равномерной с прямоугольными ячейками для расчета течения во внешнем невязком поле течения и набора криволинейных сеток около каждого тела со сгущением узлов к поверхности обтекаемых тел для описания течения в окрестности тел с учетом вязких слоев. Метод применен для оценки аэродинамических свойств системы тел при фрагментации метеоритного тела и упорядоченных систем тел для исследования характеристик проницаемых поверхностей. На рисунке приведено обтекание упорядоченной системы при М=4.

Исследование течений с вихрями Тейлора. Метод моделирования трехмерных вязких течений применен для расчета течения между торами, внутренний из которых вращается. Аналогично течению между вращающимися цилиндрами между торами при определенных числах Рейнольдса образуются вихри Тейлора. На рисунке приведены изоповерхности скорости вдоль «оси» торов.

Течения около V-образных крыльев. Разработан метод расчета течения между консолями V-образного крыла при сверхзвуковых скоростях полета. Для выделения острых кромок использовано условие коничности течения относительно кромок. Совместно с сотрудниками НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова проведено исследование течений на наветренной стороне V-образных крыльев при углах раскрытия меньше 180о. Обнаружено явление образования в ударном слое вихревых особенностей невязкого происхождения. Установлены критерии образования вихревых структур. На рисунке приведено распределение плотности, и линии тока поперечного течения при обтекании крыла с углом раскрытия 100о, стреловидности передних кромок 45о в условиях М=10, угол атаки 20о.

Основные публикации в 2014 г.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Условия существования невязких вихревых структур в ударных слоях конических течений газа // Артиллерийское вооружение России: 12-я Всероссийская научно - техническая конференция. Санкт-Петербург, 26-28 ноября 2013 г. Сборник трудов / Под ред. Б.Э.Кэрта; Балт. гос. техн. ун-т. Санкт-Петрбург, 2014.- 308 с. (Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"). С.127-132.

- Максимов Ф.А. Аэродинамические характеристики вращающегося конуса // Артиллерийское вооружение России: 12-я Всероссийская научно - техническая конференция. Санкт-Петербург, 26-28 ноября 2013 г. Сборник трудов / Под ред. Б.Э.Кэрта; Балт. гос. техн. ун-т. Санкт-Петрбург, 2014.- 308 с. (Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"). С.137-138.

- Максимов Ф.А. Аэродинамические свойства системы тел // Артиллерийское вооружение России: 12-я Всероссийская научно - техническая конференция. Санкт-Петербург, 26-28 ноября 2013 г. Сборник трудов / Под ред. Б.Э.Кэрта; Балт. гос. техн. ун-т. Санкт-Петрбург, 2014.- 308 с. (Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"). С.138-146.

- Максимов Ф.А. Режимы течения между вращающимися цилиндрами // Материалы X Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2014). – М.: Изд-во МАИ, 2014. С..

- Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. К расчету линии стекания на V-образном крыле // Материалы X Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2014). – М.: Изд-во МАИ, 2014. С.256-258.

- Максимов Ф.А. Течение между вращающимися цилиндрами разной температуры // Мат. Межд. конференции «Нелинейные задачи теории гидродинамической устойчивости и турбулентность». М.: Изд. НИИ механики МГУ, 2014, C.-.

- Максимов Ф.А. Аэродинамические свойства системы тел // «Актуальные проблемы Российской космонавтики. Труды XXXVIII академических чтений по космонавтике». М: Комиссия РАН, 2014, С.-.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А.Критерии зарождения невязких вихревых структур в ударных слоях конических течений // «Актуальные проблемы Российской космонавтики. Труды XXXVIII академических чтений по космонавтике». М: Комиссия РАН, 2014, С.-.

- Максимов Ф.А. Сверхзвуковое течение в осесимметричном канале / «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы – проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация», Труды секции 22 имени академика В.Н.Челомея XXXVIII академических чтений по космонавтике, ). – Реутов: Изд-во НПО Машиностроения, 2014. С. - .

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Аномальный рост ударного слоя около V-образных крыльев при зарождении невязких вихревых структур //Тезисы докладов научной конференции «Ломоносовские чтения» Секция механики. Изд-во Моск. ун-та. 2014. C.77-78.

- Ждан И.А., Максимов Ф.А. Некоторые результаты расчетов обтекания системы тел //Тезисы докладов научной конференции «Ломоносовские чтения» Секция механики. Изд-во Моск. ун-та. 2014. C.67-68.

- Maksimov F.A., Ostapenko N.A., Zubin M.A. Vortex Structures In Conical Flows Near V-shaped Wings // 1-st International High- Speed Flow Conference. 13-14 May, 2014. Beijing. China. Abstracts. p.12.

- Maksimov F.A. Taylor Vortex Flows Research / 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS. Beijing, China, August 12-15, 2014.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Критерии Криритерии существования невязких вихревых структур в ударных слоях конических течений газа / ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2014, том 454, № 3, с. 282–288.

- Zubin M.A., Maksimov F.A., Ostapenko N.A., Criteria of Existence of Nonviscous Vortical Structures in Shock Layers Of Supersonic Conical Gas Flows // Doklady Physics. 2014 . Vol. 59, Iss. 1. pp. 49-55.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О некоторых особенностях структуры течения в ударных слоях конических течений газа // Изв. РАН. МЖГ. 2014. №6. C.118-134.

- Zubin M.A., Maximov F.A., Ostapenko N.A. Explosive growth pattern of shock layer when flowing near V-shaped wings // XVII International Conference on the Methods of Aerophysical Research (ICMAR), June 30- July 6, 2014. Novosibirsk. Russia. Abstracts. Part II. pp.140-141.

- Максимов Ф.А. Теплообмен между вращающимися цилиндрами. Материалы Четырнадцатой Международной школы-семинара «Модели и методы аэродинамики». М.: МЦНМО, 2014, С.-.

- Maksimov F.A., Ostapenko N.A., Zubin M.A. Conical flows near V-shaped Wings with shock waves Attached on leading edges // Progress in flight physics. Eds. D. Knight, Ph. Reijasse, and I. Lipatov. EUCASS advances in aerospace sciences book ser. TORUS PRESS-EDP Sciences. 2014. Vol. 7.

- Максимов Ф.А. Теплообмен между вращающимися цилиндрами// Всероссийская НТК «Фундаментальные основы баллистического проектирования-2014». / Сборник материалов. БГТУ - СПб., 2014, С.41-44.

- Максимов Ф.А. Обтекание тела в окружении меньших тел // Всероссийская НТК «Фундаментальные основы баллистического проектирования-2014». / Сборник материалов. БГТУ - СПб., 2014, С.37-40.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О «взрывном» росте ударного слоя при обтекании V-образных крыльев // Всероссийская НТК «Фундаментальные основы баллистического проектирования-2014». / Сборник материалов. БГТУ - СПб., 2014, С.21-24.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О давлении в ударном слое oколо V-образных крыльев при существовании невязких вихревых структур // «Успехи механики сплошных сред» Труды, посвященные 75-летию акад. В.А. Левина. 2014. C.196-199.

- Максимов Ф.А. Исследования пространственных вязких течений около вращающейся осесимметричной поверхности / Сборник к юбилею Тирского Г.А.

- Максимов Ф.А. Моделирование течений с вихрями Тейлора // Современные проблемы аэрогидродинамики. Тезисы докладов XVII школы-семинара.: Изд-во Московского университета, 2014, C.92.

- Ждан И.А., Максимов Ф.А. Обтекание системы тел // Современные проблемы аэрогидродинамики. Тезисы докладов XVII школы-семинара.: Изд-во Московского университета, 2014, C.58-59.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Особенности структуры течения в ударном слое около V-образных крыльев // Тезисы докладов XVII школы-семинара «Современные проблемы аэрогидродинамики», посвященной памяти акад. Г.Г. Черного и 55-летию НИИ механики МГУ. 2014. C.65-66.

- Максимов Ф.А. Исследование течений с вихрями Тейлора // Тезисы докладов XVIII Всероссийской конференции «Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов и решение задач математической физики с приложением к многопроцессорным системам». М.: ИПМ им М.В.Келдыша. 2014, с.56.

- Максимов Ф.А. Исследование течений с вихрями Тейлора // «Супервычисления и математическое моделирование. Тезисы докладов XV международной конференции». Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2014. с.93-95.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О давлении в ударном слое около V- образных крыльев при существовании невязких вихревых структур // «Супервычисления и математическое моделирование. Тезисы докладов XV международной конференции». Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2014. с.65-67.

- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Об условиях существования вихревых особенностей Ферри в сверхзвуковых конических течениях // Изв. РАН. МЖГ. 2015. №1. С.113-134.

- Максимов Ф.А. Режимы течения между вращающимися цилиндрами. // Труды 57-ой научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики». Управление и прикладная математика. Т.2. М.:МФТИ, с.29-30.

- Максимов Ф.А. О течении между вращающимися дисками. // Труды 57-ой научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики». Управление и прикладная математика. Т.2. М.:МФТИ, с.31-32.

- Максимов Ф.А. Об аэродинамической интерференции при обтекании двух тел. // Труды 57-ой научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики». Управление и прикладная математика. Т.2. М.:МФТИ, с.32-34.

- Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Моделирование обтекания V-образных крыльев со сверхзвуковыми кромками. // Труды 57-ой научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики». Управление и прикладная математика. Т.2. М.:МФТИ, с.44-45.